- 1 - ZADATAK : -Tehnologija hladnog istiskivanja – Projektovati tehnološki proces izerade otpreska , dimanzija prema slici . Potrebno je odrediti : Razvijeni oblik pripremka , Stepen deformacije , Faze oblikovanja (istiskivanja) , Deformaciona sila , Deformacioni rad , Nacrtati konstrukciju alata (matricu) . D=240 mm h0=500 mm rn=20mm s=5mm materijal : Bakar

- 2 - RJEŠENJE : Dimenzija pripremka Usvaja se oblik pripremka prema slici : Ukupna zapremina otpreska djeli se na dvije zapremine : Iz uslova konstantnosti volumena mora biti : Usvajam : Hp=45 mm . Odsijecanje materijala će se vršiti rezanjem na pili pa su bruto volumen i masa pripremka :

- 3 - Uzevši specifičnu težinu bakra imamo da je : ( -specifična težina bakra g – gravitaciono ubrzanje U slučaju izrade otpreska iz jedne operacije metodom protusmjernog istiskivanja glavna logaritamska deformacija bi bila : Odnosno procentualno izduženje : Za ovu vrstu materijala (bakar) preporučena vrijednost logaritamske deformacije (B. Musafija , str.560) za čelik je : Zbog nedostatka literature uzeta je gornja granica logaritamske deformacije čelika , jer je bakar deformabilniji od čelika , dakle usvajamo : S obzirom da je preporučena vrijednost logaritamske deformacije manja od izračunate otpresak se ne može izraditi u jednoj operaciji protusmjernog istiskivanja , te se predviđa izrada u dvije operacije , i to : I Protusmjerno istiskivanje , II Istosmjerno istiskivanje .

- 4 - I Protusmjerno istiskivanje : Provjera stepena deformacije : Glavna logaritamska deformacija za I operaciju je : Glavna logaritamska deformacija za II operaciju je : Kako je za ovu operaciju (2 glavna logaritamska deformacija jednaka nuli , kod operacije izrade komada hladnim istiskivanjem koristiće se izrada komada u jednoj operaciji , pa će projektovanje tehnologije hladnog istiskivanja imati sljedeći izgled : 1.Rezanje platine (pripremka) , 2.Žarenje pripremka , 3.Priprema površine (fosfatiranje+namašćivanje) , 4.Protusmjerno istiskivanje čančeta .

- 5 - Faza istiskivanja : Poprečna deformacija – Otpresak će imati izradne tolerancije prema (B. Musafija , “Obrada plastičnom deformacijom”) : Ove tolerancije se mogu postići sa normalnim alatom za presovanje istiskivanjem , a ako se zahtijeva veća tačnost može se uvesti dodatna operacija kalibriranje ili skidanje strugotine . Deformaciona sila : Pritisak – Gdje je : k0=50 N/mm2 ; (bakar , (=0) k1=425 N/mm2 ; (bakar , (=301 %) (=0,08(0,15 ; usvojeno (=0,08

- 6 - Sila – Deformacioni rad : Dimenzionosanje radnih elemenata alata U radne elemente za hladno istiskivanje spadaju : Žig (utiskač) Protužig Matrica (sa ili bez ojačavajućih prstenova) Izbacivač (skidač) komada Ostali elementi alata su ztajedničko kućište zavisno od tipa prese koga čine elementi za vođenje , priključni i pomoćni elementi . Protusmjerno istiskivanje čelika : Žig (tiskač)

- 7 - Preporučene vrijednosti za žig : čelici laki metai Preporuka : a 2,5mm (0,5-3)mm d=dČ b (0,05-0,2)mm 0,15mm d1=d-(0,1-0,2)mm ( (3-5)0 (5-15)0 ( <200 <200 R(3d Žig prestavlja jedan od najopterećenijih djelova alata . Dodirne površine žiga treba da budu fino brušene i sjajno polirane . Vijek trajanja se može produžiti ako se na tako pripremljeni žig nanese sloj titan-nitrida . Izrađuje se obično od Č.4750 i Č.7680 . Naj bolji efekti švedscki čelici : APS 23 i APS 30 . Matrica (kalup za presovanje ) D0=DP+(0,05-0,1)mm D0-radni prečnik Određivanje spoljnjeg prečnika matrice D1 vrši se na osnovu analize napona u matrici od unutrašnjeg prema spoljnjem prečniku . Pri tome se koristi analiza naponskog stanja u cjevi pod unutrašnjim pritiskom (p) . Ovom analizom je zaključeno da su najveće vrijednosti radijalnih i tangencijalnih napona cjevi (matrice) na prečniku D0 . Spoljni prečnik matrice i dimenzije ojačavajući prstenova se određuju po sljedećim preporukama : -Sa jednim ojačavajućim prstenom za pritiske , što je naš slučaj :

- 9 - LITERATURA : 1. Binko Musafija : “Plastična prerada metala”

- 8 - -Proračun matrice sa jednim ojačavajućim prstenom : Armiranje matrice je uvjek neophodno ako je matrica izrađena od tvrdog metala . Preporučene vrijednosti preklopa : Navlačenje se vrši tako da se navlači prvo najveći prsten na sljedeći manjeg prečnika pa oba zajedno na matricu . Preporučene vrijednosti za matricu : čelici laki metali 2( 40 – 1300 do 1800 a 2 – 5 mm 2 – 3 mm b 0,05 – 0,2 mm 0,15 mm ( <200 <200 R>r

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -