# TEHNOLOŠKI  DIO

  - ANALIZA PROIZVODA

  - PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni  program čine :

    - krevet-vrtna ljuljačka  sa 26 različitih dijelova kao i spužva za sjedenje i pokrivač za krov.

    - Krevetići za bebe sa 15  različitih dijelova

1.1.1.KREVET  -LJULJAČKA

Kapacitet godišnje proizvodnje  je projektovan za potrebe BiH,Hrvatske i Slovenije5000.kom/god za jednosmjenski  rad.

Asortiman je u skladu sa potrebama tržišta i dat je u tabeli.1

Tabela1.

| Dimenzije | Težina kg | Broj komada kom/god |
| --- | --- | --- |
| 1,6m x 2,0m x1,6m | 160 | 1000 |
| 2,2m x 2,0 x 1,6m | 240 | 3 000 |
| 2,8m x 2,0m x1,6m | 320 | 1 000 |

1.1.2 KREVETIĆI

Kapacitet proizvodnje  je projektovan za potrebe BiH,Hrvatske i Slovenije 10000. kom/god za jednosmjenski rad.

Asortiman je u skladu sa potrebama tržišta i dat je u tabeli 2.

Tabela2.

| Dimenzije mm dužina x širinax visina | Standardne dimenzije madraca Dužina x širina x visina | količina Kom/god |
| --- | --- | --- |
| 1270 x 680 x 865 | 1200 x 600 x 120 | 2000 |
| 1420 x 730 x 865 | 1350 x 650 x 120 | 6000 |
| 1470 x 770 x 865 | 1400 x 700 x 120 | 2000 |

-2-

  - OPIS  PRIZVODA I PODRUČJE  PRIMJENE

    - VRTNA LJULJAČKA

Vrtne ljuljačke su sastavljenje iz više dijelova koji se veoma lako montiraju .Ti dijelovi su uglavnom metalni  kao i plastični.

Vrtne ljuljačke su namjenjene za domačinstva. One su izvrsne za opuštanje i odmor . Koriste se uglavnom kada je  lijepo vrijeme  kao  i zimi u zatvorenom prostoru.

Vrtne ljuljačke ne podnose vodu pa se sklanjaju od vremenskih nepogoda. Primjenom opruge na vrtnoj ljuljački smanjuje se krutost sistema .

    - KREVETIĆI  ZA BEBE

Krevetići za bebe imaju primjenu u svakom domačinstvu . Krevetići za bebe imaju više sastavnih dijelova .Ti dijelovi su uglavnom od drveta kao i metalni i plastični . Mogu se koristit  za spavanje , odmor i igru  malog djeteta. Imaju mogučnost pomjeranja po kući ili stanu iz jedne prostorije u drugu. Proizvode se u raznim bojama i dezenima  kako  dijelovi  od drveta tako i madraci.

-3-

  - ZAHTJEV ZA  KVALITET  PROIZVODA

Kvalitet  ovih proizvoda  mora da zadovolji potrebe potrošaća , a isto tako i važeće standarde , za pojedine pozicije.

Zahtjevi su sljedeći :

- Finkcionalnost

- Obradivost

- Prenosivost

- Mogučnost testiranja

- Pristupačnost

- Zamjenjivost

- Popravljivost

- Pouzdanost

- Pogodonost za održavanje

- Mogučnost  kontrole

- Izgled

- Težina

- Sigurnost

Analizom navedenih osobina dolazi se do zaključka  da su zadovoljeni dati zahtjevi.

Npr. Funkcionalnost je obezbijeđena  samom izvedbom. Obradivost  je zadovoljena  s obzirom na materijal  koji će se koristiti( uglavnom obradivi čelici i drvo). Prenosivost i mogučnost testiranja  su zadovoljeni  s obzirom na male gabarite.

Zamjenjivost i popravljivost  i mogučnost  kontrole  je moguća obzirom na  jednostavnost konstrukcije . Pouzdanost i sigurnost  su u normalnim granicama  ukoliko se rukovaoci pridržavaju  preporuka iz literature. Izgled i težina su  u skladu sa dimenzijama.

1.4 . SASTAVNI  DIJELOVI  PROIZVODA

Sastavni dijelovi su dati u tabelama 3,4,5 i 6

Tabela 3.  Vrtna ljuljačka

| Poz | Naziv dijela | Kom. | Materijal | Dimenzije | Br.crteža ili standard | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vijak | 2 | Č.370 | M10x56 | JUSM.B1.060 |  |
| 2. | Vijak | 4 | Č.0370 | M10x56 | JUSM B1.060 |  |
| 3. | Vijak | 2 | Č.0370 | M10x68 | JUSMB1.060 |  |
| 4. | Vijak | 2 | Č.0370 | M10x70 | JUSMB1.060 |  |
| 5. | Vijak | 12 | Č.370 | M10x60 | JUSMB1.060 |  |
| 6. | Vijak sa spec.glavom | 2 | Č.0370 | M3x40 | JUSMB1.220 |  |
| 7. | Samoosiguravajuća navrtka | 22 | Č.0370 | M10 | JUCMB1.622 |  |
| 8. | Podloška | 38 | Č.0270 | Ø21 x 2 | JUSMB1.011 |  |

| -4- |
| --- |
| 9. | Ključ | 2 | Č.1330 | S17 |  |  |
| 10. | Opruga | 2 | Č.1731 | Ф15 x 100 | DIN 2097 |  |
| 11. | Noseca cijev | 4 | Č.0370 | Φ40/Φ34x2157 | A-01 | Obraditi |
| 12. | Poprečna cijev | 1 | Č.0370 | Φ40/Φ34x2240 | A-02 | Obraditi |
| 13. | Vezna cijev | 4 | Č.0370 | Φ20/Φ14x565 | A-03 | Obraditi |
| 14. | Noseća cijev | 6 | Č.0370 | Φ20/Φ14x1250 | A-04 | Obraditi |
| 15. | Savijena šipka | 2 | Č.0370 | Φ6/Ф3 | A-05 | Obraditi |
| 16. | Šipka za krov | 2 | Č.0370 | Φ6/Ф3x2200 | A-06 | Obraditi |
| 17. | Naslonjač za sjedište | 2 | Č.0370 | Φ20/Φ14x400 | A-07 | Obraditi |
| 18. | Sjedište | 2 | Č.0370 | Φ20/Φ14x1800 | A-08 | Obraditi |
| 19. | Podloška | 20 | Č.0370 | Ф30x2 | JUS MB1.011 |  |
| 20. | Specijalna navrtka | 2 | Č.0270 | Ф40/Ф34x12 | A-09 | Obraditi |
| 21. | Čahura1 | 2 | PVC | Ф40x17 | A-10 | Obraditi |
| 22. | Čahura2 | 2 | PVC | Ф40x12 | A-11 | Obraditi |
| 23. | Čep | 4 | PVC | Ф45/Ф40x50 | A-12 | Obraditi |
| 24. | Čep | 4 | PVC | Ф20x20 | A-13 | Obraditi |
| 25. | Pokrivač za krov | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Madraci za sjedište | 1 |  |  |  |  |

Tabela 4.Krevetić za bebe

| Poz. | Naziv dijela | Kom. | Materijal | Dimenzije | Br.crteža ili standard | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čeona letva | 2 | Bukovo drvo | 670x860x30 |  | Obraditi |
| 1.a | Ukrasna gornja d | 2 | Bukovo drvo | 640x70x23 | B-03 | Obraditi |
| 1.b | Noseća letva | 2 | Bukovo drvo | 860x30x30 | B-01 | Obraditi |
| 1.c | Noseća letva boć | 2 | Bukovo drvo | 860x30x30 | B-02 | Obraditi |
| 1.d | Letva gornja | 4 | Bukovo drvo | 640x45x35 | B-04 | Obraditi |
| 2. | Bočna letva | 1 | Bukovo drvo | 1210x45x23 | B-09 | Obraditi |
| 3. | Vezni štapići | 4 | Bukovo drvo | Ф14x50 | B-07 | Obraditi |
| 4.a | Bočna stranica ZG | 1 | Bukovo drvo | 1210x45x23 | B-10 | Obraditi |
| 4.b | Bočna stranica ZD | 1 | Bukovo drvo | 1210x45x23 | B-11 | Obraditi |
| 4.c | Štapići | 18 | Bukovo drvo | Ф14x470 | B-06 | Obraditi |
| 5. | Pod | 1 | Lesonit | 120x50x3 | B-13 | Obraditi |
| 6. | Bočna stranica - P | 1 | Bukovo drvo | 1190x45x23 | B-14 | Obraditi |
| 7. | Nosač poda | 2 | Bukovo drvo | 1210x45x23 | B-12 | Obraditi |
| 8. | Klizači metalni | 2 | Č.0270 | Ф7x830 | B-16 | Obraditi |
| 9. | PVC vodilice | 4 | PVC | Ф45x40 | B-15 | Obraditi |
| 10. | Točkovi | 4 | PVC | Ф40x20 | B-05 | Obraditi |
| 11. | Metalni nosači bočne stranice | 2 | Č.270 | 52x25x21 | B-08 | Obraditi |
| 12. | Vijak | 4 | Č.0370 | M6x30mm | JUSM.B1.050 |  |
| 13. | Vijak | 8 | Č.0370 | M6x40 mm | JUSM.B1.050 |  |
| 14. | Vijak | 2 | Č.0370 | O3x18 mm | JUSM.B1.050 |  |
| 15. | Navrtka | 2 | Č.0370 | M7x25 | B-17 | Obraditi |

-5-

1.5. ANALIZA PROIZVODA SA STANOVIŠTA OBUHVATNOSTI  OBRADE I PRIZVODNJE

Izbor obima proizvodnje kreveta-vrtne ljuljačke i krevetića za bebe  koji će se prizvoditi u vlastitoj  proizvodnji , kooperaciji ili kupovinom dijelova , izvršen je na osnovu  analize svakog dijela pojedinačno  sa stanovišta oblika , materijala , broja komada , stanja na tržištu gotovih dijelova  , blizine kooperanata  , važnosti dijela u ukupnom prizvodu tvornice .

Odluka o proizvodnji -  nabavci dijelova , prema gornjim kriterijima dana je u tabelama 6 i 7

Značenje oznaka iz tabela 5 i 6

A – kupovati kao gotov proizvod

B- nabavljati dijelove iz kooperantskih odnosa

C- mehanička obrada u projektovanoj tvornici

Tabela 5.  Krevet-vrtna ljuljačka

| Red.br. | Naziv dijela | Kom/skl | Kom/kom | Kom/god | Odluka | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vijak | 2 | 2 | 10000 | A |  |
| 2. | Vijak | 4 | 4 | 20000 | A |  |
| 3. | Vijak | 2 | 2 | 10000 | A |  |
| 4. | Vijak | 2 | 2 | 10000 | A |  |
| 5. | Vijak | 12 | 12 | 60000 | A |  |
| 6. | Vijak sa spec. glav | 2 | 2 | 10000 | A |  |
| 7. | Samoos.navrtka | 22 | 22 | 110000 | A |  |
| 8. | Podloška | 38 | 38 | 1900000 | A |  |
| 9. | Ključ | 2 | 2 | 10000 | A |  |
| 10. | Opruga | 2 | 2 | 10000 | A |  |
| 11. | Noseća cijev | 4 | 4 | 20000 | C |  |
| 12. | Poprečna cijev | 1 | 1 | 5000 | C |  |
| 13. | Vezna cijev | 4 | 4 | 20000 | C |  |
| 14. | Noseća cijev | 6 | 6 | 30000 | C |  |
| 15. | Savijena šipka | 2 | 2 | 10000 | C |  |
| 16. | Šipka za krov | 2 | 2 | 10000 | C |  |
| 17. | Naslonjač za sjedišt | 2 | 2 | 10000 | C |  |
| 18. | Sjedište | 2 | 2 | 10000 | C |  |
| 19. | Podloška | 20 | 20 | 100000 | A |  |
| 20. | Spec.navrtka | 2 | 2 | 10000 | B |  |
| 21. | Čahura1 | 2 | 2 | 10000 | B |  |
| 22. | Čahura2 | 2 | 2 | 10000 | B |  |
| 23. | Čep | 4 | 4 | 20000 | B |  |
| 24. | Čep | 4 | 4 | 20000 | B |  |
| 25. | Pokrivač za krov | 1 | 1 | 5000 | B |  |
| 26. | Madraci za sjedište | 1 | 1 | 5000 | B |  |

-6-

Tabela 6. Krevetić  za bebe

| Red br. | Naziv dijela | Kom/skl | Kom/kom | Kom/god | Odluka | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čeona stranica | 2 | 2 | 20000 | C |  |
| 2. | Bočna letva | 1 | 1 | 10000 | C |  |
| 3. | Vezni štapići | 4 | 4 | 40000 | C |  |
| 4. | Bočna stranica -Z | 1 | 1 | 10000 | C |  |
| 5. | Pod | 1 | 1 | 10000 | B |  |
| 6. | Bočna stranica P | 1 | 1 | 20000 | C |  |
| 7. | Nosač poda | 2 | 2 | 20000 | C |  |
| 8. | Klizači metalni | 2 | 2 | 20000 | B |  |
| 9. | PVC vodilice | 4 | 4 | 40000 | B |  |
| 10. | Točkovi | 4 | 4 | 40000 | B |  |
| 11. | Metalni nosač B | 2 | 2 | 20000 | B |  |
| 12. | Vijak | 4 | 4 | 40000 | A |  |
| 13. | Vijak | 8 | 8 | 80000 | A |  |
| 14. | Vijak | 2 | 2 | 20000 | A |  |
| 15. | Navrtka | 2 | 2 | 20000 | B |  |

1.6. ANALIZA  PRIZVODA SA STANOVIŠTA   TEHNOLOGIČNOSTI

U priloženoj dokumentaciji  dati su osnovni prizvodi ove tvornice .  S obzirom da je dana kompjetna tehnička dokumentacija  sa konstrukcionim crtežima  dijelova ui sklopova  , moguće je izvršiti preciznu analizu  proizvoda u pogledu oblika  , dimenzija , tolerancija  , kvaliteta , tehnološkog postupka izrade  i nujegove optimalne vrijednosti  , te analiza polaznog materijala.

Mogu se izvesti sljedeći zaključci  :

U pogledu polaznog materijala  usvojeni su standardni oblici i  dimenzije polufabrikata

( np.cijevi okruglog poprečnog presjeka ) od standardnih čelika.  Tehnološki proces izrade pojedinih dijelova  koji je razrađen  pokazao se kao optimalni  i primjer tehnologije izrade  usvojenih predstavnika  dat je dalje u ovom projektu .  Zahtjevi  za kvalitet obrade  , tačnost , te tolerancije  mjera  su ispoštovani  na osnovu  brojnih preporuka iz literature za date dijelove.

Općenito mogu se posmatrati dvije grupe dijelova  kao završni prizvod fabrike :

- dijelovi koji će se nabavljati iz kooperantskih odnosa  kao i dijelovi koji će se  prizvoditi direktno  iz polufabrikata npr. Noseča cijev ,  čahura ,  prdnja stranica i td.

- Standarni dijelovi  koji se kupuju na tržištu  i samo se vrši njihova ugradnja  u fabrici npr : vijci ,  navrtke i td.

-7-

  - IZBOR REPREZENTANTA

    - Vrtna –ljuljačka

Prema  datom zadatku  I utvrđenom asortimanu  usvaja se reprezentant vrtne ljuljačke sljedečih dimenzija :

Dužina ljuljačke ……………... L=2200 mm

Visina ljuljačke …………….   H = 2000 mm

Širina ljuljačke ……………..   B = 1600 mm

    - Krevetići za bebe

Prema datom zadatku I utvrđenom asortimanu  usvaja se reprezentant  krevetića za bebe   sljedečih dimenzija :

Dužina x širina x visina ………………… L X B X H = 1270 x 680 x 865

- ANALIZA MAKRO I MIKRO LOKACIJE

Analizom  tržišta zaključeno je da bi projektovanje tvornice  za prizvodnju datih sklopova  zadovoljilo potražnju  za ovim proizvodima .

Makrolokaciju fabrike predstavlja opština Zenica . Najpovoljniji je drumski transport koji bi se  odvijao postojećim putevima   koji su direktno povezani sa autoputem Sarajevo –Zenica . Osim toga blizina željeznice omogučava takođe transport i željeznicom.  Na ovaj način bi se transportovali  polufabrikati  , sirovine ,  gotovi prizvodi  kao i ostalo što je potrebno za tvornicu .

Ova lokacija bi se nalazila u krugu radne zone Željezare Zenica  u kojo postoji i infrastruktura kao i električna energija kao glavni izvor energije.  Električna energija bi se koristila za pogon  mašina  za obradu kao i pomočnih strojeva  , za grijanje , rasvjetu i td.

Problem zagrijavanja pogona bi se riješio  parnim grijanjem.

Potrebe za vodom  nisu velike  i potrebne količine bi se obezbjedile  iz već postojećeg vodovoda .   Mikrolokacija se nalazi u krugu Željezare Zenica .

Kopija orginalne skice mikrolokacije data je dalje u projektu.

3.  TEHNOLOŠKI DIO

Za prikaz izrade pojedinih dijelova po redosljedu , njihovo sklapanje  kao I kontrolu  koristi se karta tehnološkog procesa. U ovoj karti dat je pregled svih operacija  , nazivi operacija , vrijeme izrade  , redni broj operacije I oznaka operacije.U tehnološkoj karti se ne prikazuje  transport materijala , uskladištenje I montaža.

-8-

3.1. VREMENSKI NORMATIVI U STRUKTURI  TEHNOLOŠKOG PROCESA

Izraz za proračun ukupnog komadnog vremena  :

tk = tg + tpz + tp + td

Gdje je :

tg – glavno vrijeme obrade

tp – pomočno vrijeme obrade

tpz – pripremno završno vrijeme obrade

td – dodatno vrijeme

3.1.1. GLAVNO  VRIJEME  OBRADE

Glavno vrijeme obrade kod mašina sa glavnim pravolinijskim kretanjem  :

tg  = B/ n1.s .i

Gdje je :

B (mm ) – širina obrade

n1 (hod/min) – broj dvostrukih hodova alata ili materijala

s (mm/hod) – korak za jedan dvostruki hod alata ili materijala

3.1.2. POMOČNO VRIJEME OBRADE

Pomoćno vrijeme je vrijeme  koje je potrebno za obavljanje pomoćnih poslova  koji omogučuju izvođenje tehnoloških operacija .

Pomoćni poslovi su :

-namještanje ,skidanje , stezanje I otpuštanje predmeta obrade

-kontrola materijala

-promjena režima obrade u toku rada

-uključivanje I isključivanje mašine

-primicanje I odmicanje alata

- zamjena alata

- prazni hodovi alata ili mašine

Pomoćno vrijeme za pojedine operacije dato je standardnim normativima

    - PRIPREMNO –ZAVRŠNO VRIJEME

To je  potrebno vrijeme  za pripremanje I raspremanje rtadnog mjesta  I odnosi se na cijelu seriju. Aktivnosti koje ulaze u strukturu  pripremno-završnog vremena su :

- upoznavanje dokumentacije

- podizanje materijala ,alata I pribora u skladištu

- pripremanje radnog mjesta

- izrada probnih komada

- predaja gotovog prizvoda

- vraćanje alata I pribora u skladište

- raspremanje radnog mjesta  do početnog stanja

Pripremno završno vrijeme  možemo odrediti :

-9-

tpz = kpz /100 (tg+tp)

kpz- procentualna konstanta  zavisna od stepena složenosti operacije

    - DODATNO VRIJEME

Za serijsku prizvodnju dodatno vrijeme je :

td = 1/100(At+Aor+Aot) (tg+tp)

za maloserijsku I pojedinačnu prizvodnju dodatno vrijeme obrade dobiva se na osnvu obrasca  td = 0,18 ( tg + tp )

3.2. PRIMJER IZRAČUNAVANJA VREMENA RADA

Pozicija : POPREČNA CIJEV

Operacija 1 – Odsijecanje

Operacija 2 – Presovanje

Operacija 3 – Bušenje

Opercija  4 – Brušenje

    - OSNOVNO VRIJEME IZRADE

## Operacija 1 – Odsijecanje

  - Odsijecanje na dužinu 2241 mm

-Mjerodavna dužina obrade:

L = l + l1 + l2 = 40+2+4 = 46 mm

- Brzina rezanja

Iz Tab.3.15.  preporučena brzina rezanja  je  v= (40-50) m/min

Usvaja se  V=40 m/min

Broj zubi na 10 mm pile z=(2-4)

Usvaja se z=3

- korak s=sz . z! = 0,025 . 13,8 = 0,345 mm

z! –broj zuba u zahvatu

sz =0,025 mm/zub  -pomak po zubu (Tab.3.31.)

z! = L . z/10 = 46 . 3/10 = 13,8

Broj obrtaja :

n = 1000 v / 2 L

n= 1000 . 40 / 2.46 =437,6 min –1

Usvaja se n= 440 min -1

Osnovno vrijeme obrade :

t10 = L / n s

t10 = 46 /440  0,345 = 0,30 min

OPERACIJA 2 – HLADNO PRESOVANJE

2.1 Presovanje

Iz Tab.2.30 za broj dvostrukih hodova  n=50 , određuje se vrijeme jednog dvostrukog hoda  koje iznosi  0,020 min . Popravni koeficijent  Kv = 1,05 .

-10-

Znači da je  osnovno vrijeme :

t20 = 0,020 . 1,05 = 0,021 min

## OPERACIJA 3 – BUŠENJE

3.1. Bušenje rupa Ф12x6 mm x 6 rupa

-Mjerodavna dužina bušenja :

L = l + l1 + l2 = 6+4+1=11mm

l1 = D/2 ctgφ + (0,5 – 2 ) = 4 mm

l2 = 0,5 – 3

l2= 1

-Dubina rezanja

t = D/2 = 12/2 = 6 mm

-Pomak :  Prema Tab.3.23.  s = (0,15 – 0,22 )

Usvaja se s= 0,22 mm

-Brzina rezanja v

Prema Tab.3.26.   v= 22 m/min

-Broj obrtaja :

n= 1000 v /Dπ = 1000 . 22 / 12 . π = 583,50 min –1

Usvaja se n= 600 min –1

-Osnovno vrijeme obrade :

t30 = L/n .s = 11 / 600 . 0,22 = 0,08 min

## OPERACIJA 4 – BRUŠENJE

4.1. Brušenje na dužinu 2240 mm

-Osnovno vrijeme  operacije

tio = L/smin . i.k

L-mjerodavna  dužina brušenja

smin –minutni pomak stola sa radnim predmetom

i-broj prolaza

k-koeficijent trošenja tocila

i= δ3 /t

δ3 =  0,6  iz Tab.3.11

t=(0,015 –0,040)  iz Tab. 3.38

i= 0,6/0,030 =20

Mjerodavna dužina brušenja  L

L= l+l1+l2 =40+4+5 =49 mm

l1-dodatak za ulaz tocila

l2- dodatak za izlaz tocila

l2= (5-10) =5mm

-11-

smin = 1000 vst = 1000 . 8 =8 000 m/min –minimalni pomak stola

vst =(8-25) iz Tab.3.38 –brzina radnog predmeta

vst =8 m/min

k- koeficijent trošenja tocila iz Tab.3.39

k=1,2 – 2

k=1,5

t40 = 0,049/8000 (20 . 1,5) = 0,02 min

## UKUPNA OSNOVNA  VREMENA IZRADE

OPERACIJA 1 – ODSIJECANJE  ………………………..       t10 = 0,30 min

OPERACIJA 2 – HLADNO PRESOVANJE  ……………        t20=0,021 min

OPERACIJA 3 – BUŠENJE ………………………………...     t30=0,08 min

OPERACIJA 4 -  ČEONO BRUŠENJE ……………………      t40=0,02 min

    - POMOĆNO VRIJEME IZRADE

OPERACIJA 1 – ODSIJECANJE

1.1.Odsijecanje na dužinu 2241 mm

- Postavljanje predmeta u stegu ………………………..1,2 min

- Mjerenje i postavljanje predmeta ……………………..0,4 min

- Stezanje predmeta …………………………………….0,2 min

- Uključivanje mašine …………………………………. 0,1 min

- Isključivane mašine …………………………….……..0,1 min

- Skidanje predmeta ………………………………. ……0,5 min

- ----------------------------------------------------------------------

- Pomoćno vrijeme je t1p = 2,5 min

OPERACIJA 2 – HLADNO PRESOVANJE

- Postavljanje cijevi u alat ……………………………  0,15 min

- Uključivanje prese ………………………………… 0,018 min

- Pomjeranje cijevi u alatu ……………………………. 0,1 min

- Odstranjivanje otpadaka cijevi ……………………….0,04 min

- Skidanje gotovog dijela ………………………………0,15 min

-------------------------------------------------------------------------------

Pomočno vrijeme je t2p= 0,468 min

OPERACIJA 3 – BUŠENJE

- Postavljanje i skidanje  prdmeta u pribor sa ekscentričnim stezanjem

……………………………………………………………….. 0,35 min

- Uključivaje  i isključivanje mašine ………………………..0,02 min

- Uključivanje i isključivanje glavnog vretena ……………. 0,03 min

- Promjena broja obrtaja glavnog vretena …………………. 0,04 min

- Uključivanje i isključivanje pomoćnog kretanja …………0,02 min

- Promjena pomaka polugom …………………………….. 0,04 min

- 12-

- Namještanje i skidanje alata ………………………………… 0,14 min

- _________________________________________________________

- Pomočno vrijeme  je : t3p = 0,65 min

OPERACIJA 4 – ČEONO BRUŠENJE

-Postavljanje  i skidanje predmeta …………………………………… 0,48 min

- Uključivanje i sključivanje obrtanja tocila ………………………  0,03 min

- Primicanje tocila ka predmetu  do pojave iskre ………………….. 0,04 min

- Odmicanje tocila od predmeta …………………………………… 0,03 min

________________________________________________________________

Pomočno vrijeme je  : tp4=  0,58 min

### UKUPNA POMOĆNA VREMENA  IZRADE

OPERACIJA 1 – ODSIJECANJE ……………………. t1p = 2,5 min

OPERACIJA 2 – H.PRESOVANJE ………………….. t2p = 0,468 min

OPERACIJA 3 – BUŠENJE ……………………………t3p=0,65 min

OPERACIJA 4 -  Č.BRUŠENJE ……………………… t4p=0,58min

    - DODATNO VRIJEME IZRADE

OPERACIJA 1 – ODSIJECANJE

t1d = 0,18(t10+t1p)= 0,18(0,30 + 2,5  ) = 0,54 min

OPERACIJA 2 – H.PRESOVANJE

t2d=0,18(t20+t2p) = 0,18(0,021+0,468)=0,12 min

## OPERACIJA 3 –BUŠENJE

t3d = 0,18(t30+t3p)=0,18(0,08+0,65)=0,13 min

OPERACIJA 4 – Č.BRUŠENJE

t4d= 0,18(t40+t4p) = 0,18(0,02+0,58)=0,11 min

    - PRIPREMNO- ZAVRŠNO VRIJEME

tpz= kpz/100(to+tp)

OPERACIJA 1- ODSIJECANJE

tpz1= 0,01( 0,30+2,5 ) = 0,028min

OPERACIJA 2 – H.PRESOVANJE

tpz2= 0,01(0,021+0,468)=0,07min

OPERACIJA 3- BUŠENJE

tpz3=0,01(0,08+0,65)=0,073min

-13-

## OPERACIJA 4- Č. BRUŠENJE

tpz4 = 0,01(0,02+0,58)=0,06 min

    - UKUPNO KOMADNO  VRIJEME

OPERACIJA 1- ODSIJECANJE …………………………… 3,368 min

OPERACIJA 2 – H.PRESOVANJE ………………………..  1,358min

OPERACIJA 3 – BUŠENJE ………………………………..   3,82 min

OPERACIJA 4 – Č.BRUŠENJE  …………………………..    2,1 min

____________________________

tuk= 10,65 min

Izračunata komadna vremena za ostale pozicije dana su u tabelama 7-10.

-14-

Tab 7. Vrtna ljuljačka

| R.br. | Naziv dijela | Poz | Kom po sklopu | God. prizvodnja | Trajanje operacije [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Odsjecanje | Presovanje | Bušenje | Brušenje | Savijanje | Zavarivane |  |
| 1. | Noseća cijev | 1 | 4 | 20000 | 3,36 | 0,679 | 1,90 | 2,10 |  |  |  |
| 2. | Poprečna cijev | 2 | 1 | 5000 | 3,36 | 1,358 | 3,82 | 2,10 |  |  |  |
| 3. | Vezna cijev | 3 | 4 | 20000 | 2,92 | 1,15 | 1,276 | 1,85 |  |  |  |
| 4. | Noseća cijev | 4 | 6 | 30000 | 2,92 | 1,15 | 1,28 | 1,85 |  |  |  |
| 5. | Savijena šipka | 5 | 2 | 10000 | 2,90 |  | 0,64 | 1,35 | 2,15 |  |  |
| 6. | Šipka za krov | 6 | 2 | 10000 | 1,95 | 2,06 |  | 1,25 |  |  |  |
| 7. | Naslonjač za sjedište | 7 | 2 | 10000 | 2,72 |  | 1,92 | 1,76 | 1,12 |  |  |
| 8. | Sjedište | 8 | 2 | 10000 | 2,68 |  | 11,2 | 1,80 | 4,30 | 2,56 |  |
|  | UKUPNO VRIJEME | 22,81 | 6,397 | 22,03 | 14,06 | 7,57 | 2,56 |  |

-15-

Tab 8. Vrtna ljuljačka

| R.br. | Naziv dijela | Poz | Kom po sklopu | God. prizvodnja | Godišnje potrebno vrijeme za operaciju [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Odsjecanje | Presovanje | Bušenje | Brušenje | Savijanje | Zavarivane |  |
| 1. | Noseća cijev | 1 | 4 | 20000 | 67200 | 13580 | 38000 | 42000 |  |  |  |
| 2. | Poprečna cijev | 2 | 1 | 5000 | 16800 | 6750 | 19100 | 10500 |  |  |  |
| 3. | Vezna cijev | 3 | 4 | 20000 | 58400 | 23000 | 25400 | 37000 |  |  |  |
| 4. | Noseća cijev | 4 | 6 | 30000 | 87600 | 34500 | 38400 | 55500 |  |  |  |
| 5. | Savijena šipka | 5 | 2 | 10000 | 29000 |  | 6400 | 13500 | 21500 |  |  |
| 6. | Šipka za krov | 6 | 2 | 10000 | 19500 | 20600 |  | 12500 |  |  |  |
| 7. | Naslonjač za sjedište | 7 | 2 | 10000 | 27200 |  | 19200 | 17600 | 11200 |  |  |
| 8. | Sjedište | 8 | 2 | 10000 | 26800 |  | 112000 | 18000 | 43000 | 25600 |  |
|  | UKUPNO VRIJEME | 332500 | 984300 | 258500 | 206600 | 75700 | 25600 |  |

Tab 9. Krevetić za bebe

| R.br. | Naziv dijela | Poz | Kom po sklopu | God. prizvodnja | Trajane operacije [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Odsjecanje | Glodanje | Bušenje | Brušenje | Struganje |  |
| 1. | Bočna stranica prednja | 6 | 1 | 20000 | 1,64 | 3,45 | 1,45 | 1,58 |  |  |
| 2. | Ukrasna daska | 1a | 2 | 20000 | 2,1 | 2,75 |  | 1,7 |  |  |
| 3. | Noseća letva | 1b | 2 | 20000 | 1,75 | 2,2 | 2,75 | 1,88 |  |  |
| 4. | Noseća letva bočna | 1c | 2 | 20000 | 1,75 | 2,2 | 1,85 | 1,88 |  |  |
| 5. | Letva gornja | 1d | 4 | 40000 | 1,64 | 1,85 |  | 1,77 | 1,75 |  |
| 6. | Bočna letva | 2 | 1 | 10000 | 1,64 | 2,73 | 1,75 | 1,65 |  |  |
| 7. | Vezni štapići | 3 | 4 | 40000 | 0,52 |  |  | 0,38 | 0,45 |  |
| 8. | Vezni štapići | 4c | 36 | 360000 | 0,52 |  |  | 0,75 | 0,85 |  |
| 9. | Bočna stranica ZG | 4a | 1 | 20000 | 1,64 | 2,73 | 2,16 | 1,69 |  |  |
| 10. | Bočna stranica ZD | 4b | 2 | 20000 | 1,64 | 2,73 | 1,85 | 1,69 |  |  |
| 11. | Nosač poda | 7 | 2 | 20000 | 1,64 | 2,73 | 1,05 | 1,69 |  |  |
| 12. | Pod krevetica | 5 | 1 | 10000 | 1,52 |  |  | 0,63 |  |  |
|  | UKUPNO VRIJEME 590000 | 18 | 20,64 | 12,86 | 17,29 | 3,05 |  |

Tab 10. Krevetić za bebe

| R.br. | Naziv dijela | Poz | Kom po sklopu | God. prizvodnja | Godišnje potrebno vrijeme za operaciju [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Odsjecanje | Glodanje | Bušenje | Brušenje | Struganje |  |
| 1. | Bočna stranica prednja | 6 | 1 | 20000 | 32800 | 69000 | 29000 | 31600 |  |  |
| 2. | Ukrasna daska | 1a | 2 | 20000 | 42000 | 55000 |  | 34000 |  |  |
| 3. | Noseća letva | 1b | 2 | 20000 | 35000 | 44000 | 55000 | 37400 |  |  |
| 4. | Noseća letva bočna | 1c | 2 | 20000 | 35000 | 44000 | 37000 | 37400 |  |  |
| 5. | Letva gornja | 1d | 4 | 40000 | 65600 | 74000 |  | 70800 | 70000 |  |
| 6. | Bočna letva | 2 | 1 | 10000 | 16400 | 27300 | 17500 | 16500 |  |  |
| 7. | Vezni štapići | 3 | 4 | 360000 | 20800 |  |  | 15200 | 18000 |  |
| 8. | Vezni štapići | 4c | 36 | 10000 | 187200 |  |  | 270000 | 306000 |  |
| 9. | Bočna stranica ZG | 4a | 1 | 20000 | 16400 | 27300 | 21600 | 16900 |  |  |
| 10. | Bočna stranica ZD | 4b | 2 | 20000 | 32800 | 54600 | 21000 | 33800 |  |  |
| 11. | Nosač poda | 7 | 2 | 20000 | 32800 | 54600 | 21000 | 33800 |  |  |
| 12. | Pod krevetica | 5 | 2 | 10000 | 15200 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO VRIJEME | 533000 | 449800 | 202100 | 603700 | 394000 |  |

-18-

- PRORAČUN  POTREBNIH MATERIJALA I SIROVINA

Računa se  prema obrascu :

Qd = mp . q [1+ k/100] [ 1+ k/100 ]  [kg/god]

Gdje je :

q [kom/god] – zadana godišnja prizvodnja

mp [kg/kom]-planska masa

k –škart u toku obrade

r- procent rezervnih pozicija

Procentualno iskorištenje materijala  računa se prema obrascu :

η= (mk / mp ) . 100

gdje je :

mk- konstrukciona masa

Kriterijumi koji su korišteni za određivanje vremena zaliha :

-mogućnost nabavke na tržištu

-moguća veličina skladišta

-udaljenost prizvođača

Primjer izračunavanja potrebnog materijala  za izradu noseče cijevi  u toku jedne godine :

q= 5000[kom/god]

mp= Vp . ρ = 781125,6 . 7,85 . 10-6 = 6,2 [kg]

Vp= (402-342/4) .π . 2240 = 781125,6 mm3

ρ=  7,850  10-6  [kg/mm3 ]

Iz literature k=(4-6) [%] ; usvaja se k=5[%]

r=40% ; usvaja se r =10 [%]

Qd= 5 000 . 6,2 [ 1+0,05] [1+0,1] = 35805  [kg/god]

Procentualno  iskorištenje materijala :

η= (mk/mp ). 100 =(6,00/6,20) . 100 = 96,77 %

Količine potrebnih materijala i sirovina za ostale pozicije date su u tabeli

| SPECIFIKACIJA MATERIJALA I SIROVINA | Projektni zadatak: Proizvodni sistem za izradu vrtnih ljuljački i krevetića za bebe | Predmet: Projektovanje prizvodnih sistema | MAŠINSKI FAKULTET ZENICA |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br | Naziv i vrsta materijala i sirovina | Normativ utroška po jednici prizvoda kg | Godišnja količina gotovih prizvoda kom/god | Ukupna godišnja potreba materijala i sirovina t/god | Cijena jedinice materijala i sirovina EUR | Vrijednost ukupnih god potreba materijala i sirovina EUR | Vrijeme zaliha dana | Količina zaliha t | Napomena |
| 1. | Vijak Č.0370 | 0,04 | 10000 | 0,462 | 0,7 EUR/kom | 7 000 | 7 | 0,008 | Adler Zenica |
| 2. | Vijak Č.0370 | 0,04 | 20000 | 0,924 | 0,7 EUR/kom | 14 000 | 7 | 0,016 | Adler Zenica |
| 3. | Vijak Č.0370 | 0,045 | 10000 | 0,52 | 0,7 EUR/kom | 7 000 | 7 | 0,008 | Adler Zenica |
| 4. | Vijak Č.0370 | 0,045 | 10000 | 0,52 | 0,7 EUR/kom | 7 000 | 7 | 0,008 | Adler Zenica |
| 5. | Vijak Č.0370 | 0,04 | 60000 | 2,77 | 0,7 EUR/kom | 42 000 | 7 | 0,053 | Adler Zenica |
| 6. | Vijak sa specijalnom glavom | 0,02 | 10000 | 0,234 | 0,4 EUR/kom | 4000 | 7 | 0,004 | Adler Zenica |
| 7. | Podloska Ф21x2 | 0,005 | 95000 | 0,546 | 0,02 EUR/kom | 1900 | 7 | 0,01 | Adler Zenica |
| 8. | Samoosiguravajuca navrtka | 0,006 | 110000 | 0,76 | 0,1 EUR/kom | 11000 | 7 | 0,014 | Adler Zenica |
| 9. | Kljuc | 0,08 | 10000 | 0,924 | 0,5 EUR/kom | 5000 | 7 | 0,018 | Adler Zenica |
| 10. | Opruga (Ф15x100) | 0,047 | 10000 | 0,543 | 1 EUR/kom | 10000 | 15 | 0,02 | Adler Zenica |
| 11. | Podloska(Ф30x2) | 0,01 | 10000 | 0,116 | 0,02 EUR/kom | 200 | 7 | 0,002 | Adler Zenica |
| 12. | Noseca cijev | 5,9 | 20000 | 136,29 | 0,45 EUR/kg | 53100 | 7 | 2,614 | BH-STIL |
| 13. | Poprecna cjev | 6,2 | 10000 | 716,1 | 0,45 EUR/kg | 27900 | 7 | 13,7 | BH-STIL |
| 14. | Vezna cijev | 0,71 | 20000 | 16,4 | 0,45 EUR/kg | 6390 | 7 | 0,31 | BH-STIL |
| 15. | Noseca cijev | 1,57 | 30000 | 54,4 | 0,45 EUR/kg | 21195 | 7 | 1,04 | BH-STIL |
| 16. | Savijena sipka | 0,27 | 20000 | 6,24 | 0,45 EUR/kg | 2430 | 7 | 0,12 | BH-STIL |
| 17. | Sipka za krov | 0,37 | 10000 | 4,273 | 0,45 EUR/kg | 1665 | 7 | 0,082 | BH-STIL |
| 18. | Naslonjac za sjedalo | 0,5 | 10000 | 5,775 | 0,45 EUR/kg | 2250 | 7 | 0,11 | BH-STIL |
| 19. | Sjediste | 2,26 | 10000 | 26,103 | 0,55 EUR/kom | 12430 | 7 | 0,5 | BH-STIL |
| 20 | Specijalna navrtka | 0,033 | 10000 | 0,381 | 0,04 EUR/kom | 400 | 15 | 0,015 | BH-STIL |
| 21 | Cahura | 0,002 | 10000 | 0,02 | 0,1 EUR/kom | 200 | 15 | 0,001 | Adler Zenica |
| 22 | Cahura 2 | 0,001 | 10000 | 0,01 | 0,1 EUR/kom | 100 | 15 | 0,0004 | Adler Zenica |
| 23 | Cep | 0,001 | 10000 | 0,01 | 0,1 EUR/kom | 100 | 15 | 0,0004 | Adler Zenica |
| 24 | Cep | 0,001 | 10000 | 0,01 | 0,1 EUR/kom | 100 | 15 | 0,0004 | Adler Zenica |
| 25. | Ukrasna daska | 0,92 | 20000 | 21,252 | 0,75 EUR/kg | 15939 | 7 | 0,4 | Tamex Busovaca |
| 26. | Noseca letva | 0,69 | 20000 | 15,939 | 0,75 EUR/kg | 11954 | 7 | 0,3 | Tamex Busovaca |
| 27. | Noseca letva bocna | 0,69 | 20000 | 15,939 | 0,75 EUR/kg | 11954 | 7 | 0,3 | Tamex Busovaca |
| 28. | Letva gornja | 0,9 | 40000 | 41,58 | 0,75 EUR/kg | 31185 | 7 | 0,8 | Tamex Busovaca |
| 29. | Bocna letva | 1,12 | 10000 | 12,936 | 0,75 EUR/kg | 9702 | 7 | 0,25 | Tamex Busovaca |
| 30. | Vezni stapici | 0,006 | 40000 | 0,277 | 0,75 EUR/kg | 208 | 7 | 0,005 | Tamex Busovaca |
| 31. | Bocna letva ZG | 1,12 | 10000 | 12,936 | 0,75 EUR/kg | 9702 | 7 | 0,25 | Tamex Busovaca |
| 32. | Bocna letva ZD | 1,12 | 10000 | 12,936 | 0,75 EUR/kg | 9702 | 7 | 0,25 | Tamex Busovaca |
| 33. | Vezni stapici (dugi) | 0,06 | 360000 | 24,948 | 0,75 EUR/kg | 18711 | 7 | 0,48 | Tamex Busovaca |
| 34. | Pod | 0,12 | 10000 | 1,386 | 0,75 EUR/kg | 1039,5 | 7 | 0,03 | Medijapan |
| 35. | Bocna letva prednja | 1,1 | 20000 | 25,41 | 0,75 EUR/kg | 19057,5 | 7 | 0,49 | Tamex Busovaca |
| 36. | Nosac poda | 1,12 | 20000 | 25,872 | 0,75 EUR/kg | 19404 | 7 | 0,5 | Tamex Busovaca |
| 37. | Klizac metalni | 0,25 | 20000 | 5,775 | 0,75 EUR/kg | 4331 | 7 | 0,11 | BH-STIL |
| 38. | PVC vodilica | 0,012 | 40000 | 0,554 | 0,15 EUR/kg | 6000 | 7 | 0,011 | Polietilenka Kakanj |
| 39. | Tockovi sa kocnicom | 0,3 | 20000 | 6,93 | 0,47 EUR/kg | 9400 | 7 | 0,133 | Polietilenka Kakanj |
| 40. | Tockovi bez kocnice | 0,39 | 20000 | 9,01 | 0,5 EUR/kg | 10000 | 7 | 0,173 | Polietilenka Kakanj |
| 41. | Metalni nosac bocne stranice | 0,21 | 10000 | 2,425 | 0,35 EUR/kg | 849 | 7 | 0,05 | BH-STIL |
| 42. | Vijak M6/30 | 0,006 | 40000 | 0,277 | 0,05 EUR/kg | 2000 | 7 | 0,005 | Adler Zenica |
|  | Ukupno: |  |  | 236,382 |  | 191138 |  | 4,537 |  |

| TEHNOLOŠKA KARTA | Proizvod: POPRECNA CIJEV | Materijal: Č. 0370 | Operacijska kl. oznaka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dio: | Dimenzija: |  |  |
|  | Oznaka dijela: | Masa (kg) | Konstn. | Tehn. | Planska | Grupna kl. oznaka |  |
|  | Kom u sklopu: |  |  |  |  |  |  |
| Operacija / Zahvat br. naziv skica | Kvalitet Obrade | Obradni sistem | Alat i pribor | SHP | Elementi režima obrade | Elem. norme vremena |
|  |  |  |  |  | l | v | s | a | ti | tPZ |
|  |  |  |  |  | d | n | s | i | tio | tip | tid | tpo | tpz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 2 | ODSIJECANJE Odsijecanje na dužinu L=2241 mm PRESOVANJE |  | N10 N8 | testera CNC SBS45RL Presa: KWP 50H |  |  | 40 17 | 40 440 0,6 | 0,34 | 1 | 0,3 0,3 0,021 0,021 | 2,5 2,5 0,468 0,468 | 0,54 0,54 0,12 0,12 |  | 0,028 0,07 0,07 |

| Operacija / Zahvat br. naziv skica | Kvalitet Obrade | Obradni sistem | Alat i pribor | SHP | Elementi režima obrade | Elem. norme vremena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | l | v | s | a | ti | tPZ |
|  |  |  |  |  | d | n | s | i | tio | tip | tid | tpo | tpz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. 1.1 2. 2.1 3 4 | BUSENJE BRUSENJE: |  | N10 N8 | Busilic: CNC VBF40 SUPER Brusilica: CNC RSM500 |  |  | 40 6 40 | 22 600 | 22 | 20 | 0,08 0,02 | 0,65 0,58 | 0,13 0,11 0,11 |  | 0,073 0,06 0,07 0,07 0,73 0,13 |