# ZADATAK  8.1.2a – II

1. Odrediti kinematske  veličine zupčanog para brzohodnog stepena prenosa i

dati ih u tablici .

2. Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanika i zupčanog para iz tačke 1 , tako

da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti .

Dati komentar .

3. U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom

“ Sklop zupčanih parova “ . Koristiti standardne razmjere 1:1 ,1:2,5 ili 1:5 i

formate crteža ne manje od A2 . Na crtežu posebno definisati slijedeće :

- oblike tijela zupčanika ( sve zupčanike crtati u presjeku ) ;

- oblike ležajeva (crtati ih u presjeku ) ;

-  vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila ;

- zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila .

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun . Definisati oblik ,

mjere , tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika (dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupčanika ) .

4. Odrediti opterećenje vratila broj I , nacrtati šeme sila , dijagrame momenata

uvijanja , savijanja i aksijalnih sila , izabrati materijal i provjeriti stepene

sigurnosti vratila u opasnim presjecima .

5. Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku , izabrati ležajeve u osloncima

vratila obrađene u tački 4 i odrediti njihov vijek .

Podaci :

Z3 = 53

Z4 = 164

mn = 3

b = 100

x =?

( = 0

a = 325

IZRADA :

- Kinematske veličine zupčanog para

  - Prenosni odnos

    - Prenosni odnos zupčanog para 1-2 :

    - Prenosni odnos zupčanog para 3-4 :

    - Ukupni prenosni odnos :

  - Brojevi obrtaja vratila

    - Broj obrtaja vratila 1 :

    - Broj obrtaja vratila 2 :

    - Broj obrtaja vratila 3 :

    - Izlazni broj obrtaja :

  - Ugaone brzine vratila

    - Ugaona brzina vratila I :

    - Ugaona brzina vratila II :

    - Ugaona brzina vratila III :

- Geometrijske karakteristike zupčastog para 1-2 :

  - Broj zubaca z1=53 , z2 =164

  - Standardni modul mn=3

  - Standardni profil  JUS  M.C1 016

    - Napadni ugao standardnog profila

    - Faktor visine zaobljenog dijela standardnog profila cn = 0,2 . . . 0,25 ,

Usvajamo cn = 0,25

    - Korak standardnog profila :Pbn =mn ( =3 ( =9,42 mm

    - Osnovni korak standardnog profila : Pbn =Pn cos(n =7,854 cos20( =8,85 mm

    - Visina ravog dijela standardnog profila :hn =2mn=2 3=6 mm

    - Tjemeni zazor standardnog profila : c=cn  mn =0,25 3 =0,75 mm ( visina

zaobljenog dijela standardnog profila )

    - Radijus zakrivljenosti standardnog profila

    - Debljina zupca i širina međuzublja standardnog profila

  - Ugao nagiba bočnih linija

    - Ugao dodirnice

inv(=                     inv( =0,01490  (Tab.4.1. str.78 –PME)

inv(w=tg19,75 – 19,75(

x2=(inv(w-inv()(

2.4.2 Osno rastojanje :

    - Mjerni broj zubaca

Usvajamo : zw1=6  i  zw2=19

      - Mjera preko zubaca

2.4 Korak zupčastog para u čeonoj ravni

  - Ugao nagiba profila u čeonoj ravni :

  - Osnovni korak u čeonoj ravni :

  - Širina zupčanika : b=100 mm

  - Promjeri kružnica

2.10.1  Promjeri podionih kružnica :

    - Promjer kinematskih kružnica :

    - Promjeri osnovnih kružnica :

    - Promjeri tjemenih kružnica :

    - Promjeri podnožnih kružnica :

- Debljina zupca zupčastog para :

  - Debljina zupca u normalnoj ravni na podionoj kružnici :

  - Debljina zupca u čeonoj ravni na podionoj kružnici :

4. Obrtni momenti na vratilima :

- Sile na zupčanicima

  - Tangencijalne komponente

6.Proračun čvrstoće bokova zubaca

6.1  Opterećenje

Odnos teorijske dužine dodira zubaca bz i širine zupčanika b :

b = 100 – širina zupčanika

f(  - odstupanje paralelnosti bočnih linija  zubaca u sprezi :

fma – odstuanje mjere i oblika zupca pri izradi zupčanika

T(- - dozvoljeno odstupanje pravca bočnih linija

T(  - 29(m ( tabela 4.1.2 za IT8 i b=100 mm )

fsh – odstupanje pravca bočnih linija  usljed deformacije vratila

L – rastojanje između oslonaca ležaja , L=440

A = 31 , B = 5

K – faktor čiji veličina zavisi od položaja malog zupčanika na vratilu

K = 0,3

S = b/2 = 100/2 =50 mm

d1= 159 – promjer podnožne kružni

- veličina smanjenja odstupanja poslije razrade

6.2  Radni naponi na bokovima zubaca

  - Kritični naponi bokova zubaca

zN – faktor konačne izdržljivosti , zN =1

z( - uticaj promjenljivosti obrtnog momenta

Usvajajući da je obrtni moment u radnom vijeku približno konstantan  z( =1

zL – faktor uticaja kvaliteta ulja

gdje je:

v1=7,99

v2=7,99

zW – uticaj razlike tvrdoće spregnutih bokova zubaca

zW =0,85

zX – uticaj apsolutne veličine zupca

zX =1

Stepen sigurnosti bokova  zubaca :

- Proračun čvrstoće podnožja zubaca

  - Opterećenje

  - Radni naponi u podnožju zubaca

faktor oblika zupca

- ( tab. 4.1.7  za  x=0  i  za   Z1=53 )

- ( tab. 4.1.7  za  x=0  i  za  Z2 = 164 )

-  faktor koncentracije napona u podnožju zubca

- ( Sl. 4.1.3  za  x=0  i  za  Z1=53 )

- ( Sl. 4.1.3  za  x=0  i  za  Z2 =164 )

- faktor kraka sile prema ISO preporukama i izračunava se prema formuli

- faktor oblika kosih zubaca

  - Kritični naponi u podnožju zupca

- faktor konačne izdržljivosti podnožja zubca za

= 2,1 – faktor koncentracije napona u podnožju zupca

- faktor uticaja promjenljivog obrtnog momenta na dinamičku izdržljivost.

Za približno stalni obrtni moment u radnom vijeku zupčanog para

-  faktor uticaja hrapavosti u podnožju zupca .

relativni faktor popravke

faktor veličine zubca , za

  - Stepen sigurnosti :

Pošto su stepeni sigurnosti veći od 1,25 . . . 2,5  možemo zaključiti da neće doći do razaranja bokova zubaca u radnom vijeku zupčanika .

## 8. Proračun vratila

8.1  Obrtni moment

  - Zupčanik 2

-   normalna sila na zubac zupčanika :

- radijalna sila :

Zupčanik 3:

=

T3=T2=1847,3 Nm

d3=m(z3=3(36=108 mm

Fr3=Ft3(tg(w=12282,35N

8.3 Šema opterećenja vratila

8.3.1 Momenti savijanja u karakterističnim tačkama

- ukupni moment savijanja :

Usvajamo materijal vratila Č.0645 .

  - Komponentni stepen sigurnosti protiv loma usljed zamora materijala

- faktor mjera ( tabela 5.1.4 , praktikum )

- faktor stanja površina ( tabela  5.1.5 , praktikum )

- uticaj ojačanja površinskog sloja na dinamičku čvrstoću vratila

( tabela  5.1.2 , praktikum )

- efektivni faktor koncentracije napona na mjestu promjene prečnika      -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestu nalijeganja obrtnih dijelova  ( tabela 5.1.3 )

- faktor mjera ( tabela 5.1.4 )

- faktor stanja površina ( tabela 5.1.5 )

- uticaj ojačanja površinskog sloja na dinamičku čvrstoću (T.5.1.6)

k =1,43- efektivni faktor koncentracije napona na mjestu promjene

prečnika ( T.5.1.1 )

k  - efektivni faktor koncentracije napona na mjestima žljebova

za klin ( 5.1.2 )

- efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestu nalijeganja   obrtnih dijelova

## Proračun ležaja

9.1 Reakcije oslonaca

Mjerodavno opterećenje u osloncu A

ekvivalentno opterećenje ležaja ako se unutrašnji prsten okreće , a spoljni miruje

X=1 - faktor ekvivalencije dejstva sile

Y=0 - faktor ekvivalencije dejstva sile

Za ležaj 22215

Co = 6 kN – statička moć nošenja

C = 8 kN – dinamička moć nošenja

9.2Broj obrtaja do razaranja ležaja

- eksponent funkcije nosivosti

-vijek trajanja ležaja je : t=20755,73 sati

10.Dijagrami sila i momenata