UNIVERZITET U ZENICI

Mašinski fakultet u Zenici                                                                    2006/2007 god.

Seminarski rad

Tema: NAPRAVA ZA ZAKIVANJE OBLOGA ČELJUSNIH KOČNICA

Student:                                                                                              Profesor:

Svraka Admir                                                                          doc. dr. Senad Balić

U smislu postavke problema postoji određeni broj graničnih podataka kako slijedi:

Bubanj: 250-400 [mm]

Zakovice: DIN 7338, promjer 3-5 [mm], Cu

Maksimalna širina čeljusti: Bmax=100 [mm]

Maksimalna debljina čeljusti i obloge: Dmax=15 [mm]

Minimalna udaljenost zakovice od rebra: L1min=10 [mm]

Sila zakivanja: 500 [N]

Troškovi proizvodnje: 1150 [KM]

- kočioni cilindar

- čeljust kočnice

- bubanj kočnice

- povratne opruge

- kočiona obloga

Hronologija rješavanja problema:

- razrada liste zahtjeva (konstrukcijska specifikacija)

- prepoznavanje problema

- pronalaženje principa iz poznatih tehničkih rješenja

- analiza problema

- razmatranje mogučnosti realizacijeu smislu odluke da li je teorijsko rješenje izvodivo i da li se uređaj može proizvoditi unutar datih ograničenja te da li je ekonomski isplativo

- kompletiranje zahtjeva i postavljanje prioriteta u smislu uključenja još nekih faktora koji mogu uticati na rješenje, a nisu uključeni do tada

- izrada potpune liste zahtjeva

- priprema i planiranje rješenja problema u smislu planiarnja i organizacije vođenja projekta

øD=250......400 [mm]                                      B=80........100 [mm]

B=80..........100 [mm]                                      b2=6..........8 [mm]

Lmin=10 [mm]                                                  øD=250......400 [mm]

Smax=50 [mm]                                                  m1=200 [gr]  (max)

Materijal: Al

m=2 [kg]

DIN 7338

materijal: Cu

LISTA ZAHTJEVA

| Konstrukcijska specifikacija | zahtjev | želja |
| --- | --- | --- |
| 1.FUNKCIJA 1.1. Zakivanje obloga na čeljusti | x |  |
| 2.USLOVI TEHNIČKOG PROCESA 2.1.Čeljust 2.2.Obloga 2.3.Zakovica 2.4.Proces zakivanja sila zakivanja radni udarac (dobro zatvaranje) kapacitet 1 čovjek opslužuje | x x x x x x x |  |
| 3.RADNA SVOJSTVA 3.1.Brzina zakivanja 3.2.Radni vijek 3.3.Lahkoća upravljanjem | x | x x |
| 4.ERGONOMSKA SVOJSTVA 4.1.Komandni uređaji 4.2.Bezbjedno upravljanje | x x |  |
| 5.IZGLED |  |  |
| 6.KLASIFIKACIJA I USKLADIŠTENJE 6.1.Minimalni volumen naprave zbog skladištenja | x |  |
| 7.ISPORUKA 7.1. Krajnji rok | x |  |
| 8.TROŠKOVI | x |  |

RAZRADA FUNKCIONALNE STRUKTURE

Na osnovu liste zahtjeva se može zaključiti da je osnovna funkcija ove naprave zakivanje obloga na čeljusti kočnica.

- Tehnološki principi i tehnologija,

- udio utjecaja čovjeka,

- granice tehničkog sistema,

- niz operacija za opis tehničkog procesa,

- optimalno grupisanje funkcija.

1. apstrakcija problema (black box),

2. pronalaženje tehnoloških principa,

3. definisanje tehničkih procesa,

4. djelovanje tehničkih sistema na tehnički proces,

5. parcijalne funkcije,

6. funkcionalna struktura,

7. vrednovanje funkcionalne strukture.

Osnovna funkcija ove naprave se može prikazati i shematski:

Kao što se vidi i sa shematskog prikaza da se djelovanjem sile na žig vrši zakivanje.     Izgled zakovane obloge na čeljust se takođe može prikazati shematski:

Na osnovu razrade shematskog prikaza zakivanja i urađenog dijela bi se mogla uraditi apstrakcija problema odnosno black box.

Dakle, black box za naš slučaj bi izgledala ovako:

E (ulazna energija): energija čovjeka

M (materijal na ulazu): čeljust kočnice, obloga, zakovica

S (signal na ulazu): informacija o pozicioniranjučeljusti, obloge i zakovice

E' (izlazna energija): energija deformisane zakovice

M' (materijal na izlazu): čeljust i obloga spojeni zakovicama

S' (signal na izlazu): informacija o uspješno provedenom zakivanju

U smislu pronalaženja optimalnog tehnološkog principa i definiranja pojedinih

operacija da bi se ostvarila ukupna funkcija dalje vršimo razradu pronalaženja tehnoloških principa, a koji mogu ostvariti transformacije opisane black box-om.

Razradu tehnoloških principa shematski prikazujemo kao tehnički proces:

TRAŽENJE PRINCIPA RJEŠENJA

Za parcijalne funkcije definirane funkcijalnom strukturom potrebno je pronaći principe rješenja koji mogu biti kombinirani u koncepcijske varijante od kojih svaka mora ispuniti glavnu funkciju. Osnovni zahtjev je pronaći fizikalne principe za izvršenje pojedinih funkcija.

- Određivanje ulaza i izlaza za tehnički sistem

- Morfološka matrica

- Kombinovanje nosioca funkcije

- Pronalaženje mogućih varijanti rješenja

- Vrednovanje mogućih varijanti rješenja

- Najpovoljnija varijanta rješenja

FUNKCIONALNA STRUKTURA

Funkcionalnu strukturu dobijamo razradom tehničkog procesa u detalje.

Prilikom izrade funkcionalne strukture obraćana je pažnja na sljedeće:

1.priprema alata

2.sklapanje čeljusti i obloge

3.umetanje zakovice

4.pozicioniranje dijelova u napravu

5.upotreba naprave

6.pomicanje spojenih dijelova

7.zamjena alata za zakivanje

Na osnovu tehničkog procesa i navedenih bitnih faktora možemo shematski predstaviti funkcionalnu strukturu:

Detaljniji prikaz funkcionalne strukture odnosno morfološka matrica daje grupisanje funkcija na koristan način.

Kombinacija principa pojedinih rješenja  omogučuje  da  se  odabere  najpovoljnije  rješenje.

Naredni shematski prikaz prikazuje detaljnu funkcionalnu strukturu sa skupom mogućih rješenja.

SHEMATSKI PRIKAZ MORFOLOŠKE MATRICE

| 1 | Silu proizvoditi | Linearni pomak | Rotaciono kretanje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povlačenjem poluge | Stopalo Pedala | Ruka Poluga, točak (kolo), čekić |
| 2 | Silu prenositi i povečati Žig i matricu pomicati | Rotacijski pomak | Linearni pomak |
|  |  | Linearni ulaz | Rotacioni ulaz | Rotacioni ulaz |
| 3 | Matricu i žig voditi | Linearno | Rotaciono |
|  |  | Okrugli presjek | n-terokut | Opruga |  |
| 4 | Matricu i žig montirati i pričvrstiti | Silom | Oblikom |
|  |  | Vijak | Konus | Navoj |
| 5 | Radni hod podesiti | Graničnik | Vijak | Navrtka | Pločica |
| 6 | Krajnju poziciju osigurati | Silom | Oblikom |
|  |  | Opruga | Samokočivost |  |
| 7 | Čeljust i oblogu pozicionirati | Oblikom | Ručno |
| 8 | Silu na okolinu prenijeti |  |  |  |

IZRADA GRUBIH SKICA ZA NAJPOVOLJNIJU VARIJANTU RJEŠENJA

Nakon urađene funkcionalne strukture u kojoj imamo moguće varijante za izvršenje pojedinih  parcijalnih funkcija pristupamo grubom skiciranju mogućih rješenja naprave za zakivanje obloga čeljusnih kočnica.

- Orjentacijski preduslovi za određivanje oblika

- Definiranje grubog oblika i dimenzija

- Određivanje materijala, tolerancije i obrade kvaliteta površina

- Pronalaženje kritičnih područja oblika,

- Crtanje grubih skica

- Vrednovanje grubih skica

- Najpovojnija gruba skica

VREDNOVANJE MOGUĆIH VARIJANTI RJEŠENJA

U ovoj fazi cilj je pronaći optimalni koncept provjerom, vrednovanjem te poboljšanjem.

Vrednovanje se odvija u tehno-ekonomskom smislu.

|  | Kriterij | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Idealno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnološka dobit | Brzina zakivanja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Kvalitet zakivanja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Vijek trajanja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Radna sila | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Lakoća upravljanja | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Mogućnost uskladištenja | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
|  | Pouzdanost | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Prenosivost | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
|  | ukupno | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 32 |
|  | Tehnička rel. vrjednost | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,87 | 1,00 |
| Ekon dobit | Broj dijelova | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Lakoća sklopa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|  | ukupno | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
|  | Ekonomska rel. vrjednost | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,73 | 0,87 | 0,73 | 0,73 | 0,62 | 1,00 |

Na osnovu vrednovanja u predhodnoj tabeli crtamo S-krivu koja će pokazati koja od ponuđenih varijanti je najpovoljnija.

Koordinata najbliža krivoj povućenoj pod 45º pokazuje najpovoljniju varijantu.

NAJPOVOLJNIJA VARIJANTA

Na temelju predhodnih konstrukcijskih specifikacija i rezultata predhodnih faza moguće je odrediti najpovoljniju varijantu,a to je V2:

IZRADA DETALJNE SKICE

- Proračun

- Konačna analiza pozicija

- Konačno određivanje materijala, tolerancija i kvaliteta obrade

- Optimiziranje kritičnih područja oblika

- Crtanje detaljne skice u mjerilu analiza i vrednovanje detaljnih skica

- Odobravanje rješenja i odluka o razradi.

# Text boxes

Zakivanje obloge na čeljusti kočnice

E

M

S

S'

M'

E'

Provjeritida li su sve zakovice zatvorene

Čeljust i oblogu pozicionirati i sklopiti

Umetnutu zakovicu

Čeljust i oblogu sa zakovicom pozicionirati i postaviti

Sklop zadržati u položaju za zakivanje

Žig i matricu okrenuti i zatvoriti zakovicu

Sklop zadržati, a žig i matricu razdvojiti

Zakovicu, čeljust i oblogu odvojiti iz naprave

DA

NE

čovjek

Č

O

zakovica

ZAKOVANA

OB

LOGA

S

I

L

U

N

A

OKOLINU
PRENIJETI

Matricu zadržati

Izmjenu omogućiti

Žig zadržati

Krajnji položaj osigurati

Radni hod podesiti

Kontrola zakivanja

Silu prenositi

(povečati)

Žig i matricu pomicati

Silu proizvoditi

Žig i matricu voditi

Obloga

Čeljust

Zakovica

Zakivanje

Čeljust i oblogu pozicionirati

E

1

2

3

4

5

6

M

M'

S'