Zadatak 1

- Za bregasti mehanizam prikazan na slici 1.1 grafičkim putem odrediti zakone kretanja klizača bregastog mehanizma u funkciji ugla obrtanja brijega,

s=s((),

v=v((),

a=a((),

te za dvanaest položaja bregastog tijela (brijega) pripadajuće vrijednosti pomijeranja, brzina i ubrzanja radnog člana.

- Dati su slijedeći podaci:

- ugaona brzina ( = 10 s-1,

- poluprečnik bregaste ploče R = 61 mm,

- ekscentricitet e = 15 mm,

- poluprečnik točka r = 10 mm.

IZRADA ZADATKA

- Da bi riješili ovaj zadatak najprije ćemo nacrtati mehanizam u pogodnoj razmjeri. Kako je potrebno odrediti vrijednosti pomaka su funkciji ugla (, za dvanaest različitih položaja mehanizma, šestarom ćemo iz tačke E napraviti krug poluprečnika (R+r) tako da dobijemo minimalni i maksimalni pomak točkića, kao i poluprečnik iz tačke O1 (R+e+r). Vanjski krug se podijeli na dvanaest jednakih dijelova i dobiju tačke 1',2',…,12', koje spajamo sa polom O1. U presjeku tih spona i poluprečnika (R+e+r) dobićemo tačke 1",2",…,12", koje predstavljaju centre krugova poluprečnika r. Ako šestarom iz pola O1 zarotiramo 1" do vertikale dobićemo tačku 1, a to je veličina pomaka s za ugao (=30°. Isto se to ponovi za svih dvanaest tačaka.

- Ako spojimo tačke 1",2",…12", dobićemo teorijski profil brijega bregaste ploče, a na krugu koji je umanjen za vrijednost r dobićemo stvarni profil.

- Na slici 1.2 dat je teorijski i stvarni profil brijega bregastog tijela.

UL=1 mm/2 mm

Slika 1.2

Drugi dio zadatka ćemo riješiti metodom grafičkog diferenciranja.

- Najprije nacrtamo dijagram promjene puta, tako što ćemo na osnovu ugaone brzine ( odrediti broj obrtaja n, pri čemu je T=(60/n). Usvojimo razmjeru za T (t=T/l  (s/mm), te za dvanaest položaja nanesemo na x osu i dobijemo tačke. Po vertikali iz tih tačaka nanosimo vrijednosti pomaka s u razmjeri (s, i dobijemo tačke, čijim spajanjem dobijemo zakon promjene pomjeranja u funkciji vremena.

- Zakon promjene brzine dobićemo na osnovu zakona promjene puta metodom grafičkog diferenciranja. Odaberemo pol Pv na udaljenosti Hv i nanosimo tangente 1',2'…12' kroz pol Pv do vertikale, a zatim paralelno sa x osom i u presjeku sa sponama iz tačaka 1,2,…,12, dobićemo tačke čijim spajanjem dobijemo zakon promjene brzine.

- Zakon promjene ubrzanja dobićemo na isti način na osnovu zakona promjene brzine.

- Ako izmjerene vrijednosti pomaka, brzine i ubrzanja pomnožimo sa razmjerom dobićemo stvarne vrijednosti ovih veličina. U tabeli 1. Date su vrijednosti brzina i ubrzanja, a na slici 1.3 zakoni promjene pomaka,brzine i ubrzanja.

Tabela 1.

|  | s | v | a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mms-1 | mms-2 |
| 1 | 2 | 8 | 15 |
| 2 | 5 | 15 | 12 |
| 3 | 11 | 20 | 4 |
| 4 | 19 | 19 | -8 |
| 5 | 24 | 12 | -19 |
| 6 | 27 | 0 | -23 |
| 7 | 24 | -12 | -19 |
| 8 | 19 | -19 | -8 |
| 9 | 11 | -20 | 4 |
| 10 | 5 | -15 | 12 |
| 11 | 2 | -8 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |

Slika 1.3