Zadatak 3

- Za mehanizam prikazan na slici 3 konstruisati breg bregastog mehanizma sa obrtnom polugom i točkićem. Konstrukciju izvesti za 8 položaja mehanizma. Ugaona brzina pogonskog člana je konstanta.

- Zadati su sljedeći podaci :

-rastojanje  :

-dužina obrtne poluge :

-poluprečnik točkića :  r= 7 mm

-položaj obrtne poluge za 8 položaja :

POSTUPAK IZRADE

- Konstrukcija brijega bregastog mehanizma je prikazana na slici 3.2. Iz tačke O1 se opiše pomoćni krug poluprečnika  pa se podjeli na 8 jednakih dijelova. Tako se dobiju tačke 1 do 8. Iz njih se povlače pravci pod uglom  u odnosu na pravce . Zatim se na njima odmjeri dužina obrtne poluge, koja je zadana. Tako se dobiju tačke 1 do 8 teorijskog profila brijega. Kada u njima opišemo kružnice poluprečnika r (poluprečnik točkića bregastog mehanizma), pa povučemo krivu koja tangira te kružnice, dobijamo stvarni profil brijega.

- Na slici 3.1 je prikazana zavisnost položaja obrtne poluge (ugao () od ugla ( za koji se obrne brijeg.

UL=2mm/1mm

Slika 3.2