- Na materijalnu tačku M mase m = 1 kg u vertikalnoj ravni djeluje horizontalna sila proporcionalna vremenu, sa faktorom proporcionalnosti k = 30 N/s (F = k t). Tačka počinje kretanje s visine h = 2 m bez početne brzine. Odrediti jednačine kretanja tačke po z i y osi, te udaljenost L koju će tačka preletjeti prije pada na zemlju. Otpor zraka zanemariti.

- Tijelo mase m spušta se klizeći niz strmu ravan nagiba 45° sa početnom brzinom od 1 m/s. Odrediti brzinu tijela nakon 2 s ako je koeficijent trenja između tijela i ravni μ = 0,25.

- Kvadratna ploča ABCD stranice R = 1 m se obrće u vertikalnoj ravni konstantnom ugaonom brzinom ω =  s-1 oko pola O. U ploču je urezan kružni žlijeb prema slici. Ako se u žlijeb ubaci kuglica M mase m u tački A brzinom vo = 0,5 m/s, odrediti relativnu brzinu kuglice vD u trenutku napuštanja kvadratne ploče u tački D. Trenje zanemariti.