| Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Predmet: Dinamika II parcijalni pismeni ispit Datum: 19.1.2007. godine | Školska godina 2006/2007 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik |
| --- | --- |

Zadaci:

- Posuda se kreće po horizontalnoj ravni koeficijenta trenja µ. Kroz ventil na posudi ističe gas konstantnom relativnom brzinom vr kako je prikazano na slici. Odrediti kako treba da se mijenja masa posude m(t) da bi se posuda kretala konstantnom brzinom v. U toku kretanja na posudu djeluje i otpor zraka Fω proporcionalan brzini uz koeficijent proporcionalnosti k.

- Sistem tijela se sastoji od dva tereta A i B, masa mA = 4 mB,  mB = m, povezanih užetom zanemarljive mase koje prelazi preko koturova C i D poluprečnika R, prema slici. Teret B klizi po strmoj ravni nagiba α uz koeficijent trenja μ. Smatrajući koturove homogenim diskovima masa mC = mD = m  izračunati ubrzanje tereta A.

- Homogeni štap dužine 2l i težine G obrće se oko nepomične ose z okomite na njegovu ravan sa konstantnim brojem obrtaja n = 2 s-1. Težište štapa C je udaljeno obrtne ose za rastojanje = e. Odrediti reakcije u ležištima A i B. Zadato je: a = 0,3 m, b = 0,2 m, l = 0,15 m, e = 4 mm, G = 150 N.

Studenti mogu birati 2 od 3 ponuđena zadatka.