| Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Predmet: Dinamika II parcijalni pismeni ispit Datum: 22.3.2007. godine | Školska godina 2006/2007 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik |
| --- | --- |

Zadaci:

- Na homogenom kružnom cilindru, poluprečnika R i težine P, koje se može obrtati oko nepokretne horizontalne ose, namotano je jednim krajem uže dužine l i težine Q. Odrediti ugaono ubrzanje cilindra u zavisnosti od dijela užeta x koje visi. Trenje u ležištima i debljinu užeta zanemariti. Smatrati da se centar inercije namotanog dijela užeta poklapa sa centrom doboša (cilindra).

- Sistem tijela se sastoji od dva tereta A i B, masa mA = 4 mB,  mB = m, povezanih užetom zanemarljive mase koje prelazi preko koturova C i D poluprečnika R, prema slici. Teret B klizi po strmoj ravni nagiba α uz koeficijent trenja μ. Smatrajući koturove homogenim diskovima masa mC = mD = m  izračunati ubrzanje tereta A.

- Homogeni štap dužine 2l i težine G obrće se oko nepomične ose z okomite na njegovu ravan sa konstantnim brojem obrtaja n = 3 s-1. Težište štapa C je udaljeno obrtne ose za rastojanje = e. Odrediti reakcije u ležištima A i B. Zadato je: a = 0,4 m, b = 0,3 m, l = 0,2 m, e = 5 mm, G = 250 N.

Studenti mogu birati 2 od 3 ponuđena zadatka.