| Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Predmet: Dinamika Pismeni ispit Datum: 16.4.2007. godine | Školska godina 2006/2007 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik |
| --- | --- |

Zadaci:

- Kompoziciji remorkera i šlepa je potrebno 35 s da dostigne brzinu od 25 km/h iz stanja mirovanja uz jednolično ubrzanje. Remorker je mase 50 t, a šlep 75 t. Odrediti silu F kojom propeler potiskuje remorker. Također odrediti silu između remorkera i šlepa. Otpore zanemariti.

- Kabina lifta E ima masu od 1,8 t, a protuteg F 2,3 t. Ukoliko motor pri pokretanju lifta pokreće pogonski kotur konstantnim momentom od 100 Nm, odrediti ubrzanje kabine lifta. Također odrediti vrijeme potrebno da kabina dostigne brzinu od 10 m/s iz stanja mirovanja. Koturovi A i B imaju masu od 150 kg i poluprečnik inercije i = 0,2 m. Zanemariti masu kablova i smatrati da ne proklizavaju.

- Posuda se kreće po horizontalnoj ravni koeficijenta trenja µ. Kroz ventil na posudi ističe gas konstantnom relativnom brzinom vr kako je prikazano na slici. Odrediti kako treba da se mijenja masa posude m(t) da bi se posuda kretala konstantnom brzinom v. Zanemariti otpor zraka.

1.

Kompozicija:

Šlep:

2.

3.

Projekcija na pravac kretanja:

Početni uslovi: