| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2006/2007 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 8.6.2007. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

- Automobil s prikolicom putuje brzinom od 20 km/h u trenutku kada se spojnica na prikolici otkači. Ukoliko prikolica ima masu od 250 kg i pređe 45 m prije nego što se zaustavi, odrediti konstantnu horizontalnu silu F koja nastaje uslijed trenja kotrljanja i zaustavlja prikolicu.

- Kvadratna pločica ABCD, stranice a, obrće se oko vertikalne ose kroz tačku A konstantnom ugaonom brzinom ω. Duž stranice BC kreće se tačka M, mase m. U početnom trenutku tačka M je bila u položaju B i imala je relativno brzinu VO. Odrediti veličinu ugaone brzine ω da bi relativna brzina tačke M u položaju C bila 2 vO.

- Po glatkoj strmoj ravni, s uglom nagiba , spušta se teret A težine 4G. Preko nepokretnih koturova 1,2 i 3 jednakih težina  i jednakih poluprečnika R prebačeno je lako nerastegljivo uže, čiji je jedan kraj vezan za teret B, težina G, koji klizi po horizontalnoj hrapavoj ravni, koeficijenta trenja . Odrediti ubrzanja tereta ako su koturovi 1,2 i 3 oblika diskova.

1.

Zadatak rješavamo pomoću zakona o promjeni kinetičke energije:

Podaci:

,

Projekcija zakona o promjeni kinetičke energije na x osu (pravac kretanja):

2.

Projekcija na x osu (pravac kretanja):

Početni uslovi, ,

Jednačina promjene relativne brzine u zavisnosti od x je onda:

Pa traženu ugaonu brzinu dobijamo ako u jednačinu uvrstimo tražene uslove ():

3.

Za rješavanje zadatak koristit ćemo se zakonom o promjeni kinetičke energije sistema u obliku:

(A)

Kinetičku energiju sistema čine energije koturova i tereta:

Pošto su koturovi identični i imaju isto kretanje vrijedi:

Koturovi vrše rotaciju, a tereti translaciju pa je kinetička energija sistema:

Ako uvrstimo kinematske karakteristike kretanja za sva tijela u sistemu dobijamo:

Konačni izraz dobijamo uvrštavanjem zadanih težina tijela:

(B)

Elementarni rad dobijamo uzimanjem u obzir težine tereta A i sile trenja koja djeluje na teret B koje vrše rad pri elementarnom pomjeranju :

(C)

(C) i (B) u (A):