| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2006/2007 Profesor: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 22.6.2007. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

1. Na materijalnu tačku M mase m = 2 kg u vertikalnoj ravni djeluje horizontalna sila proporcionalna kvadratu vremenu, sa faktorom proporcionalnosti k = 25 N/s (). Tačka počinje kretanje s visine h = 3 m bez početne brzine. Odrediti jednačine kretanja tačke po z i y osi, te udaljenost L koju će tačka preletjeti prije pada na zemlju. Otpor zraka zanemariti.

2. Doboš M obrće se konstantom ugaonom brzinom  i koči se pomoću ručne kočnice. Kolikom silom F treba djelovati  na ručicu da bi se kotur zaustavio poslije T sekundi. Koeficijent trenja između doboša i kočnice je , dužina ručice , , moment inercije kotura IO, a njegov poluprečnik R. Doboš smatrati homogenim diskom, a zadatak riješiti pomoću zakona o promjeni kinetičkog momenta. Također, smatrati da tačke, O, A i K leže na istom pravcu.

3. Po glatkoj strmoj ravni, s uglom nagiba , spušta se teret A težine 4G. Preko nepokretnih koturova 1 i 2 jednakih težina  i jednakih poluprečnika R prebačeno je lako nerastegljivo uže, čiji je jedan kraj vezan za teret A, a drugi za kraj za teret B težine G, koji klizi po ravni nagiba . Odrediti ubrzanja tereta ako su koturovi 1 i 2 oblika diskova. Sva trenja zanemariti.