| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2006/2007 Profesor: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 11.9.2007. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

- Blok M pušten je pušten iz stanja mirovanja u tački A da kliže niz glatku strmu ravan te u tački B prelazi na kolica BC. Pod pretpostavkom da su kolica zakočena odrediti dužinu s od kraja kolica gdje će se blok zaustaviti. Odrediti i brzinu bloka u tački B. Koeficijent trenja između kolica i bloka je .

- Sistem tijela se sastoji od dva tereta A i B, masa mA = 4 mB,  mB = m, povezanih užetom zanemarljive mase koje prelazi preko koturova C i D poluprečnika R i , prema slici. Teret B klizi po horizontalnoj ravni uz koeficijent trenja μ. Sva ostala trenja zanemariti. Koturove smatrati homogenim diskovima masa mC =  = . Izračunati ubrzanje tereta A.

- Kuglica mase m1 = 5 kg kreće se brzinom od 2 m/s i sudara se sa drugom, mase m2 = 3 kg koja se kreće po istom pravcu ali u suprotnom smjeru brzinom 4 m/s. Odrediti brzine kuglica nakon sudara ako je koeficijent restitucije sudara k = 0,6.