| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2006/2007 Profesor: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 10.10.2007. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

- Kuglici mase m saopštena je početna brzina v0 u tački B vertikalnog glatkog kružnog luka BAC, poluprečnika r. Ona napušta kružnu putanju u tački C, gdje je . U koju će tačku ose Ax udariti pokretna kuglica. Zadato je: v0 = 5 m/s, r = 3 m, = 30°.

- Dva tereta, I i II, masa m1 i m2 (=m2=m), obješena su o dva laka nerastegljiva užeta, koji su obavijeni oko točkova poluprečnika R1 i R2, R1=3R2, masa 2M1=M2=m, prema slici. Točkovi su međusobno kruto spojeni i mogu se obrtati oko zajedničke horiznotalne ose O. Odrediti brzine i ubrzanja tereta, ako je kretanje započelo iz stanja mirovanja.

- Kuglica mase m1 = 7 kg kreće se brzinom od 8 m/s i sudara se sa drugom, mase m2 = 4 kg koja se kreće po istom pravcu ali u suprotnom smjeru brzinom 5 m/s. Odrediti brzine kuglica nakon sudara ako je koeficijent restitucije sudara k = 0,6.