| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2007/2008 Profesor: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 23.06.2008. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

1. Kuglica mase m1 = 5 kg kreće se brzinom od 5 m/s i sudara se sa drugom, mase m2 = 3 kg koja se kreće po istom pravcu i u istom smjeru brzinom 3 m/s. Odrediti brzine kuglica nakon sudara ako je koeficijent restitucije sudara k = 0,5.

2. Kabina lifta E ima masu od mE = 1,9 t, a protuteg F mF = 2,4 t. Ukoliko motor pri pokretanju lifta pokreće pogonski kotur A konstantnim momentom od 120 Nm, odrediti ubrzanje kabine lifta. Također odrediti vrijeme potrebno da kabina dostigne brzinu od 10 m/s iz stanja mirovanja. Kotur A ima masu od mA = 200 kg i poluprečnik inercije iA = 0,2 m, a kotur B masu od 100 kg i poluprečnik inercije iB = 0,25 m. Oba kotura su poluprečnika r = 0,35 m. Zanemariti masu kablova i smatrati da ne proklizavaju.

3. Kvadratna ploča ABCD, stranice a =12 cm, obrće se oko ose koja je okomita na nju i prolazi kroz tačku A, konstantnom ugaonom brzinom ω = 1s-1. Duž stranice BC u glatkom kanalu kreće se tačka M, mase m. U početnom trenutku tačka M je ubačena u kanal sa početnom brzinom vO = 5 cm/s. Odrediti relativnu brzinu kuglice pri napuštanju ploče.