| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2007/2008 Profesor: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 25.09.2008. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

1. Tijelo mase m spušta se klizeći niz strmu ravan nagiba 30° sa početnom brzinom od 2 m/s. Odrediti brzinu tijela nakon 2 s i put koji pređe tijelo pri tom kretanju ako je koeficijent trenja između tijela i ravni μ = 0,25.

2. Sistem tijela se sastoji od dva tereta A i B, masa mA = 5 mB,  mB = m, povezanih nerastegljivim užetom zanemarljive mase koje prelazi preko kotura C prečnika r, prema slici. Teret A klizi po kosoj ravni nagiba , a teret B po horizontalnoj ravni. Koeficijent trenja između ravni i tereta je . Ostala trenja zanemariti.  Koturove smatrati homogenim diskovima masa mC = 2mD  = 2. Izračunati ubrzanje tereta.

3. Odrediti veličinu obrtnog momenta  pod čijim se djelovanjem homogeni disk mase 20 kg i poluprečnika r = 15 cm obrće oko nepomične ose z po zakonu  (osa je okomita na disk i prolazi kroz njegovo težište) u trenutku kada disk napravi 10 obrtaja. Kretanje je počelo iz stanja mirovanja.