ZADATAK:

Za mašinski dio prema slici 1. projektovati tehnološki proces ukovnog kovanja, ako se predviđa velikoserijska proizvodnja.

Zadatak treba da obuhcati sljedeće:

1.Crtež otkovka uzimajući u obzir:

1.1.Ravan podjele i liniju sastava ukovnja,

1.2.Dodatke za obradu,

1.3.Kovačke tolerancije,

1.4.Kovačke nagibe,

1.5.Radijuse zaobljenja,

1.6.Slijepa udubljenja,

1.7.Hladne i vruće kote otkovka,

2.Konstrukciju kanala za vijenac,

3.Konstrukciju reduciranog otkovka,

4.Određivanje potrebnih gravura i način kovanja,

5.Dimenzije i težinu uloška, pripremka,

6.Tehnološku kartu kovanja,

7.Izradu crteža završne gravure,

8.Konstrukciju ukovnja,

9.Određivanje deformacionog rada i sile kovanja.

Kovanje je predviđeno na čekiću dvostranog dejstva.

1.1.RAVAN PODJELE I LINIJA SASTAVA UKOVNJA

Položaj ravni podjele zavisi od više faktora,a prvenstveno od konfiguracije otkivka da

bi se obezbedio osnovni zahtjev i nesmetano vađenje otkovka iz gravure ukovnja.

Ravan podjele će biti u ravnini presjeka dvije najveće dimenzije otkivka tj. Za ovaj

primjer položaj ravni podjele biti na polovini otkivka gledajući ga u nacrtu tj. Presjeku

otkivka u podionoj ravni će biti identičan tlocrtu prema sl.1.

1.2 DODACI ZA OBRADU

Dodatak za obradu je sloj materijala koji se skida naknadnom mašinskom obradom.

Dodatak za obradu dodat ćemo samo onim površinama kod kojih je predviđena

naknadna obrada.

Kovačke mjere određuju se na osnovu dimenzija određenog komada po obeascu.

DK=D+δD,  [mm]

dk=d-δd,     [mm]

Hk=H+δH,      [mm]        gdje je:

Dk,dk,Hk –vanjski promjer,unutrašnji primjer i visina otkivka

D,d,H     -vanjski promjer,unutrašnji promjer i visina gotovog mašinskog dijela

δD,δd,δH  -dodaci za obradu

U tabeli 76 (O.m.p.d. autor:Binko Musafija) dati su dodaci za obradu za kovanje na

čekicima,a u zavisnosti od težine i dimenzija otkovka.

Zadani primjerak svrstavamo u 2 klasu tačnosti-otkivci velikoserijske proizvodnje,

koji se obrađuju na univerzalnim mašinama sa specificnim I univerzalnim alatima.

Kod kvaliteta obrađene površine N7 dodatak za obradu se povećava za:

0,5-0,8 mm (usvajamo 0,5 mm).

Težina gotovog mašinskog dijela je:

Gm=Vm·γ     gdje je:

Vm  -zapremina dijela

γ    -zapreminska masa

Vm=V1+V2+V3+V4+V5

V1=

V2=

V3=

V4=

V5=

Vm=5760+8842,24+2982+5425,92+2009,6=25020,76 [mm3]=0,025[dm3]

Gm=0,025·78=1,95  [N]

# Otkovak će biti za oko 25-30% teži zbog predviđenja rubnog vijenca i dodatka za

obradu pa će biti:

Gotk=1,25·1,95=2,4397 [N]

Na osnovu težine otkovka za drugu klasu tačnost i(velikoserijska proizvodnja) i za

pojedine dimenzije otkovka iz tabele br.76 (O.m.p.d. autor:Binko Musafija) biraju

se dodaci za obradu,saglasno sa slikom 2.

-za dimenziju H1=16 [mm],     δH1=2·(1,0+0,5)=3  [mm] pa je:

H1k=H1+δH1=16+3=19 [mm]

-za dimenziju H2=10 [mm],     δH2=1,0+0,5=1,5  [mm], pa je:

H2k=H2+δH2=10+1,5=11,5  [mm]

-za dimenziju d1=14 [mm],     δd1=2·(1,0+0,5)=3   [mm], pa je:

d1k=d1-δd1=14-3=11 [mm]

-za dimenziju d2=12 [mm],     δd2=3  [mm], pa je:

d2k=d2-δd2=12-3=9  [mm]

-za dimenziju D2=24[mm],      δD2=3  [mm], pa je:

D2k=D2+δD2=24+3=27  [mm]

-za dimenziju D4=20 [mm],     δD4=3 [mm], pa je:

D4k=D4+δD4=20+3=23 [mm]

1.3. KOVACKE TOLERANCIJE

Tolerancije izrade otkovka predstavljaju,kao i kod drugih vidova obrade dozvoljeno

ostupanje od nominalnih mjera. Dozvoljeno odstupanje od nominalnih mjera sastoji se

od dva dijela (gornjeg x i donjeg y)  pri čemu je:

##### Δa=0,8;    Δb=0,4;    Δc=0,1

x=Δa+Δb=0,8+0,4=1,2   mm

y=Δb+Δc=0,4+0,1=0,5   mm

Ovdje Δa i Δb definišu zavisnost tolerancije od kvaliteta površine i težine otkovka,

a Δc definiše zavisnost tolerancije od dimenzije otkovka.

Na osnovu toga kovačke mjere sa kovačkim tolerancijama biće:

Dk=(D+δD)     -za vanjske promjere otkovka

Hk=(H+δH)     -za visine otkovka

dk=(d+δd)       -za unutrašnje promjene otkovka

Radi preglednosti sve mjere sa pregledom dodataka i tolerancija date u tabeli 1.

Tabela 1

| H,D,d[mm] | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | L | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 10 | 30 | 24 | 24 | 20 | 14 | 12 | 75 | 12 | 10 |
| Kl.tačnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| δD,δH,δd[mm] | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HD,DH,dd[mm] | 19 | 11,5 | 30 | 27 | 24 | 23 | 11 | 9 | 75 | 12 | 10 |
| tolerancije | Δa[mm] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Δb[mm] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Δc[mm] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | x[mm] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | y[mm] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Prema tome kovačke mjere uzevši u obzir dodatke i kovačke tolerancije su:

H1k=19

H2k=11,5

d1k =11

d2k=9

D2k=27

D4k=23

Lk=75

bk=12

hk=10

1.4. KOVAČKI NAGIBI

Da bi se omogućilo vađenje otkovka iz alata potrebno je da sve površine otkovka,a

time i gravure,koje su paralelne sa pravcem kretanja gornjeg ukovnja budu pod

izvijesnim nagibom(slika3)

U tabeli 77 (O.m.p.d. autor:Binko Musafija)date su preporučene vrijednosti vanjskih

uglova nagiba.

Prema tome,pošto se za naš primjer predviđa obrada na kovačkom čekiću,

vrijednost uglova nagiba su:

za unutrašnje površine     β=10˚

za vanjske površine          α=7˚

1.5. KOVAČKI RADIJUSI

Unutrašnji radijusi zaobljenja r (radijusi zaobljenja ispupčenja gravure),(vidi sl.3) i

vanjski radijusi zaobljenja R ( radijusi zaobljenja udubljenja gravure) su vrlo važne

veličine,jer se s njihovim povećanjem olakšava tečenje materijala(metala) i bolje

popunjava gravure.Veći radijusi zaobljenja produžavaju i vijek trajanja alata.

Vrijednost vanjskih radijusa zaobljenja R biraju se iz tabele 77(Binko 	Musafija) u

zavisnosti od težine otkovkai klase tačnosti dok se unutrašnji radijusi mogu izračunati:

r=(2,5÷3,5)R+0,5  [mm]

Za ovaj otkivak biće vanjski radijus R=1,5 [mm] tabela77 i unutrašnji  r=3R+0,5=5 [mm].

1.6. SLIJEPA UDUBLJENJA I PLOČICE ZA PRBIJANJE

Kod kovanja otkivaka sa šupljinom čija je osa paralelna sa pravcem kretanja gornjeg

ukovnja u otkivak se utiskuje šupljina,da bi se smanjio otpadak materijala pri obradi

sa skidanjem strugotine.

U tu svrhu se u kovačkoj gravuri konstruišu posebna ispupčenja koja odgovaraju profilu

utisnute šupljine.Ove šupljine se nazivaju slijepa udubljenja. Materijal koji razdvaja

gornju i donju šupljinu zove se pločica za probijanje. Uprimjeni je nekoliko vrsta pločica.

Debljina pločice za naš slučaj će biti: (vidi sl.4)

S1=+0,6=0,45+0,6

S1=2,69 [mm]

S2=0,45+0,6=0,45+0,6

S2=2,07[mm]

Radijusi zaobljenja u slijepim udubljenjima će biti:

r1=

r1=7,95 [mm]

r2=

r1=7,57 [mm]

Povlačeći radijuse r1 i r2 [mm] konstruktivno je nemoguće imati pločicu debljine

S1=2,69 odnosno S2=2,07.Zadržat ćemo izradu slijepih udubljenja na otkovku uz

napomenu da će se provrti na otkivku dobiti naknadnom mašinskom obradom

(bušenjem), a ne probijanjem pločice.

1.7. HLADNE I VRUĆE KOTE

Pri konstruisanju završne gravure neophodno je znati koeficijent linearnog širenja,koji

zavisi od vrste materijala otkivka i temperature kovanja.

Tako da su vruće kvote:

Dv=(1+αt)·Dk=n·Dk , gdje je:

Dv    -vruća kota,

Dk    -hladna kovačka kota,

α      -koeficijent linearnog širenja,

n      -faktor povećanja dimenzije.

Za naš materijal otkovka Č.1530 (sa 0,46%C i 0,65%Mn), a na osnovu datih tabela

14 i 15 (dr.Ekinović), faktor povećanja dimenzija: n=1,016, pa će vruće kote biti:

D1v=n·D2k=1,016·30=30,48 [mm]

D2v=n·D2k=1,016·27=27,43  [mm]

D3v=n·D3k=1,016·24=24,384 [mm]

D4v=n·D4k=1,016·23=23,36 [mm]

H1v=n·H1k=1,016·19=19,304 [mm]

H2v=n·H2k=1,016·11,5=11,684 [mm]

d1v=n·d1k=1,016·11=11,176 [mm]

d2v=n·d2k=1,016·9=9,144 [mm]

Lv=n·Lk=1,016·75=76,2 [mm]

bv=n·bk=1,016·12=12,192 [mm]

hv=n·hk=1,016·10=10,16 [mm]

2. KONSTRUKCIJA KANALA ZA VIJENAC

Da bi odredili visinu mosta kanala m=0,015· trebamo izračunati površinu

otkovka u ravni.

pa je:

m=

Za glavu poluge:

H=

Bsr1=0,5·(31,96+30)=30,98   [mm]

Bsr2=0,5(25,96+24)=24,98   [mm]

Koeficijent za određivanje širine kanala:

K=

K1=

K2=

Dalje se računa sa većim odnosom: K=1,71 Pošto se dobivena vrijednost koeficijenta K=1,71 nalazi u intervalu K=1,6÷2,5 pa ovoj vrijednosti odgovara kanal broj 2. koji biramo sa slike 27.b.,pa usvojivši m=0,6 imamo ostale konstruktivne mjere rubnog kanala(sl.5):

bm=6   [mm],

bM=20   [mm],

bsr=2,5[mm],

Ak=61   [mm2]

M=3   [mm],

R=1   [mm],

R1=M=3   [mm],

R2=m/2=0,3   [mm]

Izračunavamo zapreminu vijenca:

Vv=KP·Ak·[Oo+q·(bm+bM)],  gdje je:

Kp=0,7 - koeficijent popunjavanja kanala za vijenac za otkovke prve grupe kp=0,7

Ak=201 [mm2] –površina poprečnog presjeka kanala

Oo-obim otkivka u podionoj ravni

q=4 -koeficijent kojim se uzima u obzir oblik otkovka iz tabele 17.

bm i bM  -širina mosta i magacina kanala

Vv= 0,7·61·[241,56+4·(6+20)] =14755,41  [mm3]

3. KONSTRUKCIJA REDUCIRANOG OTKOVKA

Da bi se odredila vrsta pripremne gravure potrebno je na osnovu oblika i dimenzija otkovka konstruisati reducirni otkovak.

Reducirani otkovak je komad okruglog poprečnog presjeka čija je površina jednaka zbiru površine poprečnog presjeka otkovka i vijenca na dotičnom mjestu a iste je dužine kao i zadani otkovak, tj:

Ar=Ao+2(kp(Ak     gdje je:

Ar-površina poprečnog presjeka reduciranog otkovka,

A0-površina poprečnog presjeka otkovka,

Ak-površina poprečnog presjeka kanala za vijenac

Kp-koeficijent popunjavanja kanala(kp=0,7 za otkovke prve grupe)

Srednja reducirana površina:

gdje je:

l0-dužina otkovka(odgovara dužini reduciranog otkovka)

Vo mm3

Vv=14755,41 mm3

Srednji reducirani promjer:

dsr=1,13·

Sa slike 6 je vidljivo da linija presjeka presjecia konturu reduciranog otkovka u tačkama

A-A i B-B.  Znači da će otkivak biti sa jednim krakom i dvije glave, odnosno složeni.

Izmjerivši i uvrstivši kotirane veličine dobije se: lg1 =25,5;  lg2 =32;  lk1=20,8; lk2=26,5

Lo1=lg1+lk1=25,5+20,8=46,3  mm

Lo2=lg2+lk2=32+26,5=58,5  mm

Lo=104,8  mm

Za naš primjer prema sl.1 ćemo konstruisati reducirani otkovak. Posmatrat ćemo

Karakteristični presjek kako je prikazano na sl.6

Radi preglednosti za primjer prema slici 1 predstavit ćemo sve početne i izračunate veličine u tabeli 2.

### Tabela2

| Presijek | Ao | Ak | Ar=Ao+1,4Ak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm2 | mm2 | mm2 | mm |
| 1 | 0 | 61 | 85,4 | 10,44 |
| 2 | 384 | 61 | 469,4 | 24,48 |
| 3 | 850 | 61 | 935,5 | 34,56 |
| 4 | 1624 | 61 | 1709,4 | 46,71 |
| 5 | 1088 | 61 | 1173,4 | 38,70 |
| 6 | 1624 | 61 | 1709,4 | 46,71 |
| 7 | 850 | 61 | 935,5 | 34,36 |
| 8 | 384 | 61 | 469,4 | 24,48 |
| 9 | 240 | 61 | 325,4 | 20,38 |
| 10 | 240 | 61 | 521 | 20,38 |
| 11 | 648 | 61 | 521 | 34,44 |
| 12 | 756 | 61 | 817 | 32,24 |
| 13 | 1288 | 61 | 1373,4 | 41,87 |
| 14 | 884 | 61 | 969,4 | 35,18 |
| 15 | 1288 | 61 | 1373,4 | 41,87 |
| 16 | 756 | 61 | 817 | 32,24 |
| 17 | 648 | 61 | 521 | 34,44 |
| 18 | 0 | 61 | 85,4 | 10,44 |

4. ODREĐIVANJE POTREBNIH GRAVURA I NAČINA KOVANJA

Pošto je reducirani otkovak složen (jedan krak sa dvije glave), nakon podjele na proste

Reducirane otkovke izračunti ćemo koeficijente α i β za oba prosta reducirana otkovka.

Za prvi prosti reducirani otkovak su:

Što na dijagramu na sl.32 za težinu prvog reduciranog otkovka G01 daje gravuru za smanjenje presjeka.

Za drugi reducirani otkovak su:

G02=G0-G01=2,73-1,96=0,77  [N]

Potrebno je predvidjeti i dodatak za pridržavanje kovačkih kliješta.

Za ovaj slučaj za težinu Gotk=2,43 [N] i za dužinu otkovka L0=105 [mm]

Odgovara područije A u dijagramu, sl.32 što znači da će se kovanje vršiti iz pojedinačnih primjeraka..

Što u istom dijagramu za težinu drugog reduciranog otkovka G02 daje gravuru za uvaljivanje

oblika-zatvorena.

5. ODREĐIVANJE DIMENZIJA I TEŽINE POLAZNOG MATERIJALA ILI PRIPREMKA

Dimenzije primjerka određuje se na osnovu zapremina otkovka i vijenca uvećanih za dodatad ∆.

Vp=(Vo+Vv).(1+∆)dm3

gdje je:

(=0,02(0,03- u slučaju zagrijavanja u plamenim pećima.

Usvajamo da je (=0,025

Na osnovu ovoga za naš primjer biće:

Vp=(Vo+Vv).(1+∆)=(0,0312+0,0147)(1+0,025)=0,047 dm3

Težina primjerka je:

Gp=Vp·Y=0,047·78=3,67   [N]

Površina poprečnog presijeka početnog materijala:

Površina poprečnog presjeka pripremka zavisi od načina pripremnog kovanja(pripremnih gravura),tako je za pripremno kovanje u gravurama za uvljivanje oblika:

Ap=c(Asr   gdje je:

c-koeficijent prema tabeli 19.,

Asr-srednja reducirana površina.

U slučaju gravure za uvaljivanje oblika(otvorena i zatvorena)ovaj koeficijent se kreće od c=1,02(1,2.Usvajamo da je c=1,02.

Sada imamo da je:

Ap=1,02(567=578,34 mm2

Usvojivši kružni poprečni presjek biće:

Usvaja se standardna vrijednost dp= 27 mm ,po JUS C.B3.021, pa je sada stvarni presjek:

Dužina pripremka je:

Na osnovu ovih dobijenih mjera, možemo izračunati i vrijednosti potrebne za crtanje pripremne gravure:

h=0,7(dsr=0,7(27=18,9 mm

visina: l=0,25(dp=0,25(29=7,25  mm

dubina: g=1,8(h=1,8(18,9=34,02  mm

pol. zaobljenja:r=0,2(dp+5mm=0,2(30,15+5=11,03 mm

Dimenzije kanala za isticanje viška materijala:

d=0,1(dp+3mm=0,1(29+3=6 mm

c=0,3(dp+15mm=0,3(29+15=23,7 mm

R=2(fk=2(22/2=22 mm

R=0,2(dp+6mm=0,2(29+6=12 mm

6.TEHNOLOŠKA KARTA KOVANJA

Tehnološka karta ukovnog kovanja treba da sadrži redosljed operacija, zagrijavanje uloška,termička obrada (ako je predviđena), kontrole i slično.

| 6 Tehnološka karta primjerka |
| --- |
| Red.broj | Skica | Opis operacija | Alat | Postrojenje |
|  | - | Rezanje polufabrikata na Dužinu Lp=497mm | Pilni alat | Okvirna pila |
| 2 | - | Zagrijavanje uloška na Temperaturu kovanja | Ukovnji | Komorna pec |
| 3 | - | Kovanje u pripremnoj gravuri | Ukovnji | Čekić dvostrukog dejstva |
| 4 | - | Kovanje u predzavršnoj gravuri | Ukovnji | Čekić dvostrukog dejstva |
| 5 | - | Kovanje u završnoj gravuri | Ukovnji | Čekić dvostrukog dejstva |
| 6 | - | Odsjecanje viška materijala | Ukovnji | Čekić dvostrukog dejstva |
| 7 | - | Krzanje(odsjecanje) vijenca | Alat za krzanje | Ekscentar presa |
| 8 | - | Kontrola i brušenje rubova koji su ostali od krzanja | Brusna ploča | Brusilica |
| 9 | - | Termička obrada (normalizacija+poboljšanje) |  |  |
| 10 | - | Pjeskarenje |  |  |
| 11 | - | Završna kontrola | Kontrolni alat |  |

7.CRTEŽ ZAVRŠNE GRAVURE

Dimenzije zavrašne gravure se određuje na osnovu crteža otkovka i to na osnovu vrućih kota i negativnih tolerancija (za vanjeske mjere) i pozitivnih tolerancija (za vanjske mjere).

Nagibi bočnih površina i ivice kao i radijusi zaobljenja se uzimajusa crteža otkovka.

Sa završnom gravurom povezana su tri važna konstruktivna elementa ukovnja a to su: knal za vijenac,otvor za kliješta i ulivni kanal.

Otvor za kovačka kliješta se nalazi kod svih vrsta gravura..

Predzavršna gravura se razlikuje od završne po:

-nema kanala za vijenac,

-izvodi se sa većim radijusima zaobljenja,

-izvodi se sa nešto većim nagibima,

-ima veću visinu.

Zavisnost ovih konstruktivnih veličina predzavršne i završne gravure data je sljedećim izrazima:

###### Završna gravura je prikazana na slici br.7

8.KONSTRUKCIJA UKOVNJA

Zbog javljanja horizontalnih sila koje nastoje pomjeriti jedan ukovanj u odnosu na drugi u ravnini normalnoj na smjer kretanja gornjeg ukovnja.

Od velike je važnosti tačno određivanje položaja pojedinih gravura u ukovnju kao i centra hvatišta ili centra djelovanja sile pritiskivanja.

G=6000 N- vrijednos dobivena računskim putem u dijelu zadatka broj 9.

Za konstrunciju lastinog repa (iz tabele sa slike 43 ),a na osnovu da je G=5000 N:

Imamo da je :

b=160 mm

h=45,5 mm

k=45 mm

Najmanja širina ukovnja :

3(116=348 mm,   gdje je:

###### B(mm)-najveća širina gravure

CB -koeficient koji se bira na osnovu širine gravure

Visina gravure, koja zavisi od dubine gravure  h, se određuje po obrascu:

4(45,5=182  mm

Za h=50   imamo da je CH=4

Debljina zida izmeđugravure i vanjske ivice ukovnja i debljina zida između dvije gravure uzimaju se iz tabele 21.

-debljina između gravure i vanjske ivice   d=56 mm

- debljina između gravure i gravure           d=40 mm

-minimalna visina ukovnja                         H=200 mm

Dužina ukovnja Lu određuje se na osnovu dužine l i dubine gravure po obrascu:

# Lu=l+3h=220+3(45,5=356,5 mm

Približne vrijednosti su dobijene dodavanjem određenih veličina kako bi se Bu,Hu,Lu zaokružile na prve veće standardne vrijednosti dimenzija blokova.

9. DEFORMACIONI RAD I SILA KOVANJA

Ukupan deformacioni rad posljednjeg udara čekića sastoji se iz deformacionog rada za

Kovanje otkivaka i deformacionog rada za kovanje vijenca.

Na osnovu gore rečenog za naš primjer se može izračunati deformacioni rad.

W=

(m=55 N/mm, za materijal Č.1330 (tabela 22), čvrstoća materijala u krajnjoj fazi procesa kovanja.

- najveci promjer otkovka u horizontalnoj ravni.

Za otkovke koji u horizontalnoj projekciji nemaju okrugao presjek promjer D se računa po obrascu;

Težina padajućih dijelova čekića:

Usvaja se čekić dvostrukog dejstva sa težinom padajućih dijelova: G=5000 N =0,005 MN