Za nalijeganje kosnika 1 i osovinice 2 biramo labavo nalijeganje H8/d9.

Rupa:

Osovina:

Zazori:

Tolerancije nalijeganja:

Grafički prikaz graničnih odstupanja mjera 30 H8 / d9

Za spoj navrtke 3 i nosača osovinice 2 biramo čvrsto nalijeganje H7 / r6

Rupa:

Osovina:

Preklopi:

Tolerancije nalijeganja:

Grafički prikaz graničnih odstupanja mjera 42 H7 / r6

| NALIJEGANJE | Mjere u mm | Odstupanja u m | Tolerancija u m | Zazor-preklop u m | Tolerancija nalijeganja u m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gornje | donje |  | Najviše | Najma. |  |
| 30 H8/d9 | 30 H8 | 33 | 0 | 33 | 150 | 65 | 85 |
|  | 30 d9 | -65 | -117 | 52 |  |  |  |
| 42 H7/r6 | 42 H7 | 25 | 0 | 25 | 50 | -9 | 41 |
|  | 42 r6 | 50 | 34 | 16 |  |  |  |

b) uslov P= 0

PcuSn12

HB=85

1. Č.0345

2. Č.0545

Koeficijent linearnog širenja za bronzu je:

Koeficijent linearnog širenja za čelik je:

Na radnoj temperaturi preklop je jednak:

Granični slučajevi u kojima se ovaj preklop eliminiše , odnosno čvrsto nalijeganje prelazi u neizvjesno uz uslov   P= 0  su:

3. Sile u kosnicima i navojnom vretenu u f-ji ugla

Slika 3.1.

Na osnovu slike 3.1. i znanja iz statike odredićemo silu u kosnicima i navojnom vretenu:

ČVOR I

ČVOR II

Za vrijednost sile F=20 kN i razne vrijednosti ugla  imamo sljedeće rezultate prikazane u tabeli 3.1.

Tabela  3.1.

|  | F | F |
| --- | --- | --- |
| 15 | 74,65 | 38,64 |
| 30 | 34,64 | 20 |
| 45 | 20 | 14,14 |
| 60 | 11,55 | 11,55 |
| 70 | 7,28 | 10,64 |

Na osnovu vrijednosti za silu u navojnom vretenu i kosnicima , kao i za razne vrijednosti ugla  , moguće je nacrtati grafičku karakteristku promjene sile u kosnicima (sl.3.2.) i zavisnosti od ugla .

Slika 3.2.                                                        Slika 3.3.

Stepen sigurnosti:

Za ručnu dizalicu mjerodavna je dinamička izdržljivost jer je:

Radni napon na smicanje u osovinici su:

Vrijednost i amplituda promjene radnog napona pri tome su:

Za provjeru stepena sigurnosti mjerodavna je dinamička izdržljivost  pri smicanju. Za smicanje su mjerodavne značajke čvrstoće materijala na uvijanje , korigovanje za određene vrijednosti, a one su za Č.0545 :

Smicajna izdržljivost

Uvojna izdržljivost

Uvojna dinam. Izdrž.

Konačna dinam. Izdrž.

Granica tečenje pri zatezanju

Granica tečenja maš.dijela

Za izračunate vrijednosti ugao nagiba kritične izdržljivosti iznosi:

gdje je:         -faktor veličine poprečnog presjeka

-faktor uticaja hrapavosti spoljne površine

-nisu primjenjeni postupci očvršćavanja površinskog sloja

Dinamička izdržljivost data je izrazom:

Stepen sigurnosti iznosi:

gdje je:

pa je:

Pošto je stepen sigurnosti protiv statičkog loma veći od 1 – zadovoljava.

Proračun kosnika

Površinski pritisak je:

Za pritisak je mjerodavna sljedeća vrijednost granice tečenja ,koja za Č.0545 iz priloga 2.1 iznosi:

Stepen sigurnosti protiv plastičnih deformacija površinskog sloja je:

Pošto je uzeto orjentaciono da je  za Č.0545 tj. Za slabiji materijal pri dodiru , to stepen sigurnosti zadovoljava.

4.Moment otpora između navojka vretena i navrtke

- ugao nagiba navoja zavojnice

Prema JUS M.B0.062 (prilog 3.6) za

- koeficijent trenja podmazanih površina

-srednji prečnik navoja

-površina presjeka jezgra

-prečnik jezgra

Moment otpora klizanja završetka vretena

Nagibno vreteno je izloženo uvijanju momentom:

U presjeku I-I

U presjeku II-II

Uvijanje:

Kritični naponi:

amplituda dinamičke izdržljivosti

Kritični napon:

Kritični napon za uvijanje

Stepen sigurnosti:

-parcijalni stepen sigurnosti za istezanje:

-parcijalni stepen sigurnosti za uvijanje:

-ukupni stepen sigurnosti:

Pošto je ukupni stepen sigurnosti veći od 2,5 on ne zadovoljava.

Proračun sigurnosti navrtke u odnosu na kritičnu pohabanost u radnom vijeku:

Ako orjentaciono odredimo vrijednost pritiska na boku navojka za navrtku od bronze i ručni pogon () usvajamo da je .

Stepen sigurnosti protiv pojave kritične pohabanosti navoja u navoju u radnom vijeku iznosi:

Pošto je to stepen sigurnosti ne zadovoljava.

5.Tehnički opis

Ručna dizalica prikazana na slici namjenjena je za dizanje i spuštanje tereta. Prvenstveno se koriste radionicama , mada se može koristiti i na drugim mjestima.

Maksimalna sila kojom se dizalica može opteretiti je 20 kN. Prekoračenjem max.sile može doći do oštećenja pojedinih dijelova . Tokom rada preporučljivo je kontrolisati sigurnost osnovnih dijelova. Potrebno je vršiti podmazivanje navojnog vretena radi ostvarenja što manjeg trenja pri prolasku kroz navrtku i smanjenja habanja.

Dizalicu treba čuvati na suhom mjestu , jer se time produžava trajnost dijelova ,a neće doći do korozije dijelova dizalice što naravno utiče na vijek trajanja dizalice.