Univerzitet u Zenici                                                     Akademska godina 2006/2007

Masinski fakultet

Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije

Predmet: Masinski elementi

Drugi dio prvog programa

iz Masinskih elemenata

Prof.dr. Nedeljko Vukojevic

Student:                                                                           Datum predaje programa:

Dino Mujanovic 5143/04                              ______________________

3. Sile u kosnicima i navojnom vretenu u funkciji ugla α= 15o, 30o, 45o, 60o i 70o.

Slika 3

Iz slike 3 odredit cemo sile u kosnicima i navojnom vretenu:

Cvor I   (y = 0    -F + Fk sinα + Fk sinα = 0

Fk = F / 2 sinα  ........................ ( 1 )

Cvor II  (x = 0    Fv – Fk cosα - Fk cosα = 0

Fv = 2 Fk cosα = 2F / 2 sinα cosα .......... ( 2 )

Za vrijednost sile F=12,5 kN i razne vrijednosti ugla α 15o – 70o koristeci izraze ( 1 ) i ( 2 ) formirat cemo tabelu rezultata.

| α | Fk [kN] | Fv [kN] |
| --- | --- | --- |
| 15 | 24,22 | 46,74 |
| 30 | 12,5 | 21,65 |
| 45 | 8,84 | 12,49 |
| 60 | 7,21 | 7,21 |
| 70 | 6,65 | 4,54 |

Na osnovu ove tabele mogu se nacrtati karakteristike promjene sile u kosnicima (slika 4) i sile u navojnom vretenu (slika 5) u zavisnosti od ugla α .

Stepen sigurnosti

Za rucnu dizalicu mjerodavna je statisticka izdrzljivost jer:

n( = 600 000

5x10 4 < n( < 10 6

tsr / tq = const.          td = 0

Nd = 3x10 6

Radni napon na smicanje u osovinici je:

td = 0

As = dr2 p/4 = 242 p/4 = 576 p/4 = 144 p = 452,16 mm2

tq = Fkxq/2xAs

tq = 24,22x1000/2x452,16 = 24220/904,32 = 26,78 N/mm2

Vrijednost i amplituda promjene radnog napona su:

to = tsr

tsr = tq /2 = 26,78/2 = 13,39 N/mm2

Za provjeru stepena sigurnosti mjerodavna je statisticka izdrzljivost pri smicanju. Za smicanje su mjerodavne znacajke cvrstoce materijala na uvijanje, korigovane za odredene vrijednosti, a one za C.0545 su :

tNS = (0,9 ......... 0,95) tNU

tN (0)u = 170 ....... 240 N/mm2 ; usvajamo: tN (0)s = 200 N/mm2

tN (-1)u = 130 ........ 160 N/mm2 ; usvajamo: tN (-1)s = 150 N/mm2

tN (-1)M = tN (-1) n  Nd/n(  x1  x2        n = 6 ........ 7 ; n = 6

tN (-1)M = 150 x 6  3x10 6 / 600 000 x 0,85 x 0,90 = 150 x 6  5 x 0,765 =

= 150 x 0,83 x 0,765 = 95,24 N/mm2

sT = 300 N/mm2

tT = 0,8 x sT = 0,8 x 300 = 240 N/mm2

sTM = 0,7 x sT x x1  = 0,7 x 300 x 0,85 = 178,5 N/mm2

sTM  = x1  x tT = 0,85 x 240 = 204 N/mm2

Za izracunate vrijednosti ugao nagiba kriticne izdrzljivosti iznosi:

tgαM = 1 + ( 1 - 2tN (-1)s/tN (0)s) x1  x2

x1  = 0,85 ; faktor uticaja povrsine poprecnog presjeka

x2 = 0,90 ; faktor uticaja hrapavosti spoljne povrsine

tgαM = 1 + ( 1 – 2 x 150/200) x 0,85 x 0,90

= 1 + (-0,5) x 0,85 x 0,90 = 1 – 0,38 = 0,617

tgαM = 0,617 => αM = arctg 0,617

αM = 31,67 o

ctg b =  tsr /tq  = 13,39 / 26,78 = 0,5  => b = arcctg 0,5

b = 63,43 o

Dinamicka izdrzljivost data je izrazom:

tNM  = tN (-1)M + (tD/2) tgαM / 1 – 0,5 tgαM = 95,24 / 1 – 0,5 x 0,617 =

= 95,24 / 0,679 = 140,26 N/mm2

tSR = tNM + tD / 2 = 140,26 / 2 = 70,13 N/mm2

tAM = tNM - tSR = 140,26 – 70,13 = 70,13 N/mm2

Stepen sigurnosti iznosi:

Sn = Sa = tNM / bk tq > 1

Sn = 140,26 / 1 x 26,78 = 5,23 > 1