# ZADATAK : Z-8.4.2

U priloženoj tablici navedene su glavne mjere i parametri dvostepenog reduktora. Pogonska mašina je elektromotor.

1. Odrediti kinematske veličine brzohodog zupčanog para i dati ih u tabeli.

2. Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanog para iz tačke 1, tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

3. U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom 'Sklop zupčanih parova'. Koristeći standardne razmjere 1:1, 1:2,5 , 1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu prethodno definirati slijedeće :

- oblik tijela zupčanika ( sve zupčanike crtati u presjeku );

- oblike ležajeva ( crtati ih u presjeku );

- vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila;

- zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik, mjere, tolerancije, ozubljenja i termičku obradu zupčanika ( dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupčanika ).

4. Odrediti opterećenje pužnog vratila, nacrtati šeme sila, dijagrame momenata savijanja, uvijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i provjeriti stepen sigurnosti u opasnim presjecima.

5. Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečnikuizabrati ležajeve u osloncima vratila obrađene u tački 4 i odrediti njihov radni vijek.

Podaci uz zadatak :

Zupčanici :   z1 = 29, z2 = 57; mn = 2,5; b/q = 30

Ležaji ( A B ):    6308x7308

# Pogon :   P= 5,5kw ; n = 3000

dm = 38 mm

dRM = 75 mm

lm = 80 mm

1. Kinematske veličine brzohodnog zupčanog para

1.1 Osno rastojanje

Ako je pomjeranje profila x1 = x2 = 0 onda je ( =(w = 20( .

1.2  Poluprečnik podionih kinematskih kružnica

1.3 Poluprečnici osnovnih kružnica

rb1= r1 cos( = 36,25 cos20( = 34,06 mm

rb2 = r2 cos( =71,25 cos20( = 66,95 mm

1.4 Poluprečnici tjemenih kružnica

ra1= r1 +(1+x1) m =36,25 + 2,5 =38,75 mm

ra1= r1 + (1+x2)m = 71,25 +2,5= 73,75 mm

1.5 Dužina aktivnog dijela dodirnice

1.6 Osnovni korak na osnovnoj kružnici

pb= m ( cos( = 2,5 3,14 cos20( =7,38 mm

1.7 Stepen sprezanja profila zupca

# Text boxes

1.8 Poluprečnik podnožne kružnice

rf1= r1 – (1+cao-x)m = 36,25 – 2,5(1+0,25) = 33,125 mm

Cao= 0,25 za ( =20(      (T 7.166 IMP)

rf2 = r2 – m(1+cao – x) = 71,025 – 2,5( 1,25 = 68,125 mm

1.9 Širina zupčanika

b = 22 mm

1.10 Visina zupca

h1 = ra1 – rf1 = 38,75 – 33,125 = 5,625 mm

h2 = ra2 – rf2 = 71,25 – 68,125 = 3,125 mm

1.11 Visina glave zupca

ha1 = ra1 – r  = 38,75 – 36,25 = 2,5 mm

ha2 = ha1

1.12 Visina podnožja zupca

hf1 = r –rf1 = 36,25 – 33,125 = 3,125 mm

hf2 =   hf1

1.13 Lučna debljina zupca na podnožnoj kružnici

1.14 Lučna debljina zupca na osnovnoj kružnici

1.15 Debljina zupca na tjemenoj kružnici