1.Odrediti kinematske veličine zupčanog para sporohodnog stepena prenosa i dati ih u tablici.

2Odabrati materijal i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz tačke 1, tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

- U pogodnoj razmjeri i u horizonzanoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom "Sklop zupčanih parova". Koristiti standardne razmjere 1:1; 1:2,5; 1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu posebno definisati sledeće:

-oblik tijela zupčanika (sve zupčanike zrtati u presjeku);

-oblike ležajeva( crati ih u presjeku);

-vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila);
      -zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik,

mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika( dati posebnu tablicu sa

svim podacima uz crtež zupčanika).

- Odrediti opterećenje vratila br.I, nacrtati sheme sila, dijagrame momenata uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i dati komentar za provjeru stepena sigurnosti vratila u opasnimpresjecima.

- Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u osloncima vratila obrađene u tački 4 i odrediti njihov vijek.

Zadatak   Z.8.5.2b.II.

Z1=38

Z2=77

mnt=8mm

b=180mm    -prečnik na mjestu zupčanika  115mm

L=380mm    -raspon ležaja

Ležaji

oslonac A - 6220

oslonac B - 6220

Pogon:

P=38kW

n=24s-1

NAPOMENA:

Pogonska mašina je elektromotor. Ugao nagiba bočne linije:  (=11(

Zn=Z/cos3(>30    x1=x2=0, nema pomjeranja profila.

KINEMATSKE VELIČINE ZUPČANOG PARA

Za kosozubi zupčani par:

Modul u čeonoj ravni zupčanika:

mt=mn/cos11(=8,14979mm

Osno rastojanje:

a=mt(Z1+Z2)/2=8,149(38+77)/2=468,567mm

Poluprečnici podeonih i kinematskih kružmica( r=rw za (= (w odnosno X1+X2=0)

r1=mt(Z1/2=8,149 38/2=154,831mm

r2=mt(Z2/2=8,149 77/2=313,736mm

Poluprečnici tjemenih kružnica:

ra1=r1+(1+X1)mt=154,831+(1+0)8,149=162,98mm

ra2=r2+(1+X2)mt=313,736+(1+0)8,149=321,88mm

Ugao profila zubaca:

tg (t=tg(n/cos(=tg20(/cos11(=0,370             (n=20(

(t=arctg 0,370=20,304(

Poluprečnici osnovnih kružnica:

rb1=r1cos(t=154,831 0,9378=145,200mm

rb2=r2cos(t=313,736 0,9378=294,221mm

Dužina aktivnog dijela dodirnice:

Podeoni koraci

Pn=π mn    ;  P1=π mt

Osnovni koraci

Pt=π mt cosαt=3,14 8,149 cos20,304˚=24,010 mm

Stepen sprezanja  profila

((= g(/Pt=41,967/24,010=1,7478

Stepen sprezanja bočnih linija:                                                                                ((=b·tg(/Pt=180 tg11˚ /24,010=1,475

Ukupan stepen sprezanja:

((=((+((=1,7478+1,475=3,2048

Brojevi zubaca i njihov kinematski prečnik

u1,2=Z2/Z1=77/38=2,026

Broj obrtaja zupčanika 2

n2=n1/u1,2=24/2,026=11,846  s–

Ugaone brzine

(1=2(n1=2 3,14 24=150,796  s-1

(2=2(n2=2(3,14(11,846=74,430  s-1

Uglovi vrha kinematskih konusa

tg(1=1/u=1/2,026=0,493           (1=arctg 0,493=26,243(

tg(2=u   ili    (2=(-(1=90(-26,243(=63,756(

Broj zubaca ekvivalentnih zupčanika

Zv1=z1/cos(1=38/cos26,234=42,368

Zv2=z2/cos(2=77/cos63,756=174,168

Pomjeranje profila  prema sistemu Glizona

x=-x2=0,46 (1-1/u2)=0,46 (1-1/2,0262)=0,348

x=0,1 X1=0,1 0,348=0,0348

PRORAČUN ČVRSTOĆE ZUPČASTOG PARA

Materijal za izradu zupčanika

-zupčanik 1: Č.4321

-zupčanik 2: Č4131; kaljen

-kvalitet zupčanog para je IT8.

Provjera čvrstoće bokova zubaca

Opterećenje bokova zubaca:

Obimna sila na podionoj kružnici

Ft(KA(KV(KH3(KH(

Ft=T1/r1=P(i1-2(/(r1(()=

=38 103 2,026 0,98 /154,831 10-3 150,796=3231,60N

(=2(n=2(3,14(24=150,796s-1

Obimna brzina

V1=2r1 π n1/i1-2=23,347/2,026=11,524 m/s

V1 z1/100=11,524 38 /100=4,379

Odnos teorijske dužine dodira zubaca bz i širine zupčanika  b  je

Za obimnu brzinu V1=11,524m/s odnosno V1Z1/100=4,379 Za kvalitet tolerancije prema dijagramu ISO preporuke (sl.4.1.1.-prilog 4.1) Faktor unutrašnjih dinamičkih sila Kv=1,3 Za pogon elektro motora i za radni otpor sa umjerenim udarima faktor neravnomjernosti spoljnjeg opterećenja može se usvojiti KA=1,25 (tabela 4.1.1.-prilog 4.1) Za εα(x=0) za x1+x2=0 Cγ-određujemo pomoću dijagrama na slici 4.3.b Za Z1+Z2=38+77=115 ,εα(x=0)=1,7478 ; Cγ=25 N/μm mm Odstupanje paralelnosti bočnih linija zubaca u sprezi fβ=fma+fsh-yβ=18+1,237-3,981=15,256 μm gdje je: fma-odstupanje paralelnosti bočnih linija usljed odstupanja pri izradi fma≈0,5 Tβ Za kvalitet tolerancije IT8 i širine b=180 mm prema tablici 4.1.2. (prilog 4.1) Tβ=36μm fma≈0,5·36=18 μm fsh-odstupanje paralelnosti bočnih linija zubaca usljed deformacija vratila i zupčanika.Može se približno odrediti na osnovu mjera pogonskog vratila fsh=Ft KA Kv/b{A(1+K L S/dv2)(b/d32)2+B} 10-3=14,667 μm gdje prema podacima u prilogu 4.1 za kosozube zupčanike A=36,B=13 K=0,4 S=60mm –rastojanje sredine malog zupčanika od sredine vratila dekv –ekvivalentni prečnik vratila i zupčanika dv=r1 2=154,831 2=309,662 yβ-uticaj habanja zupčanika na smanjenje odstupanja paralelnosti bočnih linija

yβ=(yβ1+yβ2)/2=(4,9+8,711)/2=6,805 μm Yβ1=0,15(fma+fsh)=0,15(18+14,667)=4,9 μm Yβ2=320/σHlim (fma+fsh)=320/1200 (18+14,667)=8,711 μm Za zupčanik 2 od Č.4131 σHlim=1200 N/mm2 (T.4.1.6.-prilog 4.1) S obzirom da je bz/b ≤1 faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca za Određivanje napona na bokovima zubaca Kfβ=Khβp=13,0890,90=10,12 KHβ=2b/bz=2/0,1528=13,089 Faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca u sprezi za εγ≥2 gdje je: Apb-najveće dozvoljeno odstupanje koraka . Za kvalitet tolerancije IT8 iz Tablice 4.1.3.(prilog 4.1) Apb=30 μm yα-promjena profila zubaca y1=0,075·Apb=0,075·30=2,25μm za veliki zupčanik Č.4131 σHlim=1200 N/mm2 y2=160 Apb/σHlim=160 30/1200=4 μm RADNI NAPONI Na bokovima jednog i drugog zupčanika su međusobno jednaki gdje je : ZE-faktor elastičnodti materijala spregnutih zupčanika za spregu oba zupčanika od čelika ZE=189,8 (N/mm2)1/2 (T.4.1.4. prilog 4.1) ZH-faktor oblika zubaca

Invαw=x1+x2(2tgαn+invα)/z1+z2=0,3+0 (2tg20+inv20)/38+77 Invαw=0,01679 αw=20,75˚ Zε-faktor stepena sprezanja Zβ-faktor nagiba bočnih linija zubaca KRITIČNI NAPONI BOKOVA ZUBACA [σH]M=σHlim ZN Zσ Zv ZR ZW ZX gdje je: ZN-faktor konačne izdržljivosti ZN=1 Zσ-uticaj promjenljivosti obrtnog momenta Zσ=1,3 ZL-uticaj kvaliteta ulja υ40-kinematska viskoznost u mm2/s na temperaturi 40 ºC (tabela 4.1.5) υ40=45 mm2/s ZV-uticaj brzine klizanja gdje je: V-obimna brzina u m/s ZR-uticaj hrapavosti bokova Rr-srednja visina neravnina RZ-5-7μm za čisto glodane bokove zubaca (8 klasa hrapavosti) ZW-uticaj razlike tvrdoće spregnutih bokova zubaca za Č.4131 tvrdoća po brinelu HB iznosi HB=217-Strojarski priručniku str.310 ZX-uticaj apsolutne veličine zubaca ZX=1 za mn≤10 za zupčanik 1 od čelika Č.1220 σHlim=1480 N/mm2 za zupčanik 2 od Č.4131 σHlim=1200 N/mm2 Stepen sigurnosti protiv razaranja bokova malog i velikog zupčanika RADNI NAPONI U PODNOŽJU ZUBACA σF=YFa YSa Yε Yβ Ft KA KV KFα KFβ /b mn Yfa1- faktor oblika zubaca Za zupčanik 1 (Z1=38, X1=0) prema tablici 4.1.7. Yfa1=2,49 Za zupčanik 2 (Z2=77, X2=0) Yfa2=2,270 Ysa-faktor koncentracije napona u podnožju zubaca Prema dijagramu na slici 4.1.3. u prilogu 4.1. Ysa1=1,815 Ysa2=1,96 za Zn>30 i pomjeranje profila x=0,4 Yε-faktor kraka sile prema ISO preporukama izračunava se pomoću izraza Yβ-faktor oblika kosih zubaca KRITIČNI NAPONI YNT-faktor konačne izdržljivosti podnožja zubaca Graničnai broj promjena za sve čelike NFD=3·106 m=8,7 za cementrane čelike i površinski otvrdnute YST=2,1 – faktor koncentracije napona u podnožju zubaca zupčanika epruvete Yσ-faktor uticaja promjenljivog obrtnog momenta na dinamičku izdržljivost.Za ptibližno stalni obrtni moment u radnom vijeku zupčanog para Yσ=1 YRT- faktor uticaja hrapavosti u podnožju zubaca (sl.4.1.5 prilog 4.1) YRT1=1,03 YRT2=1,02 na osnovu hrapavosti RZ ikrive za poboljšani čelik YδT- relativni faktor popravke u zavisnosti od materijala i faktora koncentracije napona (sl.4.1.4 prilog 4.1) YδT1=0,90 na osnovu faktorakonstante napona Ysa i krive za poboljšani YδT2=0,95 čelik YX-faktor veličine zubaca YX1=0,97 za površinski otvrdnte zupce Yx2=0,982 za poboljšane čelike σFlim1=416 N/mm2 σFlim2=270 N/mm2 STEPEN SIGURNOSTI

VRATILO

Obrtni moment T2=T1·i1-2·η1-2=252,006·2,026·0,776=396,25 Nm INTENZITET SILA NA ZUPČANIKU 1 Tangencjalna sila na zupčaniku 1 d2=m·Z1=8·38=304 mm=0,304 m Radijalna sila na zupčaniku 1 Aksijalna sila na zupčaniku 1 Fa1=Ft1·tgβ=1657,93·tg11˚=322,26 N INTENZITET SILA NA PUŽNOM ZUPČANIKU Tangencijalna sila Ft2=2T2/d2=2·396,25/0,304=2606,90 N d2=0,304 mm Radijalna sila Aksijalna sila Fa2=Ft2·tgβ=477,31·tg11˚=2606,90·tg11º=506,73 N REAKCIJE U OSLONCIMA ZA HORIZONTALLNU RAVAN Reakcije u osloncima ∑MBH=0 -FAX·380-Fr1·250+Fa1·154,831+Ft2·90=0 ∑MAH=0 - FBX·380+Ft2·290+Fr1·130-Fa1·r1=0

REAKCIJE U OSLONCIMA ZA VERTIKALNU RAVAN ∑MBV =0 FAY·380+Ft1·250-Fr2·90-Fa2·r2=0 ∑MAV=0 -FBY·380+Fr2·290-Fa2·r2+Ft1·130=0 MOMENT SAVIJANJA U HORZONTALNOJ RAVNI ZUPČANIK 1 M1XL=-FAX·130-Fa1·r1= -(-344,01)·130-322,26·154,83=-5174,53 Nmm M1Xd=-FAX·130=--(-344,01)·130=44721,3 Nmm ZUPČANIK 2 M2X=FBX·90=1647,72·90=148294,8 Nmm MOMENT SAVIJANJA U VERTIKALNOJ RAVNI ZUPČANIK 1 M1Y=FAY·130=1742,18·130=22643,4 Nm REZULTUJUĆI MOMENTI SAVIJANJA ZUPČANIK 1 ZUPČANIK 2

MOMENT TORZIJE EKVIVALENTNI MOMENTI SAVIJANJA gdje je: σD(-1)=300-380 N/mm2 za Č.0745 τD(0)=220-270 N/mm2 za Č.0745 Mi2d=M2d=373093,49Nmm Mi3l=M3l=374531,97 Nmm PROVJERA STEPENA SIGURNOSTI ZUPČANIK 1 Mjerodavna opterećenja M1l=226542,5 Nmm T1l=252006 Nmm Za d=115 mm dimenzije klina iznose B=32 mm t=11,1 mm – utor za klin u vratilu ..... tablica 5.1.9 t1=7,1 mm Otporni moment Polarni otporni moment W0=2·W=2·30855,63=61711,27 mm3 NORMALNI I TANGENCIJALNI NAPON Faktor korekcije dinamičke izdržljivosti ξ1s=0,69 za d=115, ugljenični čelik, za savijanje (T.5.1.4) ξ1u=0,69 za d=115, ugljenični čelik, za uvijanje (T.5.1.4) ξ2=0,9....0,95 za fino strugano vratilo Rm=700-850 N/mm2 (T.5.1.5) praktikum ξ3=1,0 nisu primjenjeni postupci ojačavanja površinskih slojeva (T..5.1.6) βk na mjestu utora za klin βks=1,62 za Rm=800 N/mm2, TIP A klina, savijanje (T.5.1.2) βku=1,88 za Rm=800 N/mm2, TIP A klina, uvijanje (T,5,1,2) βk za čvrsto nalijeganje iz (T.5.1.3) βks/ξ1S=4,25 za d=115, Rm=800 N/mm2 βks=4,25·ξ1S=4,25·0,69=2,932≥βks klina =1,62 βku/ξ1U=2,95 βku=2,95·1,88=5,546≥βku klina=1,88 Parcijalni stepen sigurnosti Ukupni stepen sigurnosti

PRORAČUN LEŽAJA TIP6220 SILE U OSLONCIMA Radijalna sila u osloncu A Radijalna sila u osloncu B Aksijalna sila Ispitivanjem i proračunom naponskog stanja koje vrši proizvođač ležaja utvrđeno je da ležaj može prenositi silu C u tpku N0=106 obrtaja. Broj obrtaja ležaja u radnom vijeku nΣ=3600·n·t t=10000 [h] nΣ=3600·24·10000=864·106 n-broj obrtaja ležaja u s-1 h-radni vijek ležaja u satima Za broj obrtaja u radnom vijeku nΣ nosivost ležaja je α=3 –za kuglicu Ekvivalentno opterećenje F=V·x·Fr+y·Fa V=1 –kad se unutrašnji prsten okreće Ekvivalentna opterećenja ležaja su C=90 kN – za tip ležaja i red mjera 62 i prečnik provrta ležaja d=100mm T.7.11.7 IMP C0=81,5 kN – za tip ležaja i red mjera 62 i prečnik ležaja d=100mm T.7.11.7 IMP e=0,22 iz T. 7.108 IMP za Fa/Fr>e x=0,56 y=1,99 T. 7.108 IMP F=1 0,56 1860,76+1,99 600,52 F=2237,05 N Nosivost ležaja je CN=0,104·C=0,104·90000=9360 Broj obrtaja do razaranja koji će se ostvariti u toku t časova rada