ZADATAK BR.2

Data je skica klipnjače motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i glavne mjere u tabeli:

| Var. | Fd kN | Fg kN | MdxP | d1 | d2 | d3 | d4 | L | K | TD | a | b | c | e | n | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | -5,7 | +20 | M5x0,5 | 14,4 | 18 | 25 | 36 | / | 48 | 2,6 | 16 | 12 | 16 | 16 | 2,5 | 144 |

a) Spoj rukavca (1) i posteljice ležišta (2) ostvaren je pomoću labavog nalijeganja, a klipnjače (3) i čahure (4) čvrstim nalijeganjem. Za ove spojeve izabrati tolerancije u sistemu zajedničke unutrašnje mjere, odrediti nazivna odstupanja, visine tolerancijskih polja, zazore odnosno preklope i tolerancije nalijeganja. Rezultate prikazati u tablici i grafički.

b) Odrediti graničnu temperaturu pri zagrijavanju (hlađenju na kojoj izabrano čvrsto nalijeganje spoja dijelova (3) i (4) prelazi u neizvjesno. (uslov Pd=0).

Nacrtati sklopni crtež prema priloženoj skici i mjerema u razmjeri 1:1 u potrebnom broju projekcija i presjeka. Podatke koji nisu dati usvojiti. Nacrtati crteže zavrtnja (5), klipnjače (3) i polutke velike pesnice (6).

U presjecima A-A i B-B odrediti veličine radnih napona i provjeriti stepene sigurnosti.

1.a)  LABAVO NALIJEGANJE IZMEĐU RUKAVCA (1) I POSTELJICE LEŽIŠTA (2)

Podaci uzeti iz tablice za labavo nalijeganje u sistemu zajedničke unutrašnje mjere za Φ36

Φ36 oznaka H7/g6

Dozvoljena odstupanja za rupu Φ36H7

Dozvoljeno gornje odstupanje   Ag=+25 mm

Dozvoljeno donje odstupanje     Ad=0

Gornja granična mjera – Dg

Dg = D + Ag = 36 + 25 = 61 mm

Donja granična mjera – Dd

Dd = D + Ad = 36 + 0 = 36mm

TOLERANCIJE NALIJEGANJA LEŽIŠTA – pdručje varijacije zazora

Tr = Dg – Dd = 61 – 36 = 25 mm

Dozvoljena odstupanja za osovinu Φ36g6

Dozvoljeno gornje odstupanje   ag= -9 mm

Dozvoljeno donje odstupanje    ad= -25 mm

Gornja granična mjera – dg

dg = d + ag = 36 - 9 = 25 mm

Donja granična mjera – dd

dd = d + ad = 34 – 25 = 9 mm

TOLERANCIJA NALIJEGANJA OSOVINE – područje varijacije zazora

To= dg – dd = 16 mm

Donji zazor

Zd = Dd – dg = 25-9= 16mm

Gornji zazor

Zg = Dg – dd = 61 – 9 = 52 mm

Tolerancija nalijeganja – Tn

Tn= Zg – Zd = 52 – 16= 36 μm

1.a) ČVRSTO NALIJEGANJE IZMEĐU KLIPNJAČE (3) I ČAHURE (4)

Odabrali smo preporučenu toleranciju iz sistema zajedničke unutrašnje mjere za čvrsto nalijeganje, Φ24

Φ18 oznaka H7/p6

Dozvoljena odstupanja za rupu Φ18H7

Dozvoljeno gornje odstupanje    Ag=18

Dozvoljeno donje odstupanje     Ad=0

Gornja granična mjera – Dg

Dg = D + Ag = 18+ 18 = 36 mm

Donja granična mjera – Dd

Dd = D + Ad =18 + 0 = 18 mm

TOLERANCIJA NALIJEGANJA ČAHURE – područje varijacije preklopa

Tr= Dg – Dd = 36-18=18 μm

Dozvoljena odstupanja za osovinu Φ18p6

Dozvoljeno gornje odstupanje   ag=+29

Dozvoljeno donje odstupanje    ad=+18

Gornja granična mjera

dg = d + ag = 18 + 19 = 47 mm

Donja granična mjera

dd = d + ad = 18 + 18 = 36 mm

TOLERANCIJA NALIJEGANJA KLIPNJAČE – područje varijacije preklopa

To=dg – dd = 47-36 = 11 mm

Donji preklop – Pd

Pd = Dg – dd = 36 – 36 = 0mm

Gornji preklop – Pg

Pg = Dd – dg = 18 – 47 = - 29 mm

Tolerancija nalijeganja – Tn

Tn = Pg – Pd = -29mm

| Nalijeganje | Mjera u mm | Odstupanje u μm | Tolerancija u μm | Zazor-preklop-μmncija u m40 ganja - Tn JAČE - područje ma zajedničke unutrašnje mjere za čvrsto nalijeganje, | Tolerancija nalijeganja u μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gornje | Donje |  | Gornji | Donji |  |
| Φ36H7/g6 | Φ36H7 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 |
|  | Φ36g6 | -9 | -25 | 16 |  |  |  |
| Φ24H7/p6 | Φ18H7 | 18 | 0 | 11 | 47 | 36 | 11 |
|  | Φ18p6 | 47 | 36 | -29 |  |  |  |

- b) Zagrijavanjem ili hlađenjem čahure i klipnjače mijenjaju se dužinske mjere ostvarenih nalijeganja. Unutrašnji dio je od aluminijske legure, a spoljašnji od livenog gvožđa.

LAl = 23 * 10-6 K-1

Lg = 9 * 10-6 K-1

- promjena prečnika

Δd = d * LAl * Δt

- promjena otvora

Δd = d * Lg * Δt

Promjena preklopa jednaka je razlici promjena unutrašnjeg i spoljašnjeg dijela

ΔP = Δd – ΔD   (d=D)

ΔP = d * LAl * Δt - d * Lg* Δt

A uslov zadatka je ΔP = 0

Čvrsto nalijeganje prelazi u neizvjesno pa je :

ΔP = Pd tj.

Δt = =-239,5  °C

t  = to + Δt = 219,5°C

Univerzitet u Zenici                                                   Akademska 2008/09 god. Mašinski fakultet

Katedra za konstruiranje i CAD tehnologije

Predmet: Mašinski elementi I

Projektni zadatak iz Mašinskih elemenata I

(1.dio-tolerancije)

Student:                            						    Asistent:

Piljug Edin           				               Nedeljko Vukojević,dipl.ing.mas.

Br.indeksa: 5625/07

Univerzitet u Zenici                                                   Akademska 2008/09 god. Mašinski fakultet

Katedra za mehaniku

Predmet: Otpornost materijala I

Prvi program iz predmeta Otpornost materijala I

Student:                            						       Asistent:

Piljug Edin       				                            Alma Žiga, dipl.ing.mas.

Br.indeksa: 5625/07

1.dio-tolerancije)z Mašinskih elemenata Iena unutrašnjeg i spoljašnjeg dijealg gvotvareni

# Text boxes

d=D=Φ36

H7

g6

Dg

Dd

dg

dd

Tr

Zg

Zd

d=D=Φ18

H7

Dg

Dd

p6

dg

dd

Pg

Pd