Ad. 1/ - nacrtati radni sto;označiti elemente i izvore.

kondenzator

otpornik

dioda

osigurači	grebenasti prekidač

automatski osigurač

izvori

utičnica

prekidač

osigurači

izvori

#### Sl.1. Radni sto

- definirati pravila ponašanja u laboratoriji.

- Oprezno rukovati sa mjernim instrumentima,da ne bi došlo do oštećenja istih.

-Ne raditi pod naponom!

Ad. 2/ - nacrtati instrumente:

a) Univerzalni

b) Laboratorijski

(označiti mjerno područje;područje skale;skalu)

a)Univerzalni

b)Laboratorijski

Ad. 3/ Nacrtati šemu vezivanja

# Ad. 3.1/

Ad. 3.2/ Rezultati mjerenja

|  | Struja [A] | Napon [V] |
| --- | --- | --- |
| Područje mjerenja (P) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15 | 15 | 15 |
| Skala očitanja (S) | 0,5 | 1,5 | 6 | 15 | 30 | 60 |
| Pokazivanje kazaljke na skali S | 0,27 | 0,78 | 3,05 | 6,8 | 13,75 | 27,5 |
| Konstanta K=P/S | 3 | 1 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,25 |
| Izmjerena vrijednost | 0,81 | 0,78 | 0,7625 | 6,8 | 6,875 | 6,875 |

# Ad. 3.3/ Zaključak

Napon i jačina struje mogu se mjeriti Voltmetrom (Napon),Ampermetrom (Jačina struje),međutim pri tome treba voditi računa o tome,koje je područje mjerenja,a koja skala očitanja,teko da se pravilno odredi konstanta K,te izračuna napon (U),odnosno jačina struje (I).

## Ad. 4/ Omov zakon:

# Ad. 4.1/

# Zadatak:

Izračunati struju I koja teče kroz otpor R=10,9 Ω,ako je otpor R=10,9 Ω priključen na izvor napona U=9,225 V.

R=10,9 Ω

# U=9,225 V

I=?

I=0,8463303 A

# Ad. 4.2/

Dokaz – eksperiment

Ad. 3.1

Ad. 4.3/ Tablica mjerenja

| U [V] | R [Ω] | Irač=U/R [A] | Imjer [A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,225 | 10,9 | 0,8463303 | 0,8 |

# Ad. 4.4/ Zaključak na osnovu mjerenja

Mjerenjem dokazujemo Omov zakon.Odstupanja vrijednosti mjerenja i izrčunatih vrijednosti javljaju se zbog otpora na spojevima.