ZADATAK :

Za mašinski dio prema slici u prilogu projektovati tehnološki proces ukovnog kovanja , ako se predviđa velikoserijska proizvodnja . Zadatak treba da obuhvati sljedeće :

- Crtež otkivka uzimajući u obzir :

1.1 Ravan podjele i liniju sastava ukovnja

1.2 Dodatke za obradu

1.3 Kovačke tolerancije

1.4 Kovačke nagibe

1.5 Radijuse zaobljenja

1.6 Slijepa udubljenja

1.7 Hladne i vruće kote

- Konstrukciju kanala za vijenac

- Konstrukciju reduciranog otkovka

- Određivanje potrebnih gravura i način kovanja

- Dimenzije i težinu uloška(pripremka)

- Tehnološku kartu kovanja

- Izrada crteža završne gravure

- Konstrukciju ukovnja

- Određivanje deformacionog rada i sile kovanja

IZRADA.

1.1 Ravan podjele :

Osnovno pravilo kod određivanja ravni podjele je to da ravan mora biti u ravnini presjeka dvije najveće dimenzije otkovka. Ravan podjele za naš slučaj prikazana je na slici 1, u prilogu.

1.2 Dodaci za obradu

Dodatak za obradu je sloj materijala , koji se skida naknadnom mašinskom obradom / odnosi se na mašinsku obradu rezanjem/. Dodatak za obradu se dodaje samo onim površinama kod kojih je predviđena naknadna obrada .

Kovačke mjere ,se određuju na osnovu dimenzija obrađenog komada po obrazcu :

gdje su : DK , dK , HK -vanjski promjer , unutrašnji promjer i visina otkovka

D , d , H - vanjski promjer , unutrašnji promjer i visina gotovog / obrađenog komada /

(D, (d, (H,- dodaci za obradu

Kod kvaliteta obrađene površine iznad N11 dodatak za obradu se povećava i to : za kvalitete N10-N8 za 0,3 - 0,5 mm sa svake strane otkovka i za kvalitet iznad za 0,5 - 0,8 mm.

Prema tome za naš primjer da bi se odredili dodaci za obradu izračunat ćemo težinu otkovka.

Težina gotovog mašinskog dijela je :

gdje je : Vm - zapremina dijela

( - zapremonska masa

Za naš slučaj zapreminu izračunavamo iz relacije :

Vm = V1 + V2 + V3

Pristupamo izračunavanju zapremina :

pa je ukupna zapremina :

Vm = V1 + V2 + V3=185.159,52+53.807,04+775.128,96=1.014.095,52mm3=1,015 dm3

sada možemo izračunati težinu gotovog mašinskog dijela :

Gm=1,015*78=79,17(N)

odnosno težina otkovka je za oko 25-30% teža zbog predviđanja rubnog vijenca i dodataka za obradu , pa je :

GOT=1,25*79,17=98,96(N)

Na osnovu težine otkovka , za II klasu tačnosti ( velikoserijska proizvodnja ) i za pojedine dimenzije otkovka iz Tabele 9 ( skripta Ekinović S. ) , biraju se dodaci za obradu :

Za dimenziju h=27mm,(h=0 pa je hk=h=27 mm.

1.3 Kovačke tolerancije

Tolerancije izrade otkovka predstavljaju . kao i kod drugih vidova obrade dozvoljeno odstupanje od nominalnih mjera. Prema GOST-u 7505-55 dozvoljeno odstupanje od nominalne mjere sastoji se od dva dijela sl. 1.a : gornjeg x i donjeg y., pri čemu je :

x=(a + (c  i y=(b + (c

Ovdje (a + (b definišu zavisnost tolerancije od kvaliteta površine i težine otkovka a (c definiše zavisnost tolerancije od dimenzije otkovka.

Na osnovu toga kovačke mjere sa kovačkim tolerancijama biće :

Sada na osnovu Tabele 11 ( Skripta Ekinović S, str.5 ) , za naš primjer a u cilju preglednosti imamo:

| H , D , d (mm) | D1 | D2 | H1 | H2 | d1 | d2 | h | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 102 | 82 | 66 | 45 | 66 | 54 | 27 | 270 |
| KLASA TAČNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (D , (H , (d (mm) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 |
| HK , DK , dK , | 107,8 | 87,8 | 71,8 | 50,6 | 60,2 | 48,2 | 27 | 270 |
| Tolerancije | (a | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | (b | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | (c | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,1 | 0,72 |
|  | x | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 1,9 | 2,52 |
|  | y | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 1,0 | 1,62 |

Na osnovu gore prikazanog kovačke mjere uzevši u obzir dodatke i kovačke tolerancije su :

1.4  Kovački nagibi

Da bi se omogučilo vađenje otkovka iz alata potrebno je da se sve površine otkovka , a time i gravure koje su paralelne sa pravcem kretanja gornjeg ukovnja bude pod izvjesnim nagibom.

U Tabeli 12 ( Skripta Ekinović S. , str. 55 ) za kovanje čekićem bez izbijača  , preporučuje se :

- za unutrašnje površine (=100

- za vanjske površine (=70

1. 5 Kovački radijusi

Unutrašnji radijusi ( radijusi zaobljenja i ispupčenja gravure ) i vanjski radijusi zaobljenja ( radijusi zaobljenja udubljenja gravure ) su vrlo važne veličine , jer se njihovim povećanjem olakšava tečenje metala i bolje popunjavanje gravure.

Vrijednosti vanjskih radijusa biraju se iz Tabele 10 ( Skripta Ekinović , str.53 ) a u zavisnosti od težine otkovka i klase tačnosti , prema toj tabeli za naš primjer vanjski radijus je :

R=3 , 5 mm   i  po obrazcu :

r=3*R+0,5=3*3,5+0,5=11 mm

1. 6 Slijepa udubljenja i pločice za probijanje

Prilikom kovanja otkovaka sa šupljinom  u otkivak se utiskuje šupljina da bi se smanjio otpadak materijala pri obradi skidanjem strugotine.

U primjeni imamo nekoliko vrsta pločica za koju karakteristike i konstruktivna rješenja imamo u Tabeli 13 ( Skripta , Ekinović S , str. 58 ) , za naš slučaj debljina pločice bi bila :

Za glavu 2 , slijedi da je debljina pločice :

Radijusi zaobljenja u slijepim udubljenjima biti :

Da bi imali ove radijuse zaobljenja , više nemamo pločice za probijanje jer provlačeći radijus r=15,5mm konstruktivno je nemoguće imati pločicu S=6,1 mm. Zbog toga i udubljenje u većoj glavi otkovka se usvaja r=16 mm , uz napomenu da će se provrti na otkovku dobiti naknadnom mašinskom obradom ( bušenjem ) a ne probijanjem pločice :

1.7 Hladne i vruće kote

Pri konstruisanju završne gravure neophodno je znati koeficijent linearnog širenja , koji zavisi od vrste materijala , otkovka i temperature kovanja. Prema tome kovačke mjere dobivene u tački 2.1.3 treba povećati radi širenja otkovka na temperaturi kovanja.

Tako je vruća kota :

gdje je : DV- vruća kota

DK- hladna kovačka kota

(- koeficijent lineranog širenja

n - faktor povećanja

Na osnovu Tabele 14 i 15 ( Skripta Ekinović S. str. 60 ) , za naš konkretan primjer a na osnovu materijala Č.1530 , očitavamo faktor povećanja dimenzija n=1,016 , pa će vruće kote biti :

sada možemo nacrtati crtež otkovka koji je prikazan na sl. u prilogu teksta uz napomenu da su veličine u zagradi vruće kote.

2. Kanal za vijenac

Kanal za vijenac se izvodi oko konture završne gravure i u njega utiće višak materijala pri završnom kovanju , formirajući na taj način vijenac. Kanal se sastoji iz dva dijela i to :mosta i magacina.

Optimalna vrijednost mosta kanala se izračunava po izrazu :

gdje je : A - površina otkivka u ravni podjele :

A - je :

pa je :

sada izračunavamo koeficijent za određivanje kanala i to iz relacije :

gdje je : H , mm - dubina gravure

BSR , mm - srednja dužina gravure na dotičnom mjestu.

Za veću glavu (1) :

za manju glavu (2) :

Usvajamo veću vrijednost : 0,666 , pa izračunavamo K:

Pošto se dobivena vrijednost K=1,6998 nalazi u intervalu K=1,6-2,5 to u Tabeli 16( Skripta , Ekinović , str 64 ) odgovara kanal srednje širine i usvojivši m= 3 mm , očitavamo ostale konstruktivne mjere rubnog kanala:

M=5 mm , bm=12 mm , bM=32 mm , bSR=5,3 mm , AK=2 01mm2 , R=15 mm , R1=M=5 mm , R2=m/2=3/2=1,5 mm .

Nakon ovoga možemo izračunati zapreminu vijenca , po izrazu :

gdje je :kp = 0,7 za otkovke I grupe

AK = 201 mm2- površina poprečnog presjeka kanala

Oo - obim otkovka u podionoj ravni

q - koeficijent kojim se uzima u obzir oblik otkovka

Iz tabele 17 ( Skripta Ekinović S , str.65 ) očitavamo q=4 , pa imamo :

3 Konstrukcija reduciranog otkovka :

Reducirani otkovak je komad okruglog presjeka čija je površina jednaka zbiru površina poprečnog presjeka otkovka i vijenca a iste je dužine kao i zadati otkovak.

gdje je : A0 - površina poprečnog presjeka otkivka

AK - površina poprečnog presjeka kanala za vijenac

Ar - površina poprečnog presjeka reduciranog otkivka

kp - koeficijent popunjavanja kanala , 0,7

pa je : Ar = A0 +1,4* AK

Iz ovoga prečnik reduciranog otkovka je :

Srednja reducirana površina se izračunava iz relacije :

a srednji poluprečnik iz relacije :

Sada ćemo izračunati srednju reduciranu površinu :

Proračunska tabela za naš konkretan primjer :

| PRESJEK | Ao , mm2 | Ak , mm2 | Ar = Ao +1,4* AK mm2 | dSR=1,13* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 201 | 281,4 | 16 |
|  | 2943,8 | 201 | 3225,2 | 64,2 |
|  | 7108,2 | 201 | 7389,6 | 98,0 |
|  | 7540 | 201 | 7821,4 | 100,5 |
|  | 7539 | 201 | 7820,4 | 100 |
|  | 7467,2 | 201 | 7748,6 | 99,5 |
|  | 3914 | 201 | 4195,4 | 73,2 |
|  | 2754 | 201 | 3035,4 | 62,25 |
|  | 2646 | 201 | 2927,4 | 61,13 |
|  | 3686 | 201 | 3967,4 | 71,20 |
|  | 4857,6 | 201 | 5139 | 81,00 |
|  | 4807 | 201 | 5088,4 | 80,60 |
|  | 4242,28 | 201 | 4523,68 | 76,00 |
|  | 4351,6 | 201 | 4633,0 | 77,00 |
|  | 2934,8 | 201 | 3216,2 | 64,00 |
|  | 0 | 201 | 281,4 | 16 |

Slika br. 4 predstavlja reducirani otkivak i nalazi se u prilogu proračuna.

Sa slike je vidljivo da linija srednjeg presjeca konturu reduciranog otkivka u tačkama A-A i B-B. Što znači da će otkivak biti sa jednim krakom i dvije glave , dakle složeni.

Na slici 4 b predstavljena je linija reduciranih površina za posmatrane presjeke. Pošto je linija B-B udaljena od kraja reduciranog otkivka za 90 mm , to će biti dužina glave prvog reduciranog otkivka , Lg1= 90 mm. Dužinu kraka prvog reduciranog otkivka odredit ćemo iz uslova da nedostajuća zapremina  glave mora biti jednaka suvišnoj zapremini kraka( odnosno nedostajuće i suvišna površina na konturi reduciranih površina (An1i As1) , sl. 4b.

ako se ovo svede na reducirane površine prema slici 4b znači da je : An1= AS1.

Pošto se radi o složenim i geometrijskim nepravilnim površinama stvar ćemo pojednostavniti pa će biti :

sa slike 4b izmjerivši kotirane površine dobit ćemo :

Iz gornjeg proračuna i slike 4b slijedi da smo složeni otkivak podjelili na dva prosta otkivka , geometrijskih karakteristika :

Pri čemu je :           lo= lo1+ lo2=102+268=370

Linija podjele označena je sa C-C , sl.4

2.4 Određivanje potrebnih gravura i načina kovanja.

2.4.1 Određivanje potrebnih gravura.

Vrsta pripremnih gravura ima više , a za njihovo određivanje služi reducirani otkivak i dijagram prikazan na sl. 31 ( Skripta , Ekinović S.,str 75 ).

Za korištenje dijagrama potrebno je izračunati sljedeće koeficijente :

gdje je :(- predstavlja odnos maksimalnog i srednjeg reduciranog prečnika

( - predstvlja odnos dužine i srednjeg prečnika reduciranog orkivka

K-karakteriše konusnost

Pošto se u našem slučaju radi o složenom reduciranom otkivku , računamo ove koeficijente za svaki prosti reducirani otkivak posebno :

Što u dijagramu na sl.31 ( Skripta , Ekinović S. , str 75 za težinu prvog reduciranog otkivka

znači da uzimamao gravuru br.8 tj. GRAVURU ZA IZDUŽIVANJE I UVALJIVANJE OBLIKA, / ZATVORENU /

Drugi prosti reducirani otkivak :

Također iz gore pomenutog dijagrama , radi se o istoj gravuri br. 8. tj. GRAVURU ZA IZDUŽIVANJE I UVALJIVANJE OBLIKA, / ZATVORENU /

2.4.2 Određivanje načina kovanja

Za naš primjer  odnosno za težinu otkovka 98,6 N i dužinu 350 mm , odgovara područje  C iz dijagrma 32 ( Skripta , Ekinović S , str. 75 ) , što znači da će se kovanje vršiti iz pojednačnih pripremaka.

2.5 Određivanje dimenzija i težine polaznog materijala ili pripremka.

Dimenzije pripremka se određuju na osnovu zapremine otkovka i vijenca uvećane za dodatak za odgor ( , tj.

( =0,02-0,03 u slučaju zagrijavanja u plamenim pećima.

Površina poprečnog presjeka zavisi od načina pripremnog kovanja odnosno pripremnih gravura , tako za :

- pripremno kovanje u gravurama za uvaljivanje oblika i nekim drugin , površina se izračunava iz relacije :

gdje je : ASR-srednje reducirana površina

c- koeficijent prema tabeli 19 ( skripta Ekinović S , str 83 ), za naš slučaj c=1,2

Na osnovu gore rečenog za naš primjer će biti :

Težina pripremka je :

Površina poprečnog presjeka pripremka je :

Usvojivši kvadratni poprečni presjek , dobivamo prečnik :

Usvaja se standardna vrijednost iz Tabele 20 ( Skripta , Ekinović S., str.84 )aps=75 mm , pa je stvarni presjek :

Dužina pripremka je :

Dakle kao plazni materijal koristit će se kvadratna šipka prema JUS. C.B3 o24 ax L=75x320.

2.6 Crtež završne garvure

Sa završnom gravurom povezana su tri važna konstruktivna elementa ukovnja a to su : kanal za vijenac,otvor za kliješta i ulivni kanal.

Kroz udubljenja za kovačka kliješta kod završnih gravura postavlja se tz. ulivni kanal koji se koristi za ulivanje u gravuru lako topivih metala npr. olova u cilju provjere tačnosti gravure.Crtež završene gravure prikazan na slici 5 u prilogu proračuna.

2.7 Deformacioni rad i sila kovanja:

U literaturi najčešće se susrećemo sa izrazom deformacioni rad pri posljedenjm udaru malja čekića :

gdje je :(M- čvrstoća materijala u krajnjem fazi procesa kovanja . Vrijednosti ove veličine za razne          vrste čelika dati su u Tabeli 22( skripta , Ekinović S , str.96 ).

D-najveći promjer otkivka u horizontalnoj ravni .

Težina padajući dijelova čekića za otkovke koji u horizontalnoj ravni imaju okrugao presjek računa se iz relacije :

Za naš slučaj imamo sljedeće :

Težina padajući dijelova čekića je :

Pošto naš otkivak u horizontalnoj ravni nema okrugao poprečni presjek to je :

Usvaja se čekić dvostrukok dejstva sa težinom padajućih dijelova  G1=24.120 N.

LITERATURA:

- Skripta , dr. Ekinović Sabahudin , MF Zenica " Slobodno i ukovno kovanje "

- Sveska sa vježbi iz predmeta " Obrada deformacijom " , Plančić Ibrahim , dpl. inž.