UNIVERZITET U SARAJEVU

MAŠINSKI   FAKULTET				    škol.god.  2000. / 2001.

U ZENICI

# Predmet : MAŠINSKI  ELEMENTI

DRUGI PROGRAM  IZ  MAŠINSKIH

ELEMENATA

STUDENT  :		                                                  ASISTENT  :

1.

ZADATAK   :

## 1.      Odrediti kinematske veličine zupčanog para brzohodnog stepena

prenosa i dati ih u tablici.

- Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz

tačke 1.  tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovolja-

vajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

- U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod

nazivom "Sklop zupčanih parova". Koristiti standardne razmjere 1:1 , 1:2,5  ili 1:5  i formate crteža ne manje od  A2. Na crtežu posebno definisati :

- oblike tijela zupčanika ( sve zupčanike crtati u presjeku )

- oblike ležajeva  ( crtati ih u presjeku )

- vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila )

- zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik, mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika ( dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupča-

nika ).

4.     Odrediti opterećenje vratila  br. II, nacrtati sheme sila, dijagrame

momenata uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i

provjeriti stepene sigurnosti vratila u opasnim presjecima.

- Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u

osloncima vratila obrađene u tački 4. i odrediti njihov vijek.

GEOMETRIJSKE MJERE CILINDRIČNIH ZUPČANIKA

Zadano  je :

ZUPČANICI  :	z1  =  - broj zubaca zupčanika 1

z2 = - broj zubaca zupčanika 2

m=    - normalni modul

b   =  [mm] – širina zupčanika

(   =  0   - ugao nagiba zubaca

x =  ?  - faktor pomjeranja profila

a   = [mm] – osno rastojanje

VRATILO     :   d   =    [mm] – prečnik vratila na mjestu zupčanika

L  =  [mm] – raspon ležaja

LEŽAJI        :    TIP : 22215

POGON      :    P   =  [kW] – snaga EM

nu   =  [s] – broj obrtaja ulaznog vratila

I Z R A D A  :

- Kinematske karakteristike zupčanog para brzohodnog stepena

prenosa.

.1.   1Prenosni odnos                    u

1.2.	Modul u čeonoj ravni	      mt=   , za  x1=x2=0 , ( =0º i(tw=(t je mt=mn

mt=mn /cos(

1.3.	Podioni koraci		      pn= ( · mn

pt = ( · mt

  - Ugao nagiba osnovne zupčaste letve u čeonoj ravni

tg (t =                ( t = 20º

(n = 20º - za ( =0º , tj. za zupčanike sa pravim zupcima

1.5.	Osnovni korak zupčastog para

pbt = pt · cos (t [mm]

pbn= pn · cos (n [mm]

  - Ugao nagiba dodirnice

iz formule za osno rastojanje može se izračunati ovaj ugao :

a = mt

cos (w = mt

(w

  - Prečnici podionih kružnica

d1 = z1 · mt = [mm]

d2 = u · d1 [mm]

  - Prečnici osnovnih kružnica

db1 = d1 · cos (t [mm]

db2 = d2 · cos (t [mm]

  - Faktor pomjeranja profila   se može izračunati iz izraza za izračunavanje

ugla dodirnice

inv (wt =  	, uzimajući da je x1= 0  , za x1= x2= 0 je (n=(t ,slijedi :

x2 = ( inv (w + inv ( )

Iz T.4.1. ( Praktikum, Z. Savić ,str.78 ) , na osnovu poznatih uglova

dobija se :

(wt    =>    inv (wt

(n     =>    inv (n ,

x2 = xn2 - faktor pomjeranja profila u normalnom presjeku,

a pomjeranje profila zupčanika 2 iznosi :

x2 · m = [mm]

xt2 = x2 cos(	- faktor pomjeranja profila u glavnom presjeku

  - Prečnici  tjemenih kružnica

da1 = d1 + 2(1+x1)mn  [mm]

da2 = d2 + 2(1+x2)mn  [mm]

  - Prečnici kinematskih kružnica

dw1 =

dw2 =

  - Prečnici podnožnih kružnica

df1 = d1 - 2 mn ( 1+ρao - x1 ) [mm]

df2 = d2 - 2 mn ( 1+ρao - x2 ) [mm]

ρao = 0,25 · mn [mm]  - radijus zaobljenja vrha zupca    ( Praktikum, T.4.1.6. , str.117 )

  - Debljina zubaca u čeonoj ravni na podionom krugu

st1 = mt (( /2 +2x1 · tg (t ) [mm]

st2 = mt (( /2 +2x2 · tg (t ) [mm]

  - Debljina zubaca u normalnoj ravni na podionom krugu

sn1 = mn (( /2 +2x1 · tg (n ) [mm]

sn2 = sn1 [mm]

  - Debljina zubaca u čeonom presjeku na tjemenu kružnicu

sa1 = da1

inv (t ( određen u 1.9.)

(a3 = arc cos (t

cos (t=   ,    (t

prema  T.4.1. u Praktikumu za dobijenu vrijednost se dobija :

inv (a1

sa2 = da2

  - Debljina zubaca na osnovnim kružnicama

sb1=db1

sb2=db2

  - Mjerni broj zubaca

zw1= , usvojena bliža  zw1

zw2= , usvojena bliža  zw2

  - Mjera preko zubaca

W1 = mn cos (n [ ( zw1- 0,5) ( + z1 inv (n ]+2 x1· mn sin (n

W2 = mn cos (n [ (zw2- 0,5) ( + z2 inv (n ]+2 x2 · mn sin (n

  - Dužina aktivnog dijela dodirnice

g( =

  - Stepen sprezanja profila

(( =

zadovoljava, jer kod zupčanika sa pravim zupcima treba da je manji od  2 (1 do 2).

  - Stepen sprezanja bočnih linija

((  =

  - Stepen sprezanja bokova zubaca

((  =(( +((

6.

2.	Provjera stepena sigurnosti protiv razaranja bokova zubaca

Kvalitet zupčanog para je ITX, zupčanik 1 je od Č.XXXX

a zupčanik 2 od Č.YYYY kaljen. Pogon se ostvaruje EM

snage P=AA [kW], i učestanosti obrtaja n=BB [s-1]. Radna

mašina je sa umjerenim udarima.

2.1.	Ugaona brzina vratila  I

ω1 = 2 · (  · nu   [s-1]

2.2.	Obimna brzina zupčanika  1.  i  2.  na podionim kružnicama

v1 = v2 = ω 1 · r1 =

2.3.	Ugaona brzina vratila  II

ω2 =

2.4.	Broj obrtaja vratila  II

ω2 = 2 · ( · n2    =>   n2 =

2.5.	Obrtni  moment

P = A [kW] = A' [Nm / s]  - snaga motora

2.6.	Tangencijalne sile na podionom krugu

7.

2.7.	Radijalne sile

2.8.	Normalna komponenta

2.9.	Nazivna normalna komponenta na profil zupca

2.10.	Aksijalna komponenta

Fa1 = Ft1 · tg (

2.11.	Raspodjela opterećenja duž bokova zubaca

Izračunato nazivno opterećenje može biti uvećano uticajem spoljnih i dinamičkih sila

izazvanih neravnomjernim obrtnim momentom pogonske mašine i otpora radne mašine.

a)    Faktor neravnomjernosti sa može usvojiti ( za pogon sa umjerenim udarima )  :

KA=     -  Praktikum, T.4.1.1. , str. 109

b)    Potrebno je odrediti

c)   Odstupanje paralelnosti bočnih linija u sprezi

f(  = fma + fsh - y(

fma = 0,5 · T(   [(m]  - odstupanje paralelnosti bočnih linija usljed

odstupanja pri izradi

T( =  [(m] - veličina tolerancije za kvalitet izrade  N X i širinu zupčanika b  [mm]

8.

fsh  = - odstupanje paralelnosti

bočnih linija usljed deformacija vratila

npr. A = 31, B = 5   - za pravozube zupčanike prema prilogu 4.1. u Praktikumu, str. 107.

npr. K = 0,3  - faktor čija veličina zavisi od položaja malog zupčanika ( za s / L < 0,3 ), za

vratilo sa dva zupčanika i sa spregnutim zupčanicima na istoj strani vratila

b =  [mm] - širina zupčanika

s =  [mm] - rastojanje sredine malog zupčanika od sredine vratila

L =  [mm] - raspon ležaja na vratilu

fsh  =  [(m]

y( 1 =   - uticaj habanja zupčanika na

smanjenje odstupanja  paralelnosti bočnih linija

(Hlim =  [N/mm2]  - izdržljivost zupčanika epruveta za Č.XXXX npr. cementiran

( Praktikum, prilog 4.1. , Tablica 4.1.6. , str.116 )

y( 2 =  - za zupčanik 2

(Hlim =  [N/mm2]  - izdržljivost zupčanika epruveta za Č.YYYY npr. kaljen i poboljšan

( Praktikum, prilog 4.1. , Tablica 4.1.6. , str.116 )

Pošto su materijali zupčanika različiti, nalazi se srednja vrijednost

y( =

Sada se može odrediti vrijednost odstupanja paralelnosti bočnih linija  :

f(  = fma + fsh - y(  [(m]

- Faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca za određivanje napona

na bokovima zubaca  (KH()

Odnos teorijske dužine dodira zubaca  bZ  i širine zupčanika je   :

c(  =   [N/(m]  - srednja jedinična krutost zubaca u sprezi u zavisnosti od stepena

sprezanja  ((  (Praktikum, dijagram - slika 4.7. ,  str. 83.

9.

S obzirom da je  bz / b < 1,  faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca  je  :

KH( =

e)   Faktor raspodjele opterećenja duž boka zupca za napon u podnožju zupca (KF()

Efekt neravnomjerne raspodjele opterećenja duž dodirne linije zubaca je manji na

napon u podnožju zubaca  u odnosu na napone na bokovima, tj. (KF( < KH()

KF( = KH(p

p =

ω =

f)   Faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca u sprezi za određivanje napona

na bokovima zubaca  (KH() i faktor za određivanje napona u podnožju zubaca (KF()

Za pravozube zupčane parove kod kojih je stepen sprezanja bokova zubaca  (( < 2

((( =  )   :

KH( = KF( =

Apb =   [(m]  - najveće dozvoljeno odstupanje koraka velikog zupčanika, za kvalitet

tolerancije  NX iz  Praktikuma, Tablica 4.1.3. , str.111

y(   -  promjena profila zubaca poslije razrade

- za mali zupčanik  :   y(1  = 0,075 · Apb  [(m]

- za veliki zupčanik :  y(2  =

y( =

KH( = KF( =

Dobijena vrijednost pokazuje da napon na bokovima zubaca nije najveći pri dodiru  u

kinematskom polu za koji važi osnovni obrazac, već u tački A (Praktikum,str.71.) I  to

povećanje se obuhvata faktorom KH( .

10.

2.12.	Određivanje stepena sigurnosti protiv razaranja

a)   Radni  naponi

U površinskim slojevima bokova zubaca spregnutih zupčanika, naponi su jednaki za oba zupčanika i određuju se na osnovu sljedeće jednačine i podataka za mali zupčanik  :

zE =   [N/mm2]1/2  - faktor elastičnosti spregnutih zupčanika,

Praktikum, Tablica 4.1.4.,str.115.

zH =   - faktor oblika zubaca

z( =       - faktor stepena sprezanja

z(  =    -  faktor nagiba bočnih linija zubaca

( H  =   [N/mm2]

b)    Kritični  naponi

Kritični naponi na bokovima zubaca zupčanika 1  i  2  su različiti. Mogu se dobiti na osnovu podataka o dinamičkoj izdržljivosti zupčanika epruveta od izabranog materijala. Izdržljivosti su po pravilu dobijene ispitivanjem zupčanika epruveta modula  3…5 [mm]  pri obodnim brzinama 10 [m/s], podmazivani uljem viskoznosti  100[mm2/s]  i za zupčanik epruvetu od Č.XXXX iznosi

(Hlim =   [N/mm2], a od  Č.YYYY koji je poslije izrade kaljen  (Hlim =   [N/mm2].  Ako radni uslovi odstupaju od uslova ispitivanja, vrši se korektura dinamičke izdržljivosti, tj. kritični naponi se uvećavaju za određene faktore koji utiču na zupčanike u toku rada.

[ (H ]  = (Hlim zN z(  zL zV zR zw zx     [N/mm2]

zN =   - faktor vremenske izdržljivosti ( za  nΣ > NHD )

z(  =   - faktor radne dinamičke izfržljivosti, uzimajući da je obrtni moment približno konstantan

zL   -  faktor ulja. Za jedinično opterećenje zupčanog para [N/mm2]  I

obodnu brzinu v =  [m/s] , podmazivanje treba izvršiti uljem ,čija je kinematska

viskoznost na temperaturi  od  40º , ν40 =   [mm2/s].

zL =

CZL =

11.

Ako je (Hlim> 1 200 [N/mm2]  u izraz za  CZL  uvrštava se vrijednost  (Hlim = 1 200 [N/mm2]

pa je tako ista vrijednost za oba zupčanika.

zV  - faktor uticaja brzine klizanja na debljinu sloja ulja na dodiru bokova zubaca odnosno

izdržljivost bokova. S obzirom da je  izdržljivost bokova zubaca zupčanika epruveta od

oba materijala  (Hlim> 1 200 [N/mm2], onda je i  faktor  zV  za oba zupčanika isti  :

zV1 = zV2 =

CZV =

zR - faktor uticaja hrapavosti bokova zubaca

zR =

Usvojena je srednja visina neravnina grubo brušenog malog zupčanika  RZ1 =  [(m]  I čisto glodanog velikog zupčanika  RZ2 =  [(m]  ( Praktikum, prilog 4.1. , str.113 )

Srednja visina neravnina je  :

a =  [mm]  - osno rastojanje

CZR =

zW =   - faktor uticaja razlike u tvrdoći bokova zubaca spregnutih zupčanika ( za srednju

visinu neravnina  Rz < 6 [(m] ,  Praktikum, prilog 4.1. , str.113 )

zX =   - faktor uticaja veličine zubaca  ( za cementirane zupčanike I m < 10 , Praktikum,str.114)

Na osnovu izdržljivosti bokova zubaca zupčanika epruveta i navedenih faktora korakcije, izdržljivosti bokova zubaca zupčanika su   :

[ (H ]M1 = [N/mm2]

[ (H ]M2 = [N/mm2]

12.

- Stepen sigurnosti

S obzirom na veliki raspon vrijednosti za  (Hlim  i moguća rasipanja vrijednosti svih faktora koji su korišteni za određivanje radnog i kritičnog napona i moguće varijacije opterećenja, da bi sigurnost protiv razaranja bila postignuta potrebno je da stepen sigurnosti bude veći i  u granicama  1,25….2,5.

  - Određivanje stepena sigurnosti protiv loma zubaca

- Radni naponi

Obrazac za napon u opasnom presjeku podnožja zubaca je   :

(F = YFa·YSa · Y( ·Y( · KA · KV · KF ( · KF (    [N/mm2]

YFa - faktor oblika zubaca		YFa1 =  - za mali zupčanik   (Praktikum, prilog 4.1.

YFa2 =  - za veliki zupčanik   Tablica  4.1.7. , str.117)

YSa - faktor koncentracije napona u podnožju zubaca

YSa1 =  - za mali zupčanik    (Praktikum, prilog  4.1.

YSa2 =  - za veliki zupčanik    slika 4.1.3. , str. 118)

Y(  - faktor kraka sile prema  ISO - preporukama

Y(  =

) Y( =    - faktor oblika zubaca ( za pravozube zupčanike

Radni naponi koji vladaju u podnožju zubaca su   :

(F1 = [N/mm2]

(F2 = [N/mm2]

13.

b)    Kritični naponi

Za izračunavanje ovih napona se koristi sljedeći obrazac  :

[ (F ]M = ( Flim YNT YST Y(  YRT Y( T YX    [N/mm2]

(Flim1 =   [N/mm2]  - dinamička izdržljivost zubaca zupčanika epruveta od  Č.XXXX

(Flim2 =   [N/mm2]  - dinamička izdržljivost zubaca zupčanika epruveta od  Č.YYYY

( poboljšan i kaljen )

YNT =   - faktor konačne izdržljivosti podnožja zubaca za  nΣ > NFD

YST =   - faktor koncentracije napona u podnožju zubaca zupčanika epruvete

Y(  =   - faktor uticaja promjenjivog obrtnog momenta na dinamičku izdržljivost

YRT  - faktor uticaja hrapavosti u podnožju zubaca

YRT1 =   - za cementirani zupčanik i  RZ1 =  [(m]

YRT2 =   - za poboljšani i kaljeni zupčanik i RZ2 =  [(m]

(Praktikum, prilog 4.1. , slika 4.1.5. , str. 119)

Y(T  - relativni faktor popravke u zavisnosti od materijala i faktora koncentracije napona

Y(T1 = 1

Y(T2 = 1,01   (Praktikum, slika 4.1.4. , str. 119)

YX =   - faktor veličine zubaca  ( za  mn < 5  [mm] )

Na osnovu poznatih podataka sada se može izračunati vrijednost kritičnih napona  :

[ (F ]M1 = [N/mm2]

[ (F ]M2 = [N/mm2]

- Stepen  sigurnosti

Pri trajnom prenosu približno ustaljenog obrtnog momenta, stepen sigurnosti je  :

SF1 =

SF2 =

S obzirom da je stepen sigurnosti dovoljno veliki, može se očekivati da će radni napon biti

manji od kritičnog, pa je sigurnost protiv loma zubaca dovoljna.

14.

- Proračun  vratila       II

Šema opterećenja vratila

+									H - ravan

Fr1

A							      B

x 									        z

Fr2

FAX						                 FBX

-									V - ravan

y									        z

Ft1		         Ft2

FAY							       FBY

Mx

My

T

Mi

15.

  - Moment uvijanja na vratilu

P = AA  [kW]snaga EM

ω = KK [s-1]  - ugaona brzina vratila

3.2.	Obodne  ( tangentne ) sile na zupčanicima

d1 , d2  - prečnici podionih krugova zupčanika

3.3.	Radijalne sile na mjestima zupčanika

3.4.	Reakcije u osloncima za H - ravan  ( xz )  na mjestu zupčanika

16.

  - Reakcije u osloncima za  V - ravan ( yz )

  - Momenti savijanja za opterećenja u  H - ravni  ( xz )

-   na mjestu zupčanika  1

M1X =  - FAX · a  [Nmm]

-  na mjestu zupčanika   2

M2X =  FBX · b  [Nmm]

  - Momenti savijanja za opterećenja u  V - ravni  ( yz )

-   na mjestu zupčanika  1

M1y =  Fay · c  [Nmm]

-   na mjestu zupčanika  2

M2y =  - FBy ·d  [Nmm]

3.8.	Rezultujući momenti savijanja

M1 =

M2 =

17.

  - Momenti  uvijanja ( torzije ) na vratilu

Moment uvijanja je određen u tački 3.1. i on iznosi  :

T = T1L = T2D   [Nmm]

  - Ekvivalentni momenti savijanja

Naponi u presjeku vratila usljed momenta savijanja  Ms  i momenta uvijanja  T  čine složeno naponsko stanje čiji se efekat na izdržljivost vratila može zamijeniti ekvivalentnim normalnim naponom čiji je uticaj jednak zbiru uticaja napona  (  i  τ.

Ovaj ekvivalentni napon se dobija na sljedeći način   :

Na osnovu sljedećih relacija  :

,

slijedi da je ekvivalentni moment   :

npr.(D(-1) = 300 . . . 380  = 350  [N/mm2]  - savojna dinamička izdržljivost pri naizmjenično promjenjivom opterećenju za Č.0745

npr. (D(0)  = 220 . . . 270  = 240  [N/mm2]  - uvojna dinamička izdržljivost pri jednosmjerno promjenjivom uvijanju za Č.0745

( Podaci iz Praktikuma, prilog 2.1. , str. 25 )

18.

3.11.	Dozvoljeni  naponi

(sdoz =

npr.

(D(-1) = 300 . . . 380  = 350  [N/mm2]  - savojna dinamička izdržljivost pri naizmjenično promje -

njivom opterećenju

S  = 2  -  predpostavljeni stepen sigurnosti

K  =   - faktor koji uzima u obzir oblik vratila

(K =    - efektivni faktor koncentracije napona na mjestu promjene prečnika,  za

odnos  ( / d    i   h / (

(Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.1. str. 145.)

(1  =    - faktor mjera  (Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.4. , str.147)

(2  =    - faktor stanja površina  (Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.5. , str.147)

(3  =         - faktor uticaja ojačanja površinskog sloja na dinamičku čvrstoću vratila

(Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.6. , str.147)

Na osnovu poznatih vrijednosti izračunava se glavni faktor  :

K =

Sada se može odrediti i dozvoljeni napon  :

(doz =

3.12.	Prečnici  vratila

-  na mjestu zupčanika  1

-  na mjestu zupčanika  2

Izračunati prečnici bi trebali biti uvećani za oko 10 - 20 % , ali za ovaj slučaj se to neće uraditi, jer zahtijevani prečnik na vratilu na mjestu zupčanika iznosi  d [mm] , a to je mnogo veće od izračunate vrijednosti prečnika. Ovdje je samo provjeren prečnik vratila a za dalji proračun je mjerodavan predloženi prečnik  d  [mm].

19.

  - Izbor klinova

Na osnovu prečnika vratila, u Praktikumu , Tablica 5.1.9. , str.149 , vrši se izbor klinova. Izabrani su klinovi sa nagibom  JUS M.C2.020 , sa sljedećim veličinama  :

b =  [mm]		t1 =  [mm]

h =  [mm] 		t2 =  [mm]

t  =  [mm]		r  =  [mm]

3.14.	Radni  naponi

Radni naponi na savijanje na mjestima zupčanika  1  i  2   :

(s1 =

W   - otporni moment

d  [mm]  - prečnik vratila na mjestu zupčanika

Radni tangencijalni naponi   :

( =

WO = 2 · W   [mm3]

Dobivene vrijednosti radnih napona su male zbog predimenzionisanja vratila pa će stepen sigurnosti takođe biti velik.

3.15.	Stepen sigurnosti

Komponentni (parcijalni) stepeni sigurnosti protiv loma usljed zamora vratila pri trajnom prenošenju obrtnog momenta su  :

20.

(ks = f ((ks / (1 )   -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestima nalijeganja obrtnih

dijelova pri savijanju   (Praktikum, Tablica , 5.1.3. , str. 146)

(ku = f ((ku / (1 )  -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestima nalijeganja obrtnih

dijelova pri uvijanju    (Praktikum, Tablica , 5.1.3. , str. 146)

Efektivni faktor koncentracije napona na mjestima žljebova za klinove iznosi :

(k =   - pri savijanju, Tip A, za  Rm  [N/mm2]

(k =   - pri uvijanju , Tip A, za  Rm  [N/mm2]    (Praktikum, Tablica 5.12. ,str.146)

Za nalijeganje  (  H7 / m7 , u Tablici 5.1.3. ,str.146 , očitava se odnos  ((ks/u / (1 ), pa je  :

(ks / (1  =     (  (ks =

(ku / (1=     (  (ku =

Parcijalni stepeni sigurnosti su  :

Ukupni stepen sigurnosti  :

Minimalna potrebna vrijednost stepena sigurnosti iznosi  S = 1,5. . .2,5. Izračunata vrijednost stepena sigurnosti je velika zbog već prije naglašenog predimenzionisanja vratila.

4.	Proračun ležaja

Potrebno je izvršiti proračun ležaja tip FFFFF ( ranija oznaka RRRR ).

Na primjer:

To je  prstenasti bačvasti dvoredni podesivi ležaj sa kosim dodirom koji može da primi  veliko radijalno I manje aksijalno opterećenje u oba smjera. Podesni su za udarna opterećenja I velike brojeve okretaja. Nisu rastavljivi. Podesivi su za nagibe vratila do  0,5º. Primjenjuju se za rad u teškim uslovima.

Izbor ležaja iz usvojenog reda  se mora provjeriti proračunom. Ispitivanjem naponskog stanja utvrđeno je da ležaj može prenositi određenu silu  C ( dinamička moć nošenja ) u toku broja obrtaja unutrašnjeg prstena  No = 106 , pri čemu spoljašnji prsten miruje.

4.1.	Broj obrtaja u radnom vijeku je  :

n( = 3 600 · n · t

n =  [min-1]  - broj obrtaja vratila

t  =  [h]  - željeni radni vijek ležaja

21.

4.2.	Nosivost ležaja

Za broj obrtaja u radnom vijeku  n(  = N, nosivost ležaja je  :

C =   [N]  - nosivost ležaja  (Praktikum, prilog 6.3. , str. 165. )

( = 3,3  - za valjčane ležaje

Sada je potrebno utvrditi da li je, pri broju okretaja u radnom vijeku n(  =  [min-1], CN > Fr.

CN =  [N]

4.3.	Radijalne sile

Radijalne sile kojima su opterećeni ležaji su u stvari reakcije u osloncima  A i B ( aksijalnih sila nema , Fa = 0 ), pa pošto su poznate njihove komponente, potrebno je odrediti njihovu ukupnu vrijednost  :

Ekvivalentno opterećenje ležaja je u stvari jednako ovim radijalnim silama zbog nepostojanja aksijalnih sila. Vrijednosti faktora su  X =  ,  Y =  . Kako je svaka od radijalnih sila manja od  CN , to će ovaj ležaj moći podnijeti potrebno opterećenje.

npr. V = 1  - ako se okreće unutrašnji, a miruje vanjski prsten ležaja

4.4.	Broj obrtaja ležaja do razaranja

Broj obrtaja se računa prema obrascu  :

22.

Kako postoje dvije različite radijalne sile, potrebno je odrediti za svaku posebno broj obrtaja  :

4.5.	Radni vijek ležaja

Vijek trajanja valjčanih ležaja zavisi o broju ciklusa opterećenja i o intenzitetu opterećenja . Oštećenja ležajeva mogu nastupiti usljed pogrešne ugradnje, upotrebe neprikladnog montažnog alata, konstruktivne greške itd.

Nastupi li oštećenje ležaja znatno ranije nego što se očekivalo prema proračunu vijeka trajanja takvo ležajno mjesto treba bezuslovno podvrći kontroli.

Za dati broj obrtaja podmazivanje se vrši mašću I to se vrši punjenje  1/2  slobodne zapremine ležaja. Zaptivanje izvršiti sa gumiranim zaptivačima sa oprugom.