1.Odrediti kinematske veličine zupčanog para sporohodnog stepena prenosa i dati ih u tablici.

2Odabrati materijal i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz tačke 1, tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

- U pogodnoj razmjeri i u horizonzanoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom "Sklop zupčanih parova". Koristiti standardne razmjere 1:1; 1:2,5; 1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu posebno definisati sledeće:

-oblik tijela zupčanika (sve zupčanike zrtati u presjeku);

-oblike ležajeva( crati ih u presjeku);

-vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila);
      -zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik,

mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika( dati posebnu tablicu sa

svim podacima uz crtež zupčanika).

- Odrediti opterećenje vratila br.I, nacrtati sheme sila, dijagrame momenata uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i dati komentar za provjeru stepena sigurnosti vratila u opasnimpresjecima.

- Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u osloncima vratila obrađene u tački 4 i odrediti njihov vijek.

Zadatak   Z.8.5.1b.II.

Z1=20

Z2=75

mnt=5 mm

b=130 mm    -prečnik na mjestu zupčanika 65 mm

L=290 mm    -raspon ležaja

Ležaji

oslonac A – 30 212

oslonac B -  30212

Pogon:

P=14 kW

n=24 s-1

NAPOMENA:

Pogonska mašina je elektromotor. Ugao nagiba bočne linije:  (=10(

Zn=Z/cos3(>30    x1=x2=0, nema pomjeranja profila.

KINEMATSKE VELIČINE ZUPČANOG PARA

Za kosozubi zupčani par:

Modul u čeonoj ravni zupčanika:

mt=mn/cos10(=5,077133mm

Osno rastojanje:

a=mt(Z1+Z2)/2=5,077(20+75)/2=243,702mm

Poluprečnici podeonih i kinematskih kružmica( r=rw za (= (w odnosno X1=X2=0)

r1=mt(Z1/2=5,077 *20/2=50,771mm

r2=mt(Z2/2=5,077 * 75/2=190,392 mm

Poluprečnici tjemenih kružnica:

ra1=r1+(1+X1)mt=50,771+(1+0)5,077=55,848 mm

ra2=r2+(1+X2)mt=190,392+(1+0)5,077=195,469 mm

Ugao profila zubaca:

tg (t=tg(n/cos(=tg20(/cos10(=0,368             (n=20(

(t=arctg 0,368=20,233(

Poluprečnici osnovnih kružnica:

rb1=r1cos(t=50,771 0,9382=47,637 mm

rb2=r2cos(t=190,392 0,9382=178,642 mm

Dužina aktivnog dijela dodirnice:

-asin(t = 25,086  mm.

Podeoni koraci

Pn=π mn    ;  P1=π mt

Osnovni koraci

Pt=π mt cosαt=3,14* 5,077 cos20,233˚=14,958  mm

Stepen sprezanja  profila

((= g(/Pt=25,086/14,958=1,67

Stepen sprezanja bočnih linija:                                                                                ((=b·tg(/Pt=130 tg10˚ /14,958=1,532

Ukupan stepen sprezanja:

((=((+((=1,67+1,532=3,209

Brojevi zubaca i njihov kinematski prečnik

u1,2=Z2/Z1=75/20=3,75

Broj obrtaja zupčanika 2

n2=n1/u1,2=24/3,75=6,4  1/s

Ugaone brzine

(1=2 ( n1=2 3,14 24 =150,796  s-1

(2=2 ( n2=2(3,14( 6,4 = 40,192 s-1

Uglovi vrha kinematskih konusa

tg(1=1/u=1/3,75= 0,266          (1=arctg 0,266 = 14,931(

tg(2=u   ili    (2=(-(1=90(-14,931(= 75,068(

Broj zubaca ekvivalentnih zupčanika

Zv1=z1/cos(1=20/cos14,931 = 20,698

Zv2=z2/cos(2=75/cos 75,068 = 291,067

Pomjeranje profila  prema sistemu klizanja

x=0,46 (1-1/u2)=0,46 (1-1/3,752)=0,427 mm

x=0,1 0,427 = 0,0427 mm

PRORAČUN ČVRSTOĆE ZUPČASTOG PARA

Materijal za izradu zupčanika

-zupčanik 1: Č. 4321

-zupčanik 2: Č. 4131; kaljen

-kvalitet zupčanog para je IT8.

Provjera čvrstoće bokova zubaca

Opterećenje bokova zubaca:

Obimna sila na podionoj kružnici

Ft( KA (KV (KH3 (KH(

Ft=T1/r1=P(i1-2(/(r1(()=

=14* 103 * 3,75 * 0,98 /50,771 * 10-3 * 150,72=6723,552 N

(=2 ( n=2(3,14(24=150,72 s-1

Obimna brzina

V1=2 r1 π n1/i1-2=7,652/3,75 = 2,040  m/s

V1 z1/100=2,040 * 20 /100= 0,408

Odnos teorijske dužine dodira zubaca bz i širine zupčanika  b  je

Za obimnu brzinu V1=2,040 m/s odnosno V1Z1/100= 0,408 Za kvalitet tolerancije prema dijagramu ISO preporuke (sl.4.1.1.-prilog 4.1) Faktor unutrašnjih dinamičkih sila Kv=1,04 Za pogon elektro motora i za radni otpor sa umjerenim udarima faktor neravnomjernosti spoljnjeg opterećenja može se usvojiti KA=1,25 (tabela 4.1.1.-prilog 4.1) Za εα(x=0,04) za x1=x2=0 Cγ-određujemo pomoću dijagrama na slici 4.3.b Za Z1+Z2=20+75 =95 ,εα(x=0,04)=1,6 ; Cγ=24 N/μm mm Odstupanje paralelnosti bočnih linija zubaca u sprezi fβ=fma+fsh-yβ=16,5 +7,740 – 5,0285 = 19,2115 μm Gdje je: fma-odstupanje paralelnosti bočnih linija usljed odstupanja pri izradi fma≈0,5 Tβ Za kvalitet tolerancije IT8 i širine b=130 mm prema tablici 4.1.2. (prilog 4.1) Tβ=33 μm fma≈0,5·36=16,5 μm fsh-odstupanje paralelnosti bočnih linija zubaca usljed deformacija vratila i zupčanika.Može se približno odrediti na osnovu mjera pogonskog vratila fsh=Ft KA Kv/b{A(1+K L S/dv2)(b/d32)2+B} 10-3=7,740 μm gdje prema podacima u prilogu 4.1 za kosozube zupčanike A =36, B =13 K = 0,4 S = 48 mm –rastojanje sredine malog zupčanika od sredine vratila dekv –ekvivalentni prečnik vratila i zupčanika dv = r1 2 = 50,771 * 2 = 101,542 Yβ-_uticaj habanja zupčanika na smanjenje odstupanja paralelnosti bočnih linija

Yβ = (yβ1 + yβ2) / 2 = (3,636 + 6,421) / 2 = 5,0258 μm Yβ1=0,15 ( fma + fsh ) = 0,15 (16,5 + 7,740 ) = 3,636 μm Yβ2=320 / σHlim (fma + fsh) = 320/1208 (16,5 + 7,740 ) = 6,421 μm Za zupčanik 2 od Č.4131 σHlim=1208 N/mm2 (T.4.1.6.-prilog 4.1) S obzirom da je bz/b ≤1 faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca za Određivanje napona na bokovima zubaca Kf β=K h β p =3,780 0,975 = 3,656 KH β=2b / bz = 2 / 0,529 =3,780 Faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca u sprezi za εγ≥2 gdje je: A pb-najveće dozvoljeno odstupanje koraka . Za kvalitet tolerancije IT8 iz Tablice 4.1.3.(prilog 4.1) Apb=24 μm Yα-promjena profila zubaca y1=0,075·Apb=0,075·24 = 1,8 μm za veliki zupčanik Č.4131 σHlim=1208 N/mm2 y2=160 Apb/σHlim=160 24/1208 = 3,17 μm RADNI NAPONI Na bokovima jednog i drugog zupčanika su međusobno jednaki gdje je : ZE-faktor elastičnodti materijala spregnutih zupčanika za spregu oba zupčanika od čelika ZE=189,8 (N/mm2)1/2 (T.4.1.4. prilog 4.1) ZH-faktor oblika zubaca

Zε-faktor stepena sprezanja Zβ-faktor nagiba bočnih linija zubaca KRITIČNI NAPONI BOKOVA ZUBACA [σH]M=σHlim ZN Zσ Zv ZR ZW ZX gdje je: ZN-faktor konačne izdržljivosti ZN=1 Zσ-uticaj promjenljivosti obrtnog momenta Zσ=1,3 ZL-uticaj kvaliteta ulja υ40-kinematska viskoznost u mm2/s na temperaturi 40 ºC (tabela 4.1.5) υ40=60 mm2/s ZV-uticaj brzine klizanja gdje je: V-obimna brzina u m/s ZR-uticaj hrapavosti bokova Rr-srednja visina neravnina RZ-5-7μm za čisto glodane bokove zubaca (8 klasa hrapavosti) ZW-uticaj razlike tvrdoće spregnutih bokova zubaca za Č.4131 tvrdoća po brinelu HB iznosi HB=217-Strojarski priručniku str.310 ZX-uticaj apsolutne veličine zubaca ZX=1 za mn≤10 za zupčanik 1 od čelika Č.1220 σHlim=1480 N/mm2 za zupčanik 2 od Č.4131 σHlim=1208 N/mm2 Stepen sigurnosti protiv razaranja bokova malog i velikog zupčanika RADNI NAPONI U PODNOŽJU ZUBACA σF=YFa YSa Yε Yβ Ft KA KV KFα KFβ /b mn Yfa1- faktor oblika zubaca Za zupčanik 1 (Z1=20, X1=0) prema tablici 4.1.7. Yfa1=2,91 Za zupčanik 2 (Z2=75, X2=0) Yfa2=2,315 Ysa-faktor koncentracije napona u podnožju zubaca Prema dijagramu na slici 4.1.3. u prilogu 4.1. Ysa1=1,66 Ysa2=1,96 Yε-faktor kraka sile prema ISO preporukama izračunava se pomoću izraza Yβ-faktor oblika kosih zubaca KRITIČNI NAPONI YNT-faktor konačne izdržljivosti podnožja zubaca Graničnai broj promjena za sve čelike NFD=3·106 m=8,7 za cementrane čelike i površinski otvrdnute YST=2,1 – faktor koncentracije napona u podnožju zubaca zupčanika epruvete Yσ-faktor uticaja promjenljivog obrtnog momenta na dinamičku izdržljivost.Za ptibližno stalni obrtni moment u radnom vijeku zupčanog para Yσ=1 YRT- faktor uticaja hrapavosti u podnožju zubaca (sl.4.1.5 prilog 4.1) YRT1=1,05 YRT2=1,02 na osnovu hrapavosti RZ ikrive za poboljšani čelik YδT- relativni faktor popravke u zavisnosti od materijala i faktora koncentracije napona (sl.4.1.4 prilog 4.1) YδT1=0,90 na osnovu faktorakonstante napona Ysa i krive za poboljšani YδT2=0,95 čelik YX-faktor veličine zubaca YX1=0,75 za površinski otvrdnte zupce Yx2=0,75 za poboljšane čelike σFlim1=416 N/mm2 σFlim2=270 N/mm2 STEPEN SIGURNOSTI

VRATILO

Obrtni moment T2=T1·i1-2·η1-2=92,887·3,75·0,776 = 270,302 Nm INTENZITET SILA NA ZUPČANIKU Tangencjalna sila na zupčaniku 2 d2 = m · Z2 = 5 · 75 = 375 mm = 0,375 m Radijalna sila na zupčaniku 2 Aksijalna sila na zupčaniku 2 Fa2 = Ft2 · tgβ = 1441,613 · tg10˚ = 254,195 N INTENZITET SILA NA PUŽNOM ZUPČANIKU Tangencijalna sila Ft3 = 2T3 / d 3 = 2·270,302 / 0,375 = 1441,613 N Radijalna sila Aksijalna sila REAKCIJE U OSLONCIMA ZA HORIZONTALLNU RAVAN Reakcije u osloncima ∑MBH=0 FAX · 290 –Ft3 · 90 - Fa2 ·187,5+Fr2·200=0 ∑MAH=0 - FBX·290+Ft3·200-Fr2·90-Fa2(r2=0

REAKCIJE U OSLONCIMA ZA VERTIKALNU RAVAN ∑MBV =0 FAY·290-Ft2·200-Fr3·90+Fa3(r3=0 ∑MAV=0 -FBY·290+Ft3·200+Fa3·r3+Ft2·90=0 MOMENT SAVIJANJA U HORZONTALNOJ RAVNI ZUPČANIK 1 M1XL=FAX·90-Fa2(r2=-40466,06 Nmm M1Xd=-FBX(200+Ft3(110-Fa2(r2=1405210,13 Nmm ZUPČANIK 2 M2Xl=-FBX(90=-59806,26 Nmm M2Xd=FAX(200+Fr2(110-Fa2(r2=26936,217 Nmm MOMENT SAVIJANJA U VERTIKALNOJ RAVNI ZUPČANIK 1 M1Yl=FAY·90=89343,37 Nm M1Yd=-FBY(200+Fr3(110+Fa3(r3=-254700,93 Nmm REZULTUJUĆI MOMENTI SAVIJANJA ZUPČANIK 1 ZUPČANIK 2

MOMENT TORZIJE EKVIVALENTNI MOMENTI SAVIJANJA gdje je: σD(-1)=300-380 N/mm2 za Č.0745 τD(0)=220-270 N/mm2 za Č.0745 Mi2d=M2d=1428,106 Nm Mi3l=M3l=113,848 Nm PROVJERA STEPENA SIGURNOSTI ZUPČANIK 1 Mjerodavna opterećenja M1l=113,848 Nmm T1l=252,006Nmm Za d=65 mm dimenzije klina iznose b=20 mm t=7,4 mm – utor za klin u vratilu ..... tablica 5.1.9 t1=4,7 mm Otporni moment Polarni otporni moment W0=2·W=2·23170,435=46340,871 mm3 NORMALNI I TANGENCIJALNI NAPON Faktor korekcije dinamičke izdržljivosti ξ1s=0,75 za d=65, ugljenični čelik, za savijanje (T.5.1.4) ξ1u=0,73 za d=65, ugljenični čelik, za uvijanje (T.5.1.4) ξ2=0,9....0,95 za fino strugano vratilo Rm=700-850 N/mm2 (T.5.1.5) praktikum ξ3=1,0 nisu primjenjeni postupci ojačavanja površinskih slojeva (T..5.1.6) βk na mjestu utora za klin βks=1,62 za Rm=800 N/mm2, TIP A klina, savijanje (T.5.1.2) βku=1,88 za Rm=800 N/mm2, TIP A klina, uvijanje (T,5,1,2) βk za čvrsto nalijeganje iz (T.5.1.3) βks/ξ1S=3,96 za d=65, Rm=800 N/mm2 βks=3,96·ξ1S=3,96·0,75=2,97≥βks klina =1,62 βku/ξ1U=2,78 βku=2,78·0,73=2,02≥βku klina=1,88 Parcijalni stepen sigurnosti Ukupni stepen sigurnosti

PRORAČUN LEŽAJA TIP30212 SILE U OSLONCIMA Radijalna sila u osloncu A Radijalna sila u osloncu B Aksijalna sila Ispitivanjem i proračunom naponskog stanja koje vrši proizvođač ležaja utvrđeno je da ležaj može prenositi silu C u tpku N0=106 obrtaja. Broj obrtaja ležaja u radnom vijeku nΣ=3600·n·t t=15000 [h] nΣ=3600·24·15000=1296·106 n-broj obrtaja ležaja u s-1 h-radni vijek ležaja u satima Za broj obrtaja u radnom vijeku nΣ nosivost ležaja je α=3 –za kuglicu Ekvivalentno opterećenje F=V·x·Fr+y·Fa V=1 –kad se unutrašnji prsten okreće Ekvivalentna opterećenja ležaja su C=90 kN – za tip ležaja i red mjera 62 i prečnik provrta ležaja d=100mm T.7.11.7 IMP C0=81,5 kN – za tip ležaja i red mjera 62 I prečnik ležaja d=100mm T.7.11.7 IMP e=0,22 iz T. 7.108 IMP za Fa/Fr>e x=0,56 y=1,99 T. 7.108 IMP F=1 0,56 1860,76+1,99 600,52 F=2237,05 N Nosivost ležaja je CN=0,104·C=0,104·90000=9360 Broj obrtaja do razaranja koji će se ostvariti u toku t časova rada