ZADATAK BR.2

Data je skica klipnjače motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i glavne mjere u tabeli:

| Var. | Fd kN | Fg kN | MdxP | d1 | d2 | d3 | d4 | L | K | TD | a | b | c | e | n | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | -10 | +35 | M6x0,75 | 19,2 | 24 | 34 | 48 | / | 64 | 4 | 22 | 16 | 20 | 20 | 3 | 192 |

a) Spoj rukavca (1) i posteljice ležišta (2) ostvaren je pomoću labavog nalijeganja, a klipnjače (3) i čahure (4) čvrstim nalijeganjem. Za ove spojeve izabrati tolerancije u sistemu zajedničke unutrašnje mjere, odrediti nazivna odstupanja, visine tolerancijskih polja, zazore odnosno preklope i tolerancije nalijeganja. Rezultate prikazati u tablici i grafički.

b) Odrediti graničnu temperaturu pri zagrijavanju (hlađenju na kojoj izabrano čvrsto nalijeganje spoja dijelova (3) i (4) prelazi u neizvjesno. (uslov Pd=0).

Nacrtati sklopni crtež prema priloženoj skici i mjerema u razmjeri 1:1 u potrebnom broju projekcija i presjeka. Podatke koji nisu dati usvojiti. Nacrtati crteže zavrtnja (5), klipnjače (3) i polutke velike pesnice (6).

U presjecima A-A i B-B odrediti veličine radnih napona i provjeriti stepene sigurnosti.

1.a)  LABAVO NALIJEGANJE IZMEĐU RUKAVCA (1) I POSTELJICE LEŽIŠTA (2)

Podaci uzeti iz tablice za labavo nalijeganje u sistemu zajedničke unutrašnje mjere za Φ48

Φ48 oznaka H7/g6

Dozvoljena odstupanja za rupu Φ48H7

Dozvoljeno gornje odstupanje   Ag=+25 mm

Dozvoljeno donje odstupanje     Ad=0

Gornja granična mjera – Dg

Dg = D + Ag = 48 + 25 = 73 mm

Donja granična mjera – Dd

Dd = D + Ad = 48 + 0 = 48 mm

TOLERANCIJE NALIJEGANJA LEŽIŠTA – pdručje varijacije zazora

Tr = Dg – Dd = 73 – 48 = 25 mm

Dozvoljena odstupanja za osovinu Φ48g6

Dozvoljeno gornje odstupanje   ag= -9 mm

Dozvoljeno donje odstupanje    ad= -25 mm

Gornja granična mjera – dg

dg = d + ag = 48 - 9 = 39 mm

Donja granična mjera – dd

dd = d + ad = 48 – 25 = 23 mm

TOLERANCIJA NALIJEGANJA OSOVINE – područje varijacije zazora

To= dg – dd = 16 mm

Donji zazor

Zd = Dd – dg = 48 - 39 = 9 mm

Gornji zazor

Zg = Dg – dd = 73 – 23 = 50 mm

Tolerancija nalijeganja – Tn

Tn= Zg – Zd = 50 – 9 = 41 μm

1.a) ČVRSTO NALIJEGANJE IZMEĐU KLIPNJAČE (3) I ČAHURE (4)

Odabrali smo preporučenu toleranciju iz sistema zajedničke unutrašnje mjere za čvrsto nalijeganje, Φ24

Φ24 oznaka H7/p6

Dozvoljena odstupanja za rupu Φ30H7

Dozvoljeno gornje odstupanje    Ag=21

Dozvoljeno donje odstupanje     Ad=0

Gornja granična mjera – Dg

Dg = D + Ag = 24 + 21 = 45 mm

Donja granična mjera – Dd

Dd = D + Ad = 24 + 0 = 24 mm

TOLERANCIJA NALIJEGANJA ČAHURE – područje varijacije preklopa

Tr= Dg – Dd = 21 μm

Dozvoljena odstupanja za osovinu Φ24p6

Dozvoljeno gornje odstupanje   ag=+35

Dozvoljeno donje odstupanje    ad=+22

Gornja granična mjera

dg = d + ag = 24 + 35 = 59 mm

Donja granična mjera

dd = d + ad = 24 + 22 = 46 mm

TOLERANCIJA NALIJEGANJA KLIPNJAČE – područje varijacije preklopa

To=dg – dd = 59 – 46 = 13 mm

Donji preklop – Pd

Pd = Dg – dd = 45 – 46 = -1 mm

Gornji preklop – Pg

Pg = Dd – dg = 24 – 59 = - 35 mm

Tolerancija nalijeganja – Tn

Tn = Pg – Pd = -34 mm

| Nalijeganje | Mjera u mm | Odstupanje u μm | Tolerancija u μm | Zazor-preklop-μmncija u m40 ganja - Tn JAČE - područje ma zajedničke unutrašnje mjere za čvrsto nalijeganje, | Tolerancija nalijeganja u μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gornje | Donje |  | Gornji | Donji |  |
| Φ48H7/g6 | Φ48H7 | 25 | 0 | 25 | 50 | 9 | 21 |
|  | Φ48g6 | -9 | -25 | 21 |  |  |  |
| Φ24H7/p6 | Φ24H7 | 21 | 0 | 41 | -35 | -1 | 13 |
|  | Φ24p6 | 35 | 22 | -34 |  |  |  |

- b) Zagrijavanjem ili hlađenjem čahure i klipnjače mijenjaju se dužinske mjere ostvarenih nalijeganja. Unutrašnji dio je od aluminijske legure, a spoljašnji od livenog gvožđa.

LAl = 23 * 10-6 K-1

Lg = 9 * 10-6 K-1

- promjena prečnika

Δd = d * LAl * Δt

- promjena otvora

Δd = d * Lg * Δt

Promjena preklopa jednaka je razlici promjena unutrašnjeg i spoljašnjeg dijela

ΔP = Δd – ΔD   (d=D)

ΔP = d * LAl * Δt - d * Lg* Δt

A uslov zadatka je ΔP = 0

Čvrsto nalijeganje prelazi u neizvjesno pa je :

ΔP = Pd tj.

Δt = =-179,5  °C

t  = to + Δt = -159,5 °C

Univerzitet u Zenici                                                   Akademska 2008/09 god. Mašinski fakultet

Katedra za konstruiranje i CAD tehnologije

Predmet: Mašinski elementi I

Projektni zadatak iz Mašinskih elemenata I

(1.dio-tolerancije)

Student:                            						    Asistent:

Huselja Amir           				               Nedeljko Vukojević,dipl.ing.mas.

Br.indeksa: 5563/07

Univerzitet u Zenici                                                   Akademska 2008/09 god. Mašinski fakultet

Katedra za mehaniku

Predmet: Otpornost materijala I

Prvi program iz predmeta Otpornost materijala I

Student:                            						       Asistent:

Huselja Amir           				                            Alma Žiga, dipl.ing.mas.

Br.indeksa: 5563/07

1.dio-tolerancije)z Mašinskih elemenata Iena unutrašnjeg i spoljašnjeg dijealg gvotvareni

# Text boxes

Zd

Zg

Tr

dd

dg

Dd

Dg

g6

H7

d=D=Φ48

Pd

Pg

dd

dg

p6

Dd

Dg

H7

d=D=Φ24