| Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Predmet: Dinamika Pismeni ispit – 2. parcijalni Datum: 07.02.2007. godine | Školska godina 2006/2007 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik |
| --- | --- |

Zadaci:

- Na homogenom kružnom cilindru, poluprečnika R i težine P, koje se može obrtati oko nepokretne horizontalne ose, namotano je jednim krajem uže dužine l i težine Q. Odrediti ugaono ubrzanje cilindra u zavisnosti od dijela užeta x koje visi. Trenje u ležištima i debljinu užeta zanemariti. Smatrati da se centar inercije namotanog dijela užeta poklapa sa centrom doboša (cilindra).

- Dva tereta, I i II, masa m1 i m2 (m1=2m2=m), obješena su o dva laka nerastegljiva užeta, koji su obavijeni oko točkova poluprečnika R1 i R2,  R1=2 R2, masa 2M1=M2=m/2, prema slici. Točkovi su međusobno kruto spojeni i mogu se obrtati oko zajedničke horiznotalne ose O. Odrediti brzine i ubrzanja tereta, ako je kretanje započelo iz stanja mirovanja.

- Kuglica M1, mase m1, kreće se pravolinijski i udari brzinom v1 kuglicu M2 mase m2, koja je do udara bila u stanju mirovanja, pri čemu se brzina kuglice M1 smanji za polovinu. Pretpostavljajući da je udar upravni i centralni, odrediti masu kuglice M2 i njenu brzina neposredno poslije udara, ako je koeficijent restitucije k=0.5.