| Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Predmet: Dinamika Pismeni ispit – 2 parcijalni Datum: 22.02.2007. godine | Školska godina 2006/2007 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik |
| --- | --- |

Zadaci:

- Na homogenom kružnom cilindru, poluprečnika R i težine P, koji se može obrtati oko nepokretne horizontalne ose, namotano je jednim krajem uže dužine l i težine Q. Odrediti ugaono ubrzanje cilindra u zavisnosti od dijela užeta x koje visi. Trenje u ležištima i debljinu užeta zanemariti. Smatrati da se centar inercije namotanog dijela užeta poklapa sa centrom doboša (cilindra).

- Dva tereta, masa m1 i m2 (m1=4m2=m), obješena su o dva laka nerastegljiva užeta, koji su obavijeni oko točkova poluprečnika R1 i R2, R1=R2, masa M1=M2=m/2, prema slici. Točkovi su međusobno kruto spojeni i mogu se obrtati oko zajedničke horiznotalne ose O. Odrediti ugaono ubrzanje točkova smatrajući ih homogenim diskovima. Trenja zanemariti.

- Kuglica mase m pusti se sa visine h da padne na horizontalnu podlogu. Koeficijent sudara između kuglice i podloge je k = . Nakon koliko udara će se kuglica popeti na visinu jednaku  h/9 uz pretpostavku da su svi udari normalni. Zanemariti otpor zraka.

Studenti  trebaju izabrati 2 od 3 ponuđena zadatka za rad.