| Predmet: Dinamika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2006/2007 Profesor: doc. dr. Elma Ekinović Asistent: Josip Kačmarčik Datum: 9.7.2007. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

1. Na materijalnu tačku M mase m = 3 kg u vertikalnoj ravni djeluje horizontalna sila proporcionalna kvadratu vremenu, sa faktorom proporcionalnosti k = 35  (). Tačka počinje kretanje s visine h = 4 m bez početne brzine. Odrediti jednačine kretanja tačke po z i y osi, te udaljenost L koju će tačka preletjeti prije pada na zemlju. Otpor zraka zanemariti.

2. Doboš M obrće se konstantom ugaonom brzinom  i koči se pomoću ručne kočnice. Kolikom silom F treba djelovati  na ručicu da bi se kotur zaustavio poslije T sekundi. Koeficijent trenja između doboša i kočnice je , dužina ručice , , moment inercije kotura IO, a njegov poluprečnik R. Doboš smatrati homogenim diskom, a zadatak riješiti pomoću zakona o promjeni kinetičkog momenta. Također, smatrati da tačke, O, A i K leže na istom pravcu.

3. Po glatkoj strmoj ravni, s uglom nagiba , diže se teret A težine G. Preko nepokretnih koturova 1 i 2 težina  i , te   poluprečnika  i R prebačeno je lako nerastegljivo uže, čiji je jedan kraj vezan za teret A, a drugi za kraj za teret B težine 4G, koji se spušta vertikalno naniže. Odrediti ubrzanja tereta ako su koturovi 1 i 2 oblika diskova. Sva trenja zanemariti.

1.

Projekcija na y osu:

Početni uslovi:

Početni uslovi:

Domet leta L ćemo odrediti ako u jednačinu kretanja po y osi za t uvrstimo vrijeme leta tL:

Projekcija na z osu:

Početni uslovi:

Početni uslovi:

Vrijeme leta ćemo dobiti ako u jednačinu kretanja po z osi uvrstimo vrijednost 0 za z, tj. položak u kome je kretanje završeno jer je  materijalna tačka došla do tla:

2. Zakon o promjeni momenta količine kretanja:

Za obrtanje oko nepokretne ose dobijamo:

(a)

Doboš će kočiti moment uslijed sile trenja:

(b)

Za ravomjerno ugaono usporenje vrijedi:

(c)

Uvrštavanjem (c) i (b) u (a) dobijamo:

(d)

Silu F ćemo dobiti iz momentne jednačine za polugu OA (pretpostavljajući da su tačke O, A i K kolinearne):

3.

Za rješavanje zadatak koristit ćemo se zakonom o promjeni kinetičke energije sistema u obliku:

(A)

Kinetičku energiju sistema čine energije koturova i tereta:

Koturovi vrše rotaciju, a tereti translaciju pa je kinetička energija sistema:

Ako uvrstimo kinematske karakteristike kretanja za sva tijela u sistemu, te momente inercije koturova koje smatramo diskovima, dobijamo:

Konačni izraz dobijamo uvrštavanjem zadanih težina tijela:

(B)

Elementarni rad dobijamo uzimanjem u obzir težine tereta A i B koje vrše rad pri elementarnom pomjeranju :

(C)

(C) i (B) u (A):

=0,583 g =5,72