| Predmet: Kinematika Pismeni ispit | Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Školska godina 2007/2008 Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović Asistenti: Alma Žiga Josip Kačmarčik Datum: 26.09.2008. godine |
| --- | --- |

Zadaci:

1. Tačka M kreće se u ravni sa brzinom definisanom u Oxy koordinatnom sistemu:

U početnom trenutku kretanja tačka se nalazi u položaju , .

Odrediti zakon kretanja tačke, trajektoriju i ubrzanje, te brzinu i ubrzanje tačke u početnom trenutku kretanja (t=0).

2. Krivaja O1A = 20 cm čini 120 obrtaja u minuti i pomoću poluge AB = 100 cm dovodi u kretanje balanser O2B = 60 cm, zglobno vezan u tački O2. Odrediti ugaonu brzinu štapa AB i ugaonu brzinu balansera O2B u trenutku kada krivaja O1B zauzima vertikalan položaj, ako je poznato da u tom trenutku poluga AB obrazuje sa vertikalom ugao od 45°, a da je ugao između AB i O2B 30°.

3. Kružna pločica radijusa r = 10 cm, vrši ravno kretanje u ravni crteža. U datom trenutku poznata je brzina i ubrzanja centra pločice: , , pravaca i smjerova prema slici.  Ugaona brzina pločice je ω = 3 rad/s, a ugaono ubrzanje ε = 1 rad/s2 smjerova prema slici. Odrediti brzinu i ubrzanje tačke B na obodu pločice.

4. U prikazanom trenutku krak OA trakastog transportera rotira oko z ose sa konstantnom ugaonom brzinom od ω1 = 6 rad/s, dok se istovremeno uzdiže rotirajući oko x ose sa ω2 = 4 rad/s. Ukoliko je brzina trake  (konstantna brzina) odrediti brzinu i ubrzanje paketa P u prikazanom trenutku. Zanemariti veličinu paketa.