1.Odrediti kinematske veličine zupčanog para sporohodnog stepena prenosa i dati ih u tablici.

2Odabrati materijal i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz tačke 1, tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

- U pogodnoj razmjeri i u horizonzanoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom "Sklop zupčanih parova". Koristiti standardne razmjere 1:1; 1:2,5; 1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu posebno definisati sledeće:

-oblik tijela zupčanika (sve zupčanike zrtati u presjeku);

-oblike ležajeva( crati ih u presjeku);

-vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila);
      -zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik,

mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika( dati posebnu tablicu sa

svim podacima uz crtež zupčanika).

- Odrediti opterećenje vratila br.I, nacrtati sheme sila, dijagrame momenata uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i dati komentar za provjeru stepena sigurnosti vratila u opasnimpresjecima.

- Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u osloncima vratila obrađene u tački 4 i odrediti njihov vijek.

Zadatak   Z.8.5.2b.II.

Z1=38

Z2=77

mnt=8mm

b=180mm    -prečnik na mjestu zupčanika  65mm

L=290mm    -raspon ležaja

Ležaji

oslonac A - 6220

oslonac B - 6220

Pogon:

P=14kW

n=16s-1

NAPOMENA:

Pogonska mašina je elektromotor. Ugao nagiba bočne linije:  (=11(

Zn=Z/cos3(<30    X1=X2=0, nema pomjeranja profila.

KINEMATSKE VELIČINE ZUPČANOG PARA

Za kosozubi zupčani par:

Modul u čeonoj ravni zupčanika:

mt=mn/cos11(=8,14979mm

Osno rastojanje:

a=mt(Z1+Z2)/2=8,149(38+77)/2=468,567mm

Poluprečnici podeonih i kinematskih kružmica( r=rw za (= (w odnosno X1+X2=0)

r1=mt(Z1/2=8,149 38/2=154,831mm

r2=mt(Z2/2=8,149 77/2=313,736mm

Poluprečnici tjemenih kružnica:

ra1=r1+(1+X1)mt=154,831+(1+0)8,149=162,98mm

ra2=r2+(1+X2)mt=313,736+(1+0)8,149=321,88mm

Ugao profila zubaca:

tg (t=tg(n/cos(=tg20(/cos11(=0,370             (n=20(

(t=arctg 0,370=20,304(

Poluprečnici osnovnih kružnica:

rb1=r1cos(t=154,831 0,9378=145,200mm

rb2=r2cos(t=313,736 0,9378=294,221mm

Dužina aktivnog dijela dodirnice:

Podeoni koraci

Pn=π mn    ;  P1=π mt

Osnovni koraci

Pt=π mt cosαt=3,14 8,149 cos20,304˚=24,010 mm

Stepen sprezanja  profila

((= g(/Pt=491,772/24,010=20,481                                 Stepen sprezanja bočnih linija:

((=b tg(/Pt=180 tg11˚ /24,010=1,475

Ukupan stepen sprezanja:

((=((+((=20,481+1,475=21,938

Brojevi zubaca i njihov kinematski prečnik

U1,2=Z2/Z1=77/38=2,026

Broj obrtaja zupčanika 2

n2=n1/U1,2=24/2,026=11,846  s-1

Ugaone brzine

(1=2(n1=2 3,14 24=150,796  s-1

(2=2(n2=2(3,14(11,846=74,430  s-1

Uglovi vrha kinematskih konusa

tg(1=1/U=1/2,026=0,493           (1=arctg 0,493=26,243(

tg(2=U   ili    (2=(-(1=90(-26,243(=63,756(

Broj zubaca ekvivalentnih zupčanika

Zv1=Z1/cos(1=38/cos26,234=42,368

Zv2=Z2/cos(2=77/cos63,756=174,168

Pomjeranje profila  prema sistemu Glizona

X=-X2=0,46 (1-1/U2)=0,46 (1-1/2,0262)=0,348

X=0,1 X1=0,1 0,348=0,0348

PRORAČUN ČVRSTOĆE ZUPČASTOG PARA

Materijal za izradu zupčanika

-zupčanik 1: Č.4321

-zupčanik 2: Č4131; kaljen

-kvalitet zupčanog para je IT8.

Provjera čvrstoće bokova zubaca

Opterećenje bokova zubaca:

Obimna sila na podionoj kružnici

Ft(KA(KV(KH3(KH(

Ft=T1/r1=P(i1-2(/(r1(()=

=38 103 2,026 0,98 /154,831 10-3 150,796=3231,60N

(=2(n=2(3,14(24=150,796s-1

Obimna brzina

KA=1,25  faktor neravnomjernosti spoljnjeg opterećenja zupčanih parova (praktikum       tabela 4.1.1 str. 109.)

KV=1,04, faktor unutrašnjih dinamičkih sila, za obimnu brzinu

V1=2r1(n1=2(50,77(3,14(16/3,235(103=1,5769 m/s

V1Z1/100=1,5769(20/100=0,315386

((>1 ( KV=KV(  za kosozube zupčanike

KH( - faktor raspodijele opterećenja duž bokova zubaca;

KH(=2b/bz=2(130/0,5=3,7

C(=25 N/mm (m (sl. 4.7. p.m.e.), srednja jedinična krutost

f(=fma+fsh-Y(=11+3,57+2,95=11,62 (m

f(=11,62  (m, odstupanje paralelnosti bočnih linija

fma=0,5T(=0,5(22=11 (m;    T(=22  (p.m.e. 4.1.2. str. 140.)

fsh=3,57  (m, odstupanje usljed deformacija, gdje je za kosozube zupčanike  A=36, B=13, K=0,5 ako su spregnuti zupčanici sa suprotnih strana vratila, L=140, raspon ležaja zupčanika

S=48, rastojanje sredine malog zupčanika od sredine vratila.

Y(=Y(1+Y(2/2=1,1+3,8/2=2,95, uticaj habanja zupčanika na smanjenje odstupanja paralelnosti bočnih linija

Y(1=0,15( (fma+fsh)=0,15(11+3,57)=2,1(m

Y(2=320/(Hlim(fma+fsh)=320/1208(11+3,57)=3,8(m

(Hlim=1208 N/mm2, dinamička izdržljivost bokova za Č.4131

KH(=KF(=1,9, faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca

APb=21(m, najeće dozvoljeno odstupanje koraka velikog zupčanika

, promjena profila zubaca poslije razrade.

Y(3=0,075Apb=0,075(21=1,575(m

Y(4=160/(Hlim(Apb=160/1208(21=2,78(m

KF(=3,37;  za napone u podnožju  zubaca

KF(=KH(P=3,80,88=3,37

(=b/h=130/2,25=57,7    (2=3338

Radni naponi

ZE=189,8; faktor elastičnosti materijala spregnutih zupčanika za čelik po čeliku u N/mm2(tabela 4.1.4. str. 115.)

, faktor oblika zubaca

, faktor sprezanja zubaca

, faktor ugla nagiba

Kritični naponi

((H)M=(Hlim(ZN(Z((ZL(ZV(ZR(ZW(ZX

ZN=1;  faktor konačne izdržljivosti

Z(=1,3; uticaj promjenjivosti obrtnog momenta

ZL=0,99; uticaj kvaliteta ulja

ZV=0,95;  uticaj brzine klizanja na debljinu sloja ulja na dodiru bokova zubaca odnosno izdržljivosti bokova

ZR- faktor uticaja hrapavosti bokova zubaca (prilog 4.1)

ZW=1;			ZX=1

ZW- faktor uticaja razlike u tvrdoći bokova zubaca spregnutih zupčanika;

ZX- faktor  uticaja veličine zubaca

(Hlim- za Č.4321 iznosi      (Hlim=1480  N/mm2, a za

Č.4134 iznosi      (Hlim=1208  N/mm2

((H)M1=1480(1(1,3(0,99(0,95(0,95(1(1=

=1737,141  N/mm2

((H)M2=1208(1(1,3(0,99(0,95(0,95(1(1=

=1417,883  N/mm2

Stepen sigurnosti

SH3=((H)M3/(H=1737,141/1019,352=1,704

SH4=((H)M4/(H=1417,883/1019,352=1,390

Određivanje stepena sigurnosti protiv loma zubaca u podnožju

Radni naponi

(p=YFa(YSa(Y((Y((Ft/b(mn(KA(KV(KF((KF(

YFa- faktor oblika zubaca (tablica 4.1.7 str 117 praktikum)

Z1=20;                  X1=0,4

Yfa1=2,33,      a     za       Z2=75                        X2=0,4

Yfa2=2,212

YSa-faktor koncentracije napona u podnožju zubaca

YSa1=2,03                       Ysa2=2,18    (sl.4.1.3 str. 118 praktikum)

Y(- faktor  koraka sila prema ISO preporukama izračunava se pomoću izraza:

Y(=0,2+0,8/((=0,2+0,8/17,3=0,5

Y(- faktor oblika kosih zubaca

Y(=1

(F1=2,225(2,03 (0,5(1(8341,95/130(5(1,25(1,04(1,1(3,7=553 N/mm2

(F2=2,212(2,18(0,5(1(8341,95/130(5(1,25(1,04(1,1(3,3=581 N/mm2

Kritični naponi

((F)M=(Flim(YNT(YST(Y((YRT(Y(T(YX

YNT-faktor konačne izdržljivosti podnožja zubaca

YNT=1

YST- faktor uticaja koncentracije napona u podnožju zubaca zupčanika epruvete;

YST=2,1

Y(-faktor uticaja promjenjvog obrtnog momenta na dinamičku izdržljivost;

Y(=1

YRT-faktor uticaja hrapavosti u podnožju zubaca

YRT=1,03 (prilog 4.1 slika 4.1.5 str. 119 praktikum)

Y(T- relativni faktor popravke u zavisnosti od materijala i faktora koncentracije napona  (sl. 4.1.4 str. 119 praktikum)

Y(T=1

YX-faktor veličine zubaca

YX=1

((F)M1=416(1(2,1(1(1,03(1(1=899,808  N/mm2

((F)M2=336(1(2,1(1(1,03(1(1=726,768  N/mm2

Stepen sigurnosti

SF3=((F)M3/(F3=899,808/483,407=1,861

SF4=((F)M4/(F4=726,768/516,094=1,408

PRORAČUN  VRATILA II

1.Obrtni moment na pužu

Nm

2.Obrtni moment na pužnom zupčaniku

Nm

T2=T3=405,453Nm

Intezitet sile na pužnom zupčaniku

7.Moment torzije

Vratilo je izrađeno od opšteg konstrukcionog čelika Č.0545-----usvojeno

8.Ekvivalentni moment savijanja

9.Prečnici vratila

Zupčanik  2

gdje je

Kako mjere nisu poznate to nije moguće odrediti faktor koncentracije

I faktore uticaja .Stoga se pri izboru mjera vratila faktor K bira orijentaciono prema podacoma iz tabele.Na mjestu zupčanika 2 potrebno je uzeti žlijeb za klin u tom slučaju za čelik sa Rm<700 N/mm2 i vratilom sa žlijebom za klin slijedi da je

K=1,6 ---2              T 5.1.7 --------------Praktikum

K=1,8

Stepen sigurnosti S treba usvojiti

S=2------------------------------------------Usvojeno

Na osnovu ovih podataka prečnici vratila su:

Uzimamo prečnik d=65

10.Provjera stepena sigurnosti

Mjerodavna opterećenja                       M2l=137 890 Nmm

T2l= 405453  Nmm

Za d=65 mm  dimenzije klina su:

b=20 mm

h=12  mm

t=7,4  mm

t1=4,7  mm

t2=3,9  mm

r=0,6  mm

Otporni moment :

11.

Faktori korekcije dinamičke izdržljivosti

za d065 mm,ugljenični čelik savijanje  T.7.100 IMP

za d065 mm , ugljenični čelik uvijanje   T.7.100 IMP

za fino strugano vratilo Rm=500--600 N/mm2  T.7.101-IMP

na mjestu utora za klin

---za Rm=500---600

N/mm2   T 7.98 IMP

-za čvrsto nalijeganje

-za d=65 ;Rm=500 N/mm2

Parcijalni stepeni sigurnosti:

Ukupni stepen sigurnosti :

4.PRORAČUN  LEŽAJA

Potrebno je izvršiti proračun ležaja TIP 30212  .Ispitivanjem naponskog stanja utvrđeno je da ležaj može prenositi određenu silu C(dinamička moć nošenja )u toku broja obrtaja unutrašnjeg prstena N0=106 pri čemu unutrašnji prsten miruje.

4.1 Broj obrtaja u radnom vijeku

n=11,48 s-1-broj obrtaja vratila

t=15000 h

Ukupna radijalna sila koju prenosi ležaj:

OSLONAC B

OSLONAC A

Fr=

Fa=Fa2-Fa3=696,65-693=3,65 N

Nosivost ležaja

=3 za kuglične ležaje

Ekvivalentno opterećenje

V=1,00 za slučaj da se unutrašnji prsten okreće

Fa/C0=3,35/15000=0,000223

E=0,15

Fa/Fr=3,35/724,05=0,00462<e

X=1

Y=0

Broj obrtaja do razaranja ležaja

Broj sati rada

sati

# Text boxes

ZUPČANIK 3

6.Rezultujući moment savijanja

ZUPČANIK 2

Zupčanik 3

5.Moment savijanja u V ravni

Zupčanik 2

4.Moment savijanja u H ravni

Zupčanik 2