Zadatak:

Za dvostepeni reduktor prema slici :

1) Odrediti kinematske veličine zupčanog para brzohodnog stepena prenosa i dati ih u tablici.

2) Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz tačke 1.,tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti.

Dati komentar.

3) U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom

“Sklop zupčanih parova”.Koristiti standardne razmjere 1:1 ; 1:2,5 ; ili 1:5 i formate

crteža ne manje od A2.

Na crtežu posebno definisati sljedeće:

- oblike tijela zupčanika (sve zupčanike crtati u presjeku);

- oblike ležajeva (crtati ih u presjeku);

- vezu zupčanika , vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila ;

- zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun.definisati oblik i mjere tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika (dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupčanika).

4) Odrediti opterećenje vratila br.I, nacrtati sheme sila , dijagrame momenta uvijanja , savijanja i aksijalnih sila , izabrati materijal i provijeriti stepene sigurnosti vratila u opasnom presijecima.

5) Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku , izabrati ležajeve u osloncima vrtila obrađene u tački 4 i odrediti njihov vijek.

Varijanta  8.1.2.a  III vratilo

| Varijanta | zupčanici | Vratila | Ležaji | pogon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Step. | z | mn | b | ( , x | a | ozn. | Preč.na mj.zup. | Raspon ležaja | oslA | OslB |  |
| 2 | a | Brzo. | 53 | 3 | 100 | ( =0 x2=? | 325 | III | 100 | 240 | 6219 | P=60Kw n=16 s |
|  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.Kinematske veličine zupčanog para

1.1.Prenosni odnos

1.1.1. Prenosni odnos zupčanog para 1-2

i=

1.1.2.Prenosni odnos zupčanog para 3-4

1.1.3. Ukupni prenosni odnos

1.2. Brojevi obrtaja vratila

1.2.1. Broj obrtaja vratila I

1.2.2. Broj obrtaja vratila II

1.2.3. Broj obrtaja vratila III

1.2.4. Izlazni broj obrtaja

1.3.Ugaone brzine vratila

1.3.1. Ugaona brzina vratila I

1.3.2. Ugaona brzina vratila II

1.3.3. Ugaona brzina vratila III

2. Geometrijske karakteristike zupčanog para 1-2

2.1. Brojevi zubaca

2.2. Standardni profil

JUS M.C1.016

2.3. Standardni modul

2.3.1. Napadni ugao standardnog profila

2.3.2. Faktor visine zaobljenja standardnog profila

2.3.3. Korak standardnog profila

2.3.4. Osnovni korak standardnog profila

2.3.5. Visina ravnog dijela standardnog profila

2.3.6. Tjemeni zazor standardnog profila

2.3.7. Radijus zakrivljenosti profila

2.3.8.Debljina zupca i širina međuzublja standardnog profila

2.4. Ugao nagiba dodirnice

za x=0                                                                                                                 2.4.1. Pomijeranje profila zupčanika 2

2.4.2.Osno rastojanje

2.4.3.Modul zupčanog para u čeonoj ravni

2.4.4.Ugao nagiba bočnih linija zubaca

cos

2.5.Fiktivni broj zubaca

z      ;      z

2.6.Korak zupčanog para u čeonoj ravni

p

2.7.Ugao nagiba profila u čeonoj ravni

2.8.Osnovni korak u čeonoj ravni

p

2.9.Širina zupčanika

b=100 mm

2.10. Promjeri kružnica                                                                                                                 2.10.1. Promjeri podionih kružnica

2.10.2. Promjeri kinematskih kružnica

2.10.3. Promjeri osnovnih kružnica

2.10.4.Promjeri tjemenih kružnica

2.10.5. Promjeri podnožnih kružnica

2.10.6.Mjerni broj zubaca

z                          usvajamo: z  ;  z

z

2.10.7.Mjera preko zubaca

2.10.8.Stepen sprezanja profila

2.10.9.Stepen  sprezanja bočnih linija

2.10.10.Stepen sprezanja bokova zubaca

3. Debljina zubaca zupčastog para

3.1. Debljina zubaca u normalnoj ravni na podionoj kružnici

3.2. Debljina zubaca u čeonoj ravni na podionoj kružnici

4. Obrtni moment na vratilima

5. Sile na zupčanicima

5.1. Tangencijalna sila

5.2. Radijalna sila

6. Proračun čvrstoće bokova zubaca

6.1.Opterečenje

A=36 , B=13   za

K-faktor čija veličina zavisi od položaja malog zupčanika na vratilu ,   K=0,3

d

yveličina smanjenja odstupanja

6.2. Radni naponi na bokvima zubaca

6.3. Kritični napon na bokovima zubaca

=1,08

6.4. Stepen sigurnosti čvrstoće bokva zubaca

7. Proračun čvrstoće podnožja zubaca

7.1. Opterećenje

7.2. Radni naponi u podnožju zubaca

7.3.Stepen sigurnosti

8.Proračun vratila

8.1. Obrtni moment

8.2. Zupčanik 1

9.Proračun  vratila  III

Šema opterećenja vratila

+                                                                                        H - ravan

Fr4

A                                                                              B

x                                                                                                      z

FAx                                                                                                                   FBX

-                                                                  V - ravan

Ft4

Y                                                                                                    z

FAY                      120                                 120                   FBY

Mx

M2x

M1x

My

M2y

M1y

T

Mi

M2

M1

9.1.Moment uvijanja na vratilu

9.2.Obodne  ( tangentne ) sile na zupčaniku

9.3.Radijalne sile na mjestima zupčanika

9.4.Reakcije u osloncima za H - ravan  ( xz )  na mjestu zupčanika

9.5.Reakcije u osloncima za  V - ravan ( yz )

9.6.Momenti savijanja za opterećenja u  H - ravni  ( xz )

M4X = FAX · b = 1374,99 ·100 =137499  [Nmm]

9.7.Momenti savijanja za opterećenja u  V - ravni  ( yz )

M4y =  FBy · b=3777,765 ·100 =377776,5  [Nmm]

9.8.Rezultujući momenti savijanja

M4 =

9.9.Momenti  uvijanja ( torzije ) na vratilu

Moment uvijanja je određen u tački 3.1. i on iznosi:

T =1752,883  [Nmm]

9.10.Ekvivalentni momenti savijanja

Naponi u presjeku vratila usljed momenta savijanja  Ms  i momenta uvijanja  T  čine složeno naponsko stanje čiji se efekat na izdržljivost vratila može zamijeniti ekvivalentnim normalnim naponom čiji je uticaj jednak zbiru uticaja napona  (  i  τ.

Ovaj ekvivalentni napon se dobija na sljedeći način:

Na osnovu sljedećih relacija :

=8,93N/mm2

slijedi da je ekvivalentni moment :

(D(-1) = 300 . . . 380  = 350  [N/mm2]  - savojna dinamička izdržljivost pri naizmjenično promjenjivom opterećenju za Č.0745

(D(0)  = 220 . . . 270  = 240  [N/mm2]  - uvojna dinamička izdržljivost pri jednosmjerno promjenjivom uvijanju za Č.0745   ( Podaci iz Praktikuma, prilog 2.1. , str. 25 )

9.11.Dozvoljeni  naponi

(sdoz =

(D(-1) = 300 . . . 380  = 350  [N/mm2]  - savojna dinamička izdržljivost pri naizmjenično

promje - njivom opterećenju

S  = 2  -  predpostavljeni stepen sigurnosti

K  = =  - faktor koji uzima u obzir oblik vratila

(K = 1,52   - efektivni faktor koncentracije napona na mjestu promjene prečnika,  za

odnos  ( / d    i   h / (

(Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.1. str. 145.)

(1  =0,62    - faktor mjera ;za d=80 (Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.4. , str.147)

(2  =0,92    - faktor stanja površina  (Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.5. , str.147)

(3  =1         - faktor uticaja ojačanja površinskog sloja na dinamičku čvrstoću vratila

(Praktikum, prilog 5.1. , Tablica 5.1.6. , str.147)

Sada se može odrediti i dozvoljeni napon:

(doz =65,7

9.12.Prečnici  vratila

-  na mjestu zupčanika  4

Izračunati prečnici bi trebali biti uvećani za oko 10 - 20 % , ali za ovaj slučaj se to neće uraditi, jer zahtijevani prečnik na vratilu na mjestu zupčanika iznosi  d [mm] , a to je mnogo veće od izračunate vrijednosti prečnika. Ovdje je samo provjeren prečnik vratila a za dalji proračun je mjerodavan predloženi prečnik  d  [mm].

9.13.Izbor klinova

Na osnovu prečnika vratila, u Praktikumu , Tablica 5.1.9. , str.149 , vrši se izbor klinova. Izabrani su klinovi sa nagibom  JUS M.C2.020 , sa sljedećim veličinama  :

b = 28  [mm]               t1 = 6,2  [mm]

h =16 [mm]                 t2 = 5,4 [mm]

t  =9,9  [mm]               r  = 0,8 [mm]

9.14.Radni  naponi

Radni naponi na savijanje na mjestima zupčanika  :

(1 =

Radni tangencijalni naponi :

( =

WO = 2 · W =2 ·98125=196250  [mm3]

Dobivene vrijednosti radnih napona su male zbog predimenzionisanja vratila pa će stepen sigurnosti takođe biti velik.

9.15.Stepen sigurnosti

Komponentni (parcijalni) stepeni sigurnosti protiv loma usljed zamora vratila pri trajnom prenošenju obrtnog momenta su:

(ks = f ((ks / (1 )   -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestima nalijeganja

obrtnih dijelova pri savijanju   (Praktikum, Tablica , 5.1.3. , str. 146)

(1 =0,70  -za savijanje

faktor veličine poprečnog presjeka vratila za d=85 mm

(1  =0,70 -za uvijanje

(ku = f ((ku / (1 )  -  efektivni faktor koncentracije napona i mjera na mjestima nalijeganja

obrtnih dijelova pri uvijanju    (Praktikum, Tablica , 5.1.3. , str. 146)

(2  =1- za savijanje

faktor stanja spoljne površine

(2  =1- za uvijanje

(3  =1- za savijanje

faktor uticaja ojačanog  površinskog sloja

(3  =1- za uvijanje

Efektivni faktor koncentracije napona na mjestima žljebova za klinove iznosi :

(k =1,62   - pri savijanju, Tip A, za  Rm =800  [N/mm2]

(k =1,88   - pri uvijanju , Tip A, za  Rm =800 [N/mm2]    (Praktikum, Tablica 5.12. ,str.146)

Za nalijeganje   u Tablici 5.1.3. ,str.146 , očitava se odnos  ((ks/u / (1 ), pa je  :

(ks / (1  =3,20    (  (ks =3,20 · 0,70=2,24

(ku / (1=2,32      (  (ku =2,32 · 0,70=1,62

Parcijalni stepeni sigurnosti su:

7,59

11,61

Ukupni stepen sigurnosti  :

Minimalna potrebna vrijednost stepena sigurnosti iznosi  S = 1,5. . .2,5. Izračunata vrijednost stepena sigurnosti je velika zbog već prije naglašenog predimenzionisanja vratila.

10.Proračun ležaja

Potrebno je izvršiti proračun ležaja tip 6219 ( ranija oznaka 95BC02 ).

Na primjer:

To je prstenasti jednoredni kuglični ležaj. Prstenasti jednoredni kuglični ležaji su konstruktivno najjednostavniji kotrljajni ležaji, pa su tako najjeftiniji i u primjeni su najčešći. Mane ovih ležaja su krutost i mala nosivost zbog ograničenog broja kuglica..

Izbor ležaja iz usvojenog reda  se mora provjeriti proračunom. Ispitivanjem naponskog stanja utvrđeno je da ležaj može prenositi određenu silu  C ( dinamička moć nošenja ) u toku broja obrtaja unutrašnjeg prstena  No = 106 , pri čemu spoljašnji prsten miruje.

10.1.Broj obrtaja u radnom vijeku je  :

n( = 3 600 · n · t=3600 ·16 ·10000=576 ·10

n =16 [s-1]  - broj obrtaja vratila

t  =10000  [h]  - željeni radni vijek ležaja

10.2.Nosivost ležaja

Za broj obrtaja u radnom vijeku  n(  = N, nosivost ležaja je  :

C =85,5  [kN]  - nosivost ležaja  (R. Kristić, Mašinski elementi II dio T.33.4 , str. 340. )

( = 3  - za kuglične ležaje

Sada je potrebno utvrditi da li je, pri broju okretaja u radnom vijeku n(  =576 ·10 [min-1],

CN > Fr.

CN =10260 [N]

10.3.Radijalne sile

Radijalne sile kojima su opterećeni ležaji su u stvari reakcije u osloncima  A i B ( aksijalnih sila nema , Fa = 0 ), pa pošto su poznate njihove komponente, potrebno je odrediti njihovu ukupnu vrijednost  :

Ekvivalentno opterećenje ležaja je u stvari jednako ovim radijalnim silama zbog nepostojanja aksijalnih sila. Vrijednosti faktora su  X =1,Y =0.

Kako je svaka od radijalnih sila manja od  CN , to će ovaj ležaj moći podnijeti potrebno opterećenje.

V = 1 - ako se okreće unutrašnji, a miruje vanjski prsten ležaja

10.4.Broj obrtaja ležaja do razaranja

Broj obrtaja se računa prema obrascu :

Kako postoje dvije različite radijalne sile, potrebno je odrediti za svaku posebno broj obrtaja: