Univerzitet u Zenici					Škol.godina 2008/2009

Mašinski fakultet

Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije

Projektni zadatak iz Mašinskih elemenata I

I dio-Tolerancije

Student:								   Asistent:

Telalović Jasmina 5519/06				doc.dr. Nedeljko Vukojević

ZADATAK BROJ  2

Data je skica klipnjače motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i glavne mjere u tabeli:

|  | Fd kN | Fg kN | MdxP | d1 | d2 | d3 | d4 | L | K | TD Nm | a | b | c | e | n | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -10 | +35 | M8x1 | 19,2 | 29 | 34 | 48 | 68 | 64 | 14 | 32 | 25 | 32 | 48 | 3 | 192 |

- a) Spoj rukavca (1) i posteljice ležišta (2) ostvaren je pomoću labavog nalijeganja, a klipnjače (3) i čahure (4) čvrstim nalijeganjem. Za ove spojeve izabrati tolerancije u sistemu zajedničke unutrašnje mjere, odrediti nazivna odstupanja, visine tolerancijskih polja, zazore odnosno preklope i tolerancije nalijeganja. Rezultate prikazati u tablici i grafički.

b) Odrediti graničnu temperaturu pri zagrijavanju (hlađenju) na kojoj izabrano čvrsto nalijeganje spoja dijelova (3) i (4) prelazi u neizvjesno (uslov Pd=0).

- Nacrtati sklopni crtež prema priloženoj skici i mjerama u razmjeri 1:1 u potrebnom broju projekcija i presjeka. Podatke koji nisu dati usvojiti.

Nacrtati crteže zavrtnja (5), klipnjače (3) i polutke velike pesnice (6).

- U presjecima A-A i B-B odrediti veličine radnih napona i provjeriti stepene sigurnosti.

- LABAVO NALIJEGANJE IZMEĐU RUKAVCA (1) I POSTELJICE LEŽIŠTA (2)

Podaci uzeti iz tablice za labavo nalijeganje u sistemu zajedničke unutrašnje mjere za Ø48

Ø48 oznaka H7/f7

- Dozvoljena odstupanja za rupu    Ø48H7

dozvoljeno gornje odstupanje ............................ Ag = 0,025 mm

dozvoljeno donje odstupanje ............................. Ad = 0

Gornja granična mjera – Dg

Dg = D + Ag = 48 + 0,025 = 48,025 mm

Donja granična mjera – Dd

Dd = D + Ad = 48 + 0 = 48 mm

Tolerancija nalijeganja ležišta – područje varijacije zazora

Tr = Dg – Dd = 0, 025 mm = 25 µm

- Dozvoljena odstupanja za osovinu    Ø48f7

dozvoljeno gornje odstupanje ............................ ag = - 0,025 mm

dozvoljeno donje odstupanje ............................. ad = - 0,05 mm

Gornja granična mjera – dg

dg = d + ag = 48 - 0,025 = 47,975 mm

Donja granična mjera – dd

dd = d + ad = 48 – 0,05 = 47,95 mm

Tolerancija nalijeganja osovine – područje varijacije zazora

To = dg – dd = 0, 025 mm = 25 µm

Donji zazor – Zd

Zd = Dd – dg = 48 – 47,975 = 0,025 mm

Gornji zazor – Zg

Zg = Dg – dd = 48,025 – 47,95 = 0,075 mm

Tolerancija nalijeganja – Tn

Tn = Zg – Zd = 0,075 – 0,025 = 0,05 mm

To                                     H7

Zd             Zg

D                Dg       Dd                 f7            Tr

dg               dd

Slika 1.

1 a) ČVRSTO NALIJEGANJE IZMEĐU KLIPNJAČE (3) I ČAHURE (4)

Odabrali smo preporučenu toleranciju iz sistema zajedničke unutrašnje mjere za čvrsto nalijeganje, Ø29

Ø29 oznaka H7/r6

- Dozvoljena odstupanja za rupu    Ø29H7

dozvoljeno gornje odstupanje ............................ Ag = 0,021 mm

dozvoljeno donje odstupanje ............................. Ad = 0

Gornja granična mjera – Dg

Dg = D + Ag = 29 + 0,021 = 29,021 mm

Donja granična mjera – Dd

Dd = D + Ad = 29 + 0 = 29 mm

Tolerancija nalijeganja čahure – područje varijacije preklopa

Tr = Dg – Dd = 0, 021 mm = 21 µm

- Dozvoljena odstupanja za osovinu    Ø29r6

dozvoljeno gornje odstupanje ............................ ag = 0,041 mm

dozvoljeno donje odstupanje ............................. ad = 0,028 mm

Gornja granična mjera – dg

dg = d + ag = 29 + 0,041 = 29,041 mm

Donja granična mjera – dd

dd = d + ad = 29 + 0,028 = 29,028 mm

Tolerancija nalijeganja klipnjače – područje varijacije preklopa

To = dg – dd = 0, 013 mm = 13 µm

Donji preklop – Pd

Pd = Dg – dd = 29,021 – 29,028 = -0,007 mm

Gornji preklop – Pg

Pg = Dd – dg = 29 – 29,041 = 0,041 mm

Tolerancija nalijeganja – Tn

Tn = Pg – Pd = - 0,041 – (-0,007) = - 0,034 = -34 µm

r6         To

Pg                         Pd

Tr     H7

dg                  dd

Dg          Dd

D

Slika 2.

Rezultati prikazni tabelarno:

| Nalijeganje | Mjera u mm | Odstupanje u µm | Tolerancija u µm | Zazor – preklop-µm | Tolerancija nalijeganja u µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gornje | Donje |  | Gornji | Donji |  |
| Ø48H7/F7 | Ø48H7 | 25 | 0 | 25 | 75 | 25 | 50 |
|  | Ø48f7 | -25 | -50 | 25 |  |  |  |
| Ø29H7/r6 | Ø29H7 | 21 | 0 | 21 | -41 | -7 | -34 |
|  | Ø29r6 | 41 | 28 | 13 |  |  |  |

- b) Zagrijavanjem ili hlađenjem čahure i klipnjače mijenjaju se dužinske mjere ostvarenih nalijeganja. Unutrašnji dio je od bronze sa koeficijentom linearnog širenja Lb = 18 x 10-6 K-1, a spoljašnji od silumina sa koeficijentom linearnog širenja Ls = 22 x 10-6 K-1

- promjena prečnika

∆d = d · Lb · ∆t

- promjena otvora

∆D = D · Ls · ∆t

Promjena preklopa jednaka je razlici promjena unutrašnjeg i spoljašnjeg dijela

∆P = ∆d - ∆D      (d=D)

∆P = d · Lb · ∆t – d · Ls · ∆t

uslov zadatka   ∆P = 0

čvrsto nalijeganje prelazi u neizvjesno pa je:

∆P = Pd   tj.

∆t = 60,34°

t = to + ∆t = 20° + 60,34° = 80,34°

Na temp.t = 80,34° čvrsto nalijeganje čahure i klipnjače prelazi u neizvjesno.

r6

r6                                         H7

Pg                   Pd                                                                                    ∆D

H7

to=20oC	     ∆t

D=ø29