Zadatak

1.Odrediti kinematske veličine zupčanog para brzohodnog stepena prenosa i dati ih u tabelu.

2.Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz tačke 1, tako da pri prenošenju datog

opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti. Dati komentar.

3.U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom  "Sklop zupčanih parova".

Koristiti standardne razmjere 1:1; 1:2,5 ili 1:5 i format crteža ne manji od A2. Na crtežu posebno definisati

sljedeće:

-oblik tijela zupčanika (sve zupčanike crtati u presjeku);

-oblik ležajeva (crtati ih u presjeku);

-vezu zupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila;

-zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik, mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika (dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupčanika).

4.Odrediti opterećenja vratila br.I , nacrtati šeme sila, dijagrame momenata

uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal i provjeriti stepen sigurnosti vratila u opasnim

presjecima.

5.Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u osloncima  vratila obrađene u tački 4 i

odrediti njihov vijek.

Podaci uz sliku z-8.4

| Varij. | Zupčanici | Ležaji | Pogon | dM/dRM/lM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stepen | z | mn | b/q | OslonacA | Oslonac B | P=2,2 kW N=3000 | 24/55/50 |
| 1 | a | brzoh. | 27 53 | 2 | 22 | 6306 | 2x7306 |  |  |

1.Kinematske veličine brzohodnog zupčanog para

-osno rastojanje:

(usvojeno)

-poluprečnik podionih kinematskih kružnica:

-poluprečnik osnovnih kružnica:

-poluprečnici tjemenih kružnica:

-dužina aktivnog dijela dodirnice:

-osnovni korak na osnovnoj kružnici:

-stepen sprezanja profila zupca:

-stepen sprezanja bočnih linija:

-stepen sprezanja bokova zubaca:

-poluprečnik podnožne kružnice:

-značajke visine glave zubaca alatne zupčanice za ;   IMP T 7.166

-širina zupčanika:

(usvojeno)

-visina zupca:

-visina glave zupca:

-visina podnožja zupca:

-lučna debljina zupca na podnožnoj kružnici:

-lučna debljina zupca na osnovnoj kružnici:

-debljina zupca na tjemenoj kružnici:

-radijus krivine profila zubca na tjemenoj kružnici:

-mjerni broj zubaca za mjeru preko zubaca:

usvaja se

usvaja se

Tabelarni prikaz:

| Zupčanik 1 | 27 | 54 | 58 | 49 | 5.84 | 20 | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zupčanik 2 | 53 | 106 | 110 | 101 |  |  |  |

2.Izbor materijala i kvaliteta izrade zupčanika i stepen sigurnosti

-tangencijalna sila:

-radijalna sila:

Radna opterećenja

za bokove

za podnožje

f(srednji udari;električni motor;lahka dizalica)-faktor neravnomjernosti spoljašnjeg opterećenja

1.25  ...IMP T7.181

f(IT8;)-faktor unutrašnjih dinamičkih sila; ...slika 4.1.1 Praktikum

faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca

za Č/Č –jedinična srednja krutost spregnutih parova zubaca

odstupanje mjera i oblika zubaca pri izradi zupčanika

za b=20mm... IMP T7.172

odstupanje pravca bočnih linija usljed deformacije vratila

A=31; B=5 –za pravozube zupčanike...P4.1 Praktikum

K=0.4-za položaj pogonskog zupčanika na ulaznoj polovini vratila ...P4.1 Praktikum

L=220mm-raspon ležaja

s=100mm-rastojanje sredine zupčanika od sredine vratila

veličina smanjenja odstupanja paralelnosti bočnih linija poslje razrade

trajna dinamička izdržljivost bokova za Č.4131

trajna dinamička izdržljivost bokova za Č.1531

odstupanje paralelnosti bočnih linija

faktor raspodjele opterećenja duž bokova zubaca

faktor raspodjele opterećenja duž boka zupca za napon u podnožju zupca

faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca

-dozvoljena gornja i donja odstupanja...IMP T7.169

veličina promjena profila poslje razrade

Provjera čvrstoće bokova zubaca

-radni napon bokova:

faktor elastičnosti materijala

......IMP T7.185

faktor oblika bokova zubaca

faktor stepena sprezanja

faktor ugla nagiba zubaca

-kritični napon bokova zubaca:

faktor konačne izdržljivosti

uticaj promjenljivosti obrtnog momenta

uticaj sloja ulja

usvaja se

-viskoznost ulja

uticaj brzine

uticaj hrapavosti bokova

srednje visine neravnina bokova zubaca ...IMP T7.188

;

uticaj razlike tvrdoće spregnutih bokova zubaca

uticaj apsolutne veličine zubaca

...IMP T7.189

-stepen sigurnosti protiv razaranja bokova:

Provjera čvrstoće podnožja zubaca

-radni naponi u podnožju zubaca:

faktor oblika zubaca...IMP slika 7.372

za  i

za  i

faktor koncentracije napona...IMP slika 7.373

za  i

za  i

faktor  kraka sile

faktor oblika kosih zubaca

za

-kritični napon u podnožju zubaca:

trajna dinamička izdržljivost

za Č.4131

za Č.1531

faktor konačne izdržljivosti

za

faktor koncentracije napona

uticaj promjenljivosti obrtnog kretanja

uticaj hrapavosti...IMP slika 7.374

za

za

osjetljivost materijala na koncentraciju napona...IMP T 7.190

za  i

za  i

uticaj veličine presjeka

-stepen sigurnosti:

S obzirom da je stepen sigurnosti dovoljno veliki, pa je sigurnost protiv loma zubaca dovoljna.  Takođe bi se mogao uzeti materijal sa manjom zateznom čvrstoćom.