ZADATAK:

U priliženoj tablici navedene su glavne mjere i parametri dvostepenog reduktora (sl.z-8.2).

Pogonska mašina je elektromotor, a radna-prenosnik glavnog pogona alatnih mašina.

- Odrediti kinematske karakteristike zupčanog sprohodnog stepena prenosa datih u tabeli.

- Odabrati materijale i kvalitete izrade zupčanika zupčanog para iz te tačke 1, tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavaljući stepen sigurnosti,dati komentar.

- U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom “Sklop zupčanih parova”. Koristiti standardne razmjere 1:1,1:2,1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu posebno definisati sljedeće:

-oblike tijela zupčanika (sve zupčanike crtati u presjeku);

-oblike ležajeva (crtati ih u presjeku);

-vezu zupčanika,vratila i ležajeva kao i način od prenošenja aksijalanih sila;

-zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže  zupčnika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik. mjere,

tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika (dati posebno u tablici sa svim poda-

cima uz crtež zupčanika).

- Odrediti opterećenja vratila broj-3, nacrtati šeme sila, dijagrame momenata uvijanja, savijanja  i aksijanih sila, izabrati materijal i provjeriti stepene sigurnosti vratila u opasnim presjecima.

- Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u osloncima vratila određeno u tački 4 i odrediti njihov vijek.

Z.8.2.3b.

| Varij | Zupčanici | Vratila | Ležaji | Pogon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stepen z mn b (, x | a | ozn. prečnik raspon na mjestu ležaja zupčan. | osl. A | osl. B |  |
| 3 | a b | 22 2 (=? brzoh. 25 73 x1=x2=0 16 (=8( spor. 3 45 47 x3=x4=? | 96 | I 22 70 II 32 - III 45 - | 6005 | P=12 kW n=3000 min-1 |
|  |  |  |  |  | NUP2207 | 6207 |  |
|  |  |  |  |  | 6208 |  |

I  Geometriske karakteristike:

1. Prenosni odnosi

1.1. Zupčani par  I           i1-2=Z1/Z2=73/22=3,3182

1.2. Zupčasti par II          i3-4=Z3/Z4=47/16=2,9375

1.3. Ukupni                      i=i1-2/i3-4=3,3182/2,9375=9,7472

2. Broj obrtaja vratila

2.1. Vratilo  1                    n1=ne=3000 min-1=50 s-1

2.2. Vratilo  2                    n2=n1/i1-2=50/3,3182=15,0684 s-1

2.3. Vratilo  3                     n3=n2/i3-4=n1/i=50/9,7472=5,1297 s-1

3. Ugaone brzine vrtila

3.1. Vratilo  1                                (1=(m=2(nm=2(50 s-1=314,1593 rad s-1

3.2. Vratilo  2                                      (2=2(n2=2(15,0684=94,6775 rad s-1

3.3. Vratilo  4                                 (3=2(n3=2(5,1297=32,231 rad s-1

4. Obrtni momenti

4.1. Vratilo  1                                   T1=PM/(M=10 (123/314,1593=38,1972 Nm

4.2. Vratilo  2                            T2=T1 i1-2(2(1-2=38,1972 (3,3182(0,992(0,98=121,74 Nm

4.3. Vratilo  3                             TL=T1(i1-2 (i3-4((L4((1-2((3-4=38,1972(3,3182(2,9375(

(0,994(0,982=

HHHHHHHHHHHH

5. Geometriske karakteristike

5.1. Broj zubaca                                                              Z3=16      Z4=47

5.2. Standardni modul                                                     mn=3 mm

5.3.  Standardni profil                                                      JUS M.C1.016

5.3.1. Napadni ugao standardnog profila                          (n=20(

5.3.2. Faktor zaobljenja standardnog profila            Cn=0,2-0,3    Usvojeno, ISO  Cn=0,25

5.3.3. Korak standardnog profila                               Pn=mn((=3(=9,42 mm

5.3.4. Osnovni korak standardnog profila                  pbn=pn(cos(n=9,42(cos20(=8,8519 mm

5.3.5. Visina ravnog dijela stand. profila                    hn=2(mn=2(3=6 mm

5.3.6. Tjemeni zazor                                                    C=Cn(mn==0,25(3=0,75 mm

5.3.7. Radijus zakrivljenosti                              ρn=C(mn/1-sin(n=0,25(/1-sin20(=1,1396 mm

5.4. Ugao nagiba bočnih linija                           (=8(

5.5. Fiktivni broj zubaca                                    Zn3=Z3/cos3(=16/cos38(=16,476

Zn4=Z4/cos3(=47/cos38(=48,399

5.6. Modul zupčastog para                                mt=mn/cos(=3/cos8(=3,0295

5.7. Korak zupčastog para u čeonoj ravni          Pt=pn/cos(=9,42/cos8(=9,5125 mm

5. 8. Ugao nagiba osnovne zupčaste letve u čeonoj ravni

tg(n=tg(n/cos(=tg20(=0,366755((t=20,181(

5.9. Osnovni korak zupčastog para u čeonoj ravni   Pbt=Ptcos(t=9,5653(0,9386=8,9781 mm

5.10. Osno rastojanje                                              a=96 mm

5.11. Ugao dodirnice                                           a=(mt(Z3+Z4)cos(t(/(2(cos(wt)(

cos(wt=(mt(Z3+Z4)cos(t(/2a=(3,0295((16+47)(cos20,181((/2(96=6,933029(

(wt=21,08(

5.12. Faktor poremećenja profila u glavnoj ravni

inv(wt=((x3+x4)/(z3+z4)((2tg(+inv(t

x3+x4=((inv(t-inv(t)/2tg(n(((z3+z4)

inv(wt=((tg(wt-(wt)((/180((=(tg21,088-21,088)((/180(=0,01758

inv(t=(tg(t-(t)((/180(=(tg20,181-20,181)((/180(=0,01533

x3+x4=((0,01758-0,01533)/2tg20(((16+47)=0,1947

x3+x4=0,1947

x3+x4=0,1

5.13. Minimalni faktor pomjeranja profila zupčanika       xmin=(zg-16)/16=0,06

5.14. Faktor pomjeranja profila u čeonoj ravni

xn(mn=xt(mt

xt3=(x3(mn)/mt=3,01/3,0295=0,099

xt4=(x4( mn)/mt=0,099

5.15. Širina zupčanika                                    b=45 mm

5.16. Promjeri kružnica

5.16.1. Promjer podione kružnice

d3=mt(z3=3,0295(16=48,472 mm

d4=mt(z4=3,0295(47=142,386 mm

5.16.2. Promjeri kinematskih kružnica

dw3=d3(cos(t/cos(wt=48,472(cos20,181(/cos20,088(=48,762 mm

dw4=d4(cos(t/cos(wt=142,3865(cos20,181(/cos20,088(=143,238 mm

5.16.3. Promjeri osnovnih kružnica

db3=d3(cos(t=48,472(cos20,181(=45,2147 mm

db4=d4(cos(t=142,3885(cos20,181(=133,45 mm

5.16.4. Promjeri tjemenih kružnica

da3=d3+2mn(1+x3)=48,472+2(3((1+0,1)=56,072 mm

da4=d4+2mn((1+x4)=142,3865+2(3((1+0,1)=148,9865 mm

5.16.5. Promjeri podnožnih kružnica

df3=d3-2mn(1+cao-x4)=142,3885-2(3(1+0,25—0,1)=41,572 mm

cao-radijus zaobljenja vrha zubca alatnih zupčanika

cao=0,25(df4=d4-2mn(1+cao-x4)=142,3885-2(3(1+0,25-0,1)=135,4885 mm

5.17. Debljina zubaca zup. para

5.17.1. Debljina zubca u normalnoj ravni na podionom krugu

Sn3=mn(( (/2 +2x3(tg(n)=3((/2+2(0,1(tg20()=4,93 mm

Sn4=mn((/2+2x4(tg(n)=3((/2+2(0,1(tg20()=4,931 mm

5.17.2. Debljina zubca učeonoj ravni po podionom kruga

St3=mt((/2+2xt3(tg(t)=3,0295((/2+2(0,099(tg20,18076()=4,997 mm

St4=mt((/2+2xt4(tg(t)=3,0295((/2+2(0,099(tg20,18076()=4,977 mm

5.17.3. Debljina zupca u čeonom presjeku na tjemenu kružnice

Sa3=da3(St3/d3+inv(t-inv(3a)=55,672(4,977/48,472+0,01533-0,08776)=1,6658 mm

(a3 ( cos(a3=db3/da3=45,2147/55,073=0,821( ( (a3=84,814(

Sa4=da4(St4/d4+inv(t-inv(4a)=148,9865(4,977/142,3865+0,01533-0,0329)=2,573 mm

(a4 ( cos(a4=db4/da4=133,,645/148,3865=0,9 ( (a4=25,75574(

inv(a4=tg(a4-(a4((/180(=0,482466-0,449522=0,032944

5.17.4. Debljina zupca na osnovnim kružnicama

Sb3=db3(St3/d3+inv(t)=45,2147((4,977/48,472+0,01533)=5,3357 mm

Sb4=db4(St4/d4+inv(t)=133,645((4,977/142,3865+0,01533)=6,72 mm

5.18. Napadni ugao na sredini zubca

=0,40415 ( (tx3=22,01(

5.19. Mjerni broj zubaca

zw3=(z3/()((tg(tx3/cos2(b-inv(t)-(2(xt(tg(t/()+0,5=

=(16/()((tg22,01/cos 2(b-inv20,181()-(2(0,099(tg20,181/()+0,5=2,43(2

(b-ugao bočnih linija zubaca na podionom krugu

tg(b=tg((cos(t=tg8((cos20,181=0,131913

(b=7,515(

zw4=(z4/()((tg(tx4/cos2(b-inv(t)-(2(xt(tg(t/()+0,5=

=(47/()((tg20,824/cos27,515-inv20,181)-(2(0.099(tg20,181/()+0,5=6,0366(6

5.20. Mjera preko zubaca

W=mn(cos(n(((((zw-0,5)+z(inv(t(+xn(mn(sin(n(

W3=3(cos20((((((2-0,5)+16(inv20,181)+2(0,1(3(sin20(

W4=3(cos20((((((8-0,5) +47(inv20,181)+2(0,1(3(sin20(

W3=13.559

W4=50,9466

5.2.1. Stepen sprezanja bokova

((=((+((=1,4638+0,6848=2,1286

((=((t/pbt=13,0697/8,9286=1,4838

((=btg(/Pt=48(tg8(/9,5125=0,6648

(( - stepen sprezanja profila

((  - stepen sprezanja  bočnih linija

((t-aktivna dužina dodirnice

6. Tolerancija zup.para

6.1. Za pojedinačnu kontrolu JUS M.C1. 035

6.1.2. Tolerancije profila zubaca Tev

Praktikum, T.4.6 str. 125

za  z3=16, d3=48,472, mn=3, N7

Tev4=4,193+8=12,193 (m

6.1.3. Granična odstupanja poionog koraka profila zubaca

Praktikum T.4.1.3 str. 111

za N7, d3=48,472 mm, mn=3        Atd3= -16

Atg3=+16

za N7, d4=142,356 mm mn=3,      Atd4= -16

Atg4= 16

6.1.3. Granično odstupanje osnovnog koraka boka zubca

At(b=At(cos(, (=8(  At(Bbg3=15,844 (m  AtBbd3=-15,844 (m

At(Bbg4=15,844 (m  AtBbd3=-15,844 (m

6.1.4. Zbirno odstupanje osnovnog koraka profila

IMP II, T.7.170

Kp3=z3(Pt/2=16(9,5126/2=76,1 mm      TTt3=39 (m

Kp4=z4(Pt/2=47(9,5126/2=223,55 mm  TTt4=59 (m

6.1.5. Dozvoljena radijalno bacanje

IMP II, T.7.173

za mn=-3 mm, N7, d3=48,472 mm      Tr3=56 (m

za mn= 3 mm, N7, d4=142,356 mm     Tr4=59 (m

6.2. Tolerancije mjere preko zubaca

Spasoje Drapić , “Osnovi konstruisanja” Dij.4.14.str. 200

- za 7db, z3=16, N7 d3=48,472 mm

Aw3g=-128 (m,      Aw3d=-192 (m

- za 7db,     z4=47     d4=142,356 (m    Aw4g=-128 (m       Aw4d=-192 (m

6.3. Tolerancija međusobnog položaja osa zupčanika

JUS M.C1. 036

6.3.1. Dozvoljeno odstupanje osnog rastojanja

IMP II, T.7.177

Aag=27 (m  Aad=-27 (m

6.3.2. Dozvoljena inklinacija IMP II, T7.177   ( TP’=16 (m

6.3.3 Dozvoljena devijacija

Tp" = 8 (m  IMP II; T.7.177

6.4. Kružni zazor

6.5. Tolerancija za frikcionalnu kontrolu

6.5.1. Toleranija bočnih linija

IMP II, T.7.172

za b=45 mm.N7

Tb3=14 (m

Tb4=14 (m

| Red.broj | Geometriske veličine | Zupčanok 3 | Zupčanik 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prenosni odnos | i3-4=2,375 |
| 2 | Standardni profil JUS M.C1.016, (n=20(, Cn=0,25 pn=9,42, hn=6 mm, Pbn=8,8519 C=0,75, (n=1,1396 mmm |
| 3 | Standardni modul | mn=3 mm |
| 4 | Smjerovi bočnih linija | lijevi | desni |
| 5 | Ugao nagiba bočne linije zubca osn.zubčaste letve | (=8( | (=8( |
| 6 | Ugaonagiba profila osnovne zup. letve | (t=20,181 |
| 7 | Modul (m) | mt=3,0295 |
| 8 | Širina zupčanika (b) | b=45 mm |
| 9 | Prečnici podionih krugova (d) | d3=48,472 mm | d4=142,385 mm |
| 10 | Podioni korak profila | Pn=9,42 mm |
| 11 | Prečnici osn. krugova db | db3=45,2147 mm | d4=142,385 mm |
| 12 | Pomjeranje profila osno. zup.letve | x3=0,1 | x4=0,1 |
| 13 | Ugao dodirnice | (wt=21,083( |
| 14 | Osno rastojanje | a=96 mm |
| 15 | Prečnici kine. krugova dw | dw3=48,472 mm | dw4=143,238 |
| 16 | Prečnici podionih krugova dt | dt3=41,572 mm | dt4=135,4885 mm |
| 17 | Prečnici tjemenih krugova da | da3=55,672 mm | da4=148,3865 mm |
| 18 | Mjerni broj zubaca | zw3=2 | zw4=6 |
| 19 | Mjera preko zubaca (w) | w3=13,559 mm | w4=50,9466 mm |
| 20 | Kružni zazor | jmax=436,43 (m | jmin=256,25 (m |
| 21 | Stepen sprezanja | ((=2,1286 |
| 22 | Stepen sprezanja bočni. linija | ((=0,6648 |
| 23 | Stepen sprezanja profila | ((=1,4658 |
| 24 | Odstupanje preko zubaca | Aw3g=Aw4g=-128 (m | Aw3d=Aw4d=-192 (m |

II  PRORAČUN ČVRSTOĆE ZUPČANIKA

1. Analitičko određivanje sila

1.1 Tangencijalna sila    Ft3=2T2/dw3=2(121,47/0,48762=5384,97 N

Ft4=Ft3

1.2. Radijalna sila      Fr3=Ft3(tg(n/cos(=5384,97(tg8(/cos8(=1979,165 N

Fr4=Fr3

1.3. Aksijalna sila       Fa3=Ft3(tg(=5384,97(tg8(=756,8 N

Fa4=Fa3

1.4. Normalna komponenta          Fn3=Ft3/cos(n(cos(=5384,97/cos20((cos8(=5786,9 N

Fn3=Fn4

2. Proračun čvrstoće boka zubca

2.1. Opterečenje boka zubca

Ft(KA(KV(KH((KH(=5384,97(1,25(1,06(1,83(1,395=18217,25 N

Ff=5384,97 N

KA – faktor neravnomjernosti  spoljnjjeg opterećenja

Praktikum, T.4.1.1.

za – elektromotor; prenosnik glavnog pogona alatnih mašina

KV – faktor unutrašnjih dinamičkih sila

Praktikum, dij. 4.1.1. str.110

za N7, (( < 1,

V3=dw3(((n2=48,742(((15,0684=2,13 m/s

V3(z3/100=2,31(16/100=0,3424

KV=1,06

KV – faktor unutrašnjih dinamičkih sila

KH( - faktor raspodjele opterećenja duž boka zubca

b=45

f( - odstupanje paralelnosti bočnih linija spregnutih zupčanika

fma – odstupanje mjere i oblika zubaca

T( - faktor odstupanja bočnih linija zubaca

Praktikum, T.4.1.2. ,za b=45 mm, N7, T3=14 (m

fma=0,5(T(=0,5(14=7 (m – za zupčanike koji se razrađuju

fsh – odstupanje pravca bočnih linija usljed deformacije vratila

A=36, B=13 – zakosozube zupčanike

K – faktor čija veličina zavisi od položaja malog zupčanika

K=0,3 – praktikum , sl.4.1.2.6

L=70 mm – raspon ležaja na ratilu

S – udaljenost zupčanika od sredine

- 9 -

S =(LII-b)/2=(32+48)/2=12,5 mm

dekv – ekvivalentni prečnik

dekv=(dvr+dw3)/2=(32+48,476)/2=40,381 mm

Y( - veličina smanjenja odstupanja paralelnosti bočnih linija poslije razrade

Y(=(320/(HUM)((fma+fsh(

T.4.1.6. str. 116       1. za materijal malog zupčanika

Č.4320, (HM=1480 N/mm2

Praktikum                2. za materijal velikog zupčanika

Č,1220, (HUM=1480 N/mm2

cementirani čelik – Č.1220, Č.4320

Y(3=Y(4=(320/1480)((7+0,7848)=1,6832

f(=(fma+fsh(-Y(=(7+0,7847(-1,6832=13,1658 (m

c( - srednja krutost spregnutoh zupanika   ,   c(=20 N/mm2 – za Č po Č

za bz/b>1

K((=1+((b(f3(c()/(2(Ft(KA(Kv)(=1+((45(13,1658(20)/(2(5384,97(1,25(1,08(1,83)(=1,83

KH( - faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca

((=2,1286>2

Apb – odstupanje koraka

Praktikum, T.4.1.3.

za N7, mn=3 mm, d3=48,472 mm            Ap3=19 (m

d4=142,356 mm          Ap4=19 (m

Apb=Ap(cos(=19(cos8(=18,85 (m

Y(=0,075(Apb=0,075(18,85=1,41375 (za cementiranje čelika)

Y( - promjena profila zubaca poslije razrade

Ft(KA(KV(KH((KH(=18217,25 N

2.2. Radni naponi na bokovima zubaca

- 10 -

ZE – faktor elastičnosti materijala spreg. zupčanika

Praktikum T.4.1. Č/Č

ZE – faktor oblika zubaca

Z( - faktor stepena sprezanja

Z( - faktor nagiba bočnih linija zubaca

2.3. Kritični napon na bokovima zubaca

((H(M=(Hlim(ZN(Z((ZL(ZV(ZR(ZW(ZX

((((M3=((H(M4

za Č.4320               (Hlim=1480 N/mm2

Č.1220               (Hlim=1480 N/mm2

ZN – faktor vremenske izdržljivisti

ZN=1      za nz > nHD        NHD=50(106

ZN3=ZN4=1

Z( - uticaj promjenjivosti obrtnig momenta uzima

da obrtni moment približno konstantan

Z(3=Z(4=1

ZL – uticaj kvaliteta ulja

za: (Ft(KA(KV)/m(b=(5384,97(1,25(1,06)/(45(3)=52,85 N/mm2 – jedinično opterećenje

N3– 4=(dw3/2)((2=(48,762/2)(94,6775=2,51 m/s

Praktikum T.4.1.6. str. 115

(40=150 mm2/s na T 40(

(Hlim3=(Hlim4=1480 N/mm2

850 < (Hlim < 1220 – ako nije u ovim granicama onda uzimamo bližu granicu

CZL=0,83+0,06((1200-85)/350=0,91

CZL3=CZL4=0,91

ZL=CZL+(4(1-CZL)/(1,2+134/(40)2(=0,91+(4(1-0,91)/(1,2+134/150)2(=0,992

ZL3=ZL4=0,992

ZR – faktor uticaja hrapavosti bokova

za grubo brušeni mali zupčanik  Rz3=3,5 (m

za čisto glodani veliki zupčanik  Rz4=4 (m

Rz – srednja visina neravnina

CZR=(3/RZ)C2.R= (3/3,8)0,08=0,9813

ZR4=ZR3

Zw – faktor u5ticaja razlike u tvrdoći pregnutih bokova zubaca

- 11 -

Zw3=Zw4=1

oba cementirana, nema uticaja

Zx – faktor uticaja veličine zubca

za m < 7 mm

Zx3=Zx4=1

(((( M3=((((M4=1480(1(1(0,992(0,9813(0,9654(1(1=1390,857 N/mm2

Zv – faktor brzine klizanja

za v=2,31 m/s

CZV=0,8+(1200-850)(0,08/350=0,93

2.4. Stepen sigurnosti čvrstoće bokova zubaca

SH3=((((M3/((=1390,975/1256,278=1,1

SH3=SH4=1,1             S=(1,25 – 2,5)

Izračunati stpen sigurnosti ne zadovoljava.

3. Proračun čvrstoće podnožja zubca

3.1. Opterećenje podnožja zubca

Ft(K((KV((F(=5384,97 N

KA=1,25

KV=1,06

KF( - faktor raspodjele opterećenja duž boka zubca

KF(=KH(P=1,83 0,8528=1,674

P=(2/1+(+(2=6,662/1+6,66+6,662=0,8528

(3-4=b3,4/n3,4=h=45/6,75=6,66 mm

h3=ra3-rt3=(55,672-47,172)/2=6,75

h4=ra4-rt4=(148,3865-134,8965)/2=6,65

KF( - faktor raspodjele opterećenja na parove zubaca

KH(=1,395 >1

KH(=KF(=1,395

Ft(((((V((F(=5384,97(1,25(1,06(1,674(1,395=16662,1 N

3.2. Radni napono u podnožju zubaca

(F=YFa(YSa(Y((Y((FT(((((v((((((((/b(mn

YFa – faktor blika zubca

za z3=16, x3=0,1            YFa3=2,71             zn3=16,476

za z4=47, x4=0,1            YFa4=2,377           zn4=48,399

Praktikum,T4.1.7. str. 117.

YSa – faktor koncentracije napona u podnožju zubca

zn3=16,476                   x3=0,1                  YSa3=1,74

zn4=48,399                   x4=0,1                  YSa4=1,85

Praktikum, dij. 4.1.3. str. 118

Y( - faktor kraka sile

Y(=(0,83/(()+0,2=0,2+(0,8/1,5612)=0,712

Y(3=Y(4=0,712

Y( - faktor oblika kosih zubaca

Y(=(1-((((/120)=1-(0,6648(8/120)=0,956

Y((=Y((=0,956

- 12 –

(F3=2,71(1,74(0,712(0,956(16662,1/45(3=396,14 N/mm2

(F4=2,377(1,85(0,712(0,956(16662,1/45(3=369,43 N/mm2

2.3. Kritični naponi u podnožju zubca

(((((=(Flim(YNT(YST(Y((YRT(Y(T(YX

(Flim3=416 N/mm2  za Č.4320

(Flim4=416 N/mm2  za Č.1220

Praktikum, T.4.1.6. str 116.

YNT – faktor uticaja promjenjivog obrtnog momenta

n( > Nfa     Nfa=3(((6

YNT3=YNT4=2,1

YST – faktor koncentracije napoana u podnožju zubca

YST3=YST4=1

Praktikum; str. 114.

Y( - faktor uticaja promjenjivog obrtnog momenta

Y(3=Y(3=1  približno konstantan

YRT – faktor uticaja hrapavosti u podnožju zubca

Praktikum, dij. 4.1.4. str.119.

za Rz3=3,5     Č.4320    YRT3=1,035

za Rz4=4        Č.1220    YRT4=1,03

Y(T – relativni faktor popravke

Praktikum, Sl. 4.1.4.  str. 119

za Rz3=3,5       YRT3=1,035     Y(T3=0,98

za Rz4=4          YRT4=1,03       Y(T4=1

YX – faktor veličene presjeka zubaca

YX3=YX4=1,    za mn=3 < 5

((((((=416(((2,1(((((((0,98(1=886,09 N/mm2

((((M4=416(1(2,1(1,03(1(1=899,81 N/mm2

3.4. Stepeni sigurnosti u podnožju zubca

Dobijeni stepen sigurno zadovoljava

KOMENTAR:

- Proračun čvrstoće zupčanika urađen za zupčanik od

Č.4732,  (H=730 N/mm2, poboljšan mali zupčanik

Č.4131,  (H=700 N/mm2, poboljšan vel. Zupčanik

Dobijeni stepen sigurnosati bio je manji od jedne jedinice. Zbog toga sam za materijal

zupčanika izabrao materijal sa najvećom trajnom dinamičkom izdržljivosti.

Cementirani čelici, Č.4320, Č.1220,  (Hlim=1480 N/mm2

Stepen sigurnosti čvrstoće boka zupca nije u dozvoljenim granicama S=1,1  =(1,25 - 2,5)

Proizilazi da zupčanik s ovim kinematskim karakteristikama ne može podnijeti optrečenje navedeno u zadatku P=12 kW, n=3000(/mm2.

Možemo: 1. Smanjiti opterćenje za proračunate kinematske karakteristike

2. Izmjeniti polazne veličine broja zubaca, modula, širine zupčanika .