Za bregasti mehanizam prikazan na slici 1.1 grafičkim putem odrediti zakone kretanja klizača bregastog mehanizma u funkciji ugla obrtanja brijega,

s=s((),

v=v((),

a=a(()

te za dvanaest položaja bregastog tijela (brijega) pripadajuće vrijednosti pomijeranja,brzina i ubrzanja radnog člana.

Dati su slijedeći podaci:

- ugaona brzina (=6 s-1,

- poluprečnik bregaste ploče R=41 mm,

- ekscentricitet e=12  mm,

- poluprečnik točka r=5  mm.

## Izrada zadatka

Da bi smo riješili ovaj zadatak najprije će mo nacrtati mehanizam u pogodnoj razmjeri. Kako je potrebno odrediti vrijednosti pomaka su funkciji ugla ( , za dvanaest različitih položaja mehanizma,šestarom će mo iz tačke E napraviti krug poluprečnika (R+r) tako da dobijemo minimalni i maksimalni pomak točkića, kao i poluprečnik iz tačke O1 (R+e+r). Vanjski krug se podijeli na dvanaest jednakih dijelova i dobiju tačke 1',2',…,12' ,koje spajamo sa polom O1. U presjeku tih spona i poluprečnika (R+e+r) dobićemo tačke 1",2",…,12", koje predstavljaju centre krugova poluprečnika r. Ako šestarom iz pola O1 zarotiramo 1" do vertikale obićemo tačku 1,a to je veličina pomaka s za ugao (=30o Isto se to ponovi za svih dvanaest tačaka.

Ako spojimo tačke 1",2",…12",dobićemo teorijski profil brijega bregaste ploče,a na krugu koji je umanjen za vrijednost r dobićemo stvarni profil.

Na slijedećoj slici 1.2 dat je teorijski i stvarni profil brijega bregastog tijela.

Drugi dio zadatka će mo riješiti metodom grafičkog diferenciranja.

Najprije nacrtamo dijagram promjene puta,tako što će mo na osnovu ugaone brzine ( odrediti broj obrtaja n ,pri čemu je T=(60/n).

Usvojimo razmjeru za T  (t=T/l  (s/mm) ,te za dvanaest položaja  nanesemo na x osu i dobijemo tačke. Po vertikali iz tih tačaka nanosimo vrijednosti pomaka s u razmjeri (s ,i dobijemo tačke, čijim spajanjem dobijemo zakon promjene pomjeranja u funkciji vremena.

Zakon promjene brzine dobićemo na osnovu zakona promjene puta metodom grafičkog diferenciranja.Odaberemo pol Pv na udaljenosti Hv i nanosimo tangente

1',2'…12' kroz pol Pv do vertikale, a zatim paralelno sa x osom i u presjeku sa sponama iz tačaka 1,2,…,12, dobićemo tačke čijim spajanjem dobijemo zakon promjene brzine.

Zakon promjene ubrzanja dobićemo na isti način na osnovu zakona  promjene brzine.

Ako izmjerene vrijednosti pomaka,brzine i ubrzanja pomnožimo sa razmjerom dobićemo stvarne vrijednosti ovih veličina.

U tabeli 1. Date su vrijednosti brzina i ubrzanja, a na slijedećoj slici 1.3 zakoni promjene pomaka,brzine i ubrzanja.

Tabela 1.

|  | s mm | v (m/s) | a (m/s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,22 | 29,01 | 81,78 |
| 2 | 4,81 | 55,48 | 56,68 |
| 3 | 10,41 | 72,43 | 13,75 |
| 4 | 16,81 | 69,96 | -27,93 |
| 5 | 22 | 43,04 | -66,44 |
| 6 | 23,94 | 0 | -81,78 |
| 7 | 22 | -43,04 | -66,44 |
| 8 | 16,81 | -69,96 | -27,93 |
| 9 | 10,41 | -72,43 | 13,75 |
| 10 | 4,81 | -55,48 | 41,25 |
| 11 | 1,22 | -29,01 | 56,68 |
| 12 | 0 | 0 | 81,68 |