# Za mehanizam dat na slici 3.1 konstruisati brijeg bregastog mehanizma sa prikazanom polugom i točkićem. Konstrukciju izvesti za osam različitih položaja mehanizma.

Dati su slijedeći podaci:

- rastojanje =35  mm,

- dužina obrtne poluge =41 mm,

- poluprečnik točkića r=5  mm,

- položaj obrtne poluge:  (0=(8=30 o,

(1=(7=35 o,

(2=(6=40 o,

(3=(5=45 o,

(4=(max=50 o.

- (=const.

Opis zadatka

Za ovaj zadatak potrebno je konstruisati brijeg bregastog mehanizma za osam različitih položaja sa obrtnom polugom i točkićem. Za osam položaja mehanizma date su vrijednosti ugla ( u funkciji ugla (. Nacrtaćemo dijagram ugla ( u zavisnosti od vremena. Na apscisu se nanosi vrijeme , na ordinati (=f(().Spajanjem krajnjih tačaka dobićemo traženi zakon.Sve se ovo crta u pogodnoj razmjeri (slika 3.2).

Brijeg konstruišemo tako što krug poluprečnika podijelimo na osam dijelova i dobijemo tačke 0,1,…,8. U odnosu na sponu nanosimo vrijednost ugla (0 i povlačimo pravu dužine i dobijemo tačku 1´.Sve ovo ponovimo za ostale tačke 1,…,8 i dobićemo	tačke 1',2',…,8', čijim spajanjem dobijemo teorijski profil ,a ucrtavanjem točkića poluprečnika r možemo dobiti stvarni profil.

Na slici 3.3 data konstrukcija brega bregastog mehanizma.