Zadatak 1 :

Za bregasti mehanizam prikazan na slici 1 grafičkim putem odrediti   zakon kretanja klizača , te promjenu brzinu i ubrzanja u funkciji ugla obrtanja brijega :

,

za 12 položaja bregastog tijela (brijega) pripadajuće vrijednosti puta ,

brzine i ubrzanja .

Dati su sljedeći podaci :

ugaona brzina brega : (=8 s-1

poluprečnik bregastog tijela : R=51 mm

ekscentricitet : e=15 mm

poluprečnik točka : r=10 mm

Postupak izrade zadatka :

Na slici 1.1 prikazan je bregasti mehanizam za koji treba odrediti zakon kretanja i promjene brzine i ubrzanja grafičkim putem . Da bi se odredile brzine i ubrzanja klizača bregastog mehanizma , potrebno je prvo odrediti njegov zakon kretanja . To se izvodi na sljedeći način :

Iz tačke E se opiše pomoćna kružnica poluprečnika  , a iz centra kruga bregaste ploče teorijski profil poluprečnika  . Pomoćni krug se podijeli na 12 dijelova , a zatim se iz tačaka u kojima pravci  (slika 1.1) sijeku teorijski profil opisuju kružni lukovi do presjeka sa pravcem kretanja klizača . Tako se dobijaju položaji klizača u zavisnosti od ugla za koji se obrne bregasta ploča .

Uzimajući u obzir razmjeru crteža , vrijednosti pomjeranja za 12 položaja  mehanizma unosimo u tabelu priloženu uz zadatak .

Na apcisi s,t-dijagrama (slika 1.2) se obilježi 12 jednakih podioka , pri čemu jedan podiok , u određenoj razmjeri , prestavlja dvanaestinu vremena punog obrtaja . vrijeme punog obrtaja se dobija na osnovu poznate ugaone brzine iz izraza :

Iz tako dobijenih 12 tačaka na apcisi povlače se ordinate na koje se nanosi pomjeraj za određeni polođaj , naravno u odgovarajućoj razmjeri . Tako se dobijaju tačke 1,2,...,12 . Njihovim spajanjem se dobija zakon kretanja klizača  .

Grafičkim diferenciranjem ove krive jednom , pa drugi put , dobija se zakon promjene brzine i ubrzanja .

Grafičko diferenciranje krive  vrši tako što se prvo povuku tangente na krivu u tačkama 1,2,...,12 . Zatim se povlače pravci paralelni tangentama iz pola PV (slika 1.2) do presjeka sa v-osom v,t-dijagrama , pa se iz tih tačaka povlače horizontalni pravci do presjeka sa odgovarajućim ordinatama . Tako dobijamo tačke 1,2,...,12 na v,t-dijagramu . Kada ih spojimo dobijemo krivu

.

Diferencirajući ovu krivu na isti način kao i krivu  ,dobijamo zakon promjene ubrzanja  .

Razmjera za brzinu i ubrzanje dobijamo prema sljedećim izrazima :

Dobijene vrijednosti brzina i ubrzanja  za 12 položaja mehanizma na kraju unosimo u tabelu .

Tabela 1 : Vrijednosti pomjeraja , brzine i ubrzanja klizača za 12 položaja                                        mehanizma

| i | s | v | a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mm | ms-1 | ms-2 |
| 1 | 3,6 | 4,3669 | 7,51 |
| 2 | 12 | 9,17 | 5,42 |
| 3 | 26 | 11,79 | 1,67 |
| 4 | 41 | 11,35 | -3,55 |
| 5 | 54 | 6,98 | -9,59 |
| 6 | 58 | 0 | -12,52 |
| 7 | 54 | -6,98 | -9,59 |
| 8 | 41 | -11,35 | -3,55 |
| 9 | 26 | -11,79 | 1,67 |
| 10 | 12 | -9,17 | 5,42 |
| 11 | 3,6 | -4,3669 | 7,51 |
| 12 | 0 | 0 | 7,93 |