Zadatak 2 :

Konstruisati bregasti mehanizam sa translatornim kretanjem radnog člana (klizača) , koji će imati minimalne dimenzije .

Zadano je :

-šema mehanizma

-maksimalni hod ravnog člana : h=45 mm

-fazni uglovi :

-minimalni ugao prenosa kretanja :

-zakon kretanja radnog člana u fazi podizanja kosinusoidalni , a u fazi spuštanja parabolički

-pogonski član se kreće ravnomjerno u smjeru suprotnom kazaljki na satu

sa  .

Postupak izrade zadatka :

Konstrukciju bregastog  mehanizma ćemo započeti od podataka koji su dani vezano za zakon kretanja radnog člana mehanizma .

Na apcisu (slika 2.1 , donji dijagram) prvo nanesemo u određenoj razmjeri vrijednosti uglova (1 (faza podizanja) , (2 (pri kojem radni član miruje) i

(3 (faza spuštanja) ,pri čemu za vrijednost ugla do punog obrtaja bregaste ploče radni član opet miruje . Uglove  (na apcisi) podjelimo na 6 jednakih djelova , te iz tako dobijenih tačaka povučemo ordinate , koje označimo brojevima 1 do 13 .

Znamo da je zakon kretanja u fazi podizanja kosinusoida , pa je možemo konstruisati na osnovu zadane vrijednosti maksimalnog hoda radnog člana mehanizma . U tu svrhu konstruišemo pomoćnu polukružnicu prečnika h iz tačke sa kordinatom h/2 na s-osi . Dalja konstrukcija se vidi sa slike .

U fazi spuštanja zakon kretanja je dvostruka parabola . Iz tačke 10 povučemo ordinatu ,na kojoj obilježimo dužinu koja u razmjeri odgovara maksimalnom hodu radnog člana mehanizma , a zatim podjelimo na 6 jednakih djelova . U presjeku duži  i ordinate iz tačke 10 dobijamo tačku 10 , a ostale tačke spajanjem tačaka 7 i 13 sa odgovarajućim podiocima na ordinati .

Sljedeće šta treba uraditi je ucrtati dijagrame brzine i ubrzanja radnog člana (slika 2.1 , dijagram u sredini i na vrhu) vodeći računa da je izvod kosinusa sinus , a izvod kvadratne funkcije (parabole) linearna funkcija (pravac)

, odnosno izvod sinusa kosinus , a izvod pravca konstanta .

Maksimalne vrijednosti brzine i ubrzanja za faze podizanja i spuštanja su :

Dobijene vrijednosti pomjeraja i brzine za karakteristične položaje mehanizma unosimo na dijaram kako je dato na slici 2.2 .

Na ordinatu nanosimo pomjeraj radnog člana , a na apcisu brzine za odgovarajuće položaje i to ljevo od koordinatnog početka za fazu podizanja , a desno za fazu spuštanja . Tako se dobija kriva u obliku kaplje . Na nju povlačimo dvije tangente pod uglom (=600 prema apcisi i u njihovom presjeku dobijamo  tačku O1 . Dužina  prestavlja minimalan poluprečnik bregaste ploče (rmin) , a udaljenost tačke O1 od ordinate ekscentricitet bregastog mehanizma (e) , naravno oboje pomnoženo sa odgovarajućom razmjerom za dužinu .

Sada se može pristupiti konstrukciji mehanizma (slika 2.3) .

Iz tačke O opišemo kružnicu poluprečnika  e i rmin . Na kružnicu poluprečnika e povučemo s ljeve strane vertikalnu tangentu koja prestavlja pravac kretanja radnog člana mehanizma . Njen presjek sa kružnicom poluprečnika rmin prestavlja početni (i krajnji) položaj Ao (A13) . Od ove tačke se odmjeri vrijednost h maksimalnog hoda radnog člana i dobijamo tačku A6 (A7) .

Kružnica poluprečnika  prestavlja pomoćni krug . Od duži  nanosimo uglove  . Uglove  dobijemo na 6 jednakih dijelova . Tako dobijamo tačke 1 do 13 iz kojih povlačimo tangente na kružnici poluprečnika e . Na pravac kretanja radnog člana , počev od tačke Ao , nanosimo vrijednosti pomjeraja za odgovarajuće položaje , koje dobijamo iz donjeg dijagrama sa slike 2.1 . Iz tačke O opisujemo kružne lukove poluprečnika  do presjeka sa odgovarajućim tangentama . Tako dobijamo tačke  . Kad ih spojimo dobijemo teorijski profil bregaaste ploče ,

Koji je između tačaka 6i7 i 13i1 kružnih luk poluprečnika , odnosno

rmin , respektivno . Poluprečnik točkića dobijemo iz izraza , gdje je  . Tačka A je tačka 9 teorijskog profila bregaste ploče , a tačku M dobijamo u presjeku simetrale tetiva  .

Kada smo na ovaj način usvojili poluprečnik točkića bregastog mehanizma , iz svake od tačaka 0,1,2,...,13 teorijskog profila opisujemo kružnicu poluprečnika ro . Konačno , kriva izvučena punom debelom linijom na slici 2.3 prestavlja stvarni profil bregaste ploče .