Zadatak 3 :

Za mehanizam prikazan na slici 3 konstruisati breg bregastog  mehanizma sa obrtnom polugom i točkićem . Konstrukciju izvesti za 8 položaja mehanizma . Ugaona brzina pogonskog člana je konstanta .

Zadati su sljedeći podaci :

-rastojanje  :

-dužina obrtne poluge :

-poluprečnik točkića :  r= 7mm

-položaj obrtne poluge za 8 položaja :

Postupak izrade  zadatka :

Konstrukcija brijega bregastog , mehanizma je prikazana na slici 3.2 .

Iz tačke O1 se opiše pomoćni krug poluprečnika  pa se podjeli na 8 jednakih dijelova . Tako se dobiju tačke 1 do 8  . Iz njih se povlače pravci pod uglom  u odnosu na pravce  .

Zatim se na njima odmjeri dužina obrtne poluge ,koja je zadana . Tako se dobiju tačke 1 do 8 teorijskog profila brijega . Kada u njima opišemo kružnice poluprečnika r (poluprečnik točkića bregastog mehanizma) , pa povučemo krivu koja tangira te kružnice , dobijamo stvarni profil brijega .

Na slici 3.1 je prikazana zavisnost položaja obrtne poluge (ugao () od ugla ( za koji se obrne brijeg .