3. Radni naponi za presjek A-A i B-B

Radni naponi i stepen sigurnosti za presjek A-A:

U presjeku A-A sila se mijenja od  Fd= –24 kN do Fg= 80 kN.

Radni naponi za presjek A – A su:

A – površina poprečnog presjeka klipnjače u presjeku A – A je:

-Srednja vrijednost promjene napona:

-Amplituda promjene  napona:

-Broj promjena radnog napona u radnom vijeku klipnjače mnogo je veći od graničnog broja ciklusa,tj n∑>nd.

-Dinamička izdržljivost osnovnog mašinskog dijela je:

Za AlSi12Mg je:

σT =180÷290 ,                 usvajamo σT= 200

σM =240÷300   ,                usvajamo σM=250

Kako u tablicama nemamo dinamičku izdržljivost epruvete več statičku čvrstoču  pri zatezanju σM, σD(-1) možemo odrediti iz odnosa koji važi za lake metale (IMP, tabela 7.9):

i

Odavde imamo da je:

ξ1 – faktor velićine poprečnog presjeka (prilog 2.2) ovaj faktor je dat za okrugle presjeke. Kako naša površina ima površinu od 672  toj

površini če odgovarati prečnik od:

ξ1=1

ξ2 – faktor uticaja hrapavosti spoljne površine  (prilog 2.3) za naš slučaj površina je fino obrađena pa je:

ξ2=0,96

ξ3 – faktor ojačanja površinskog sloja u našem slučaju bit če :

ξ3=1

- Dinamička izdržljivost osnovnog mašinkog dijela je:

Na osnovu specifičnosti napona, tj. njihove promjene za naš slučaj σsr=const. , a korištenjem izraza u prilogu 2.6 dobivamo da je:

Iz prethodnog rezultata vidi se da važi:

σDM < σTM

- Stepen sigurnosti:

βK – efektivni faktor koncentracije napona koji zavisi od αK i ηK

S obzirom da je stepen sigurnosti manji od 1,2÷2 moraju se izvršiti dodatne korekcije u vidu boljeg izabira materijala.