Na slici z-1.1. data je skica ručnog svlakača za ručno rastavljanje steznih (presovanih) spojeva sa glavnim mjerama koje su date u tablici:

1.	 a) Spoj ručice svlakača 5 i navojnog vretena 1 ostvaren je labavim nalijeganje, a spoj navrtke 2 i traverze 3 čvrstim nalijeganjem. Za sve spojeve izabrati tolerancije u sistemu zajedničke unutrašnje mjere, odrediti nazivna odstupanja, visine tolerancijiskih polja, zazore, odnosno preklope i tolerancije nalijeganja.

b) Odrediti graničnu temperaturu pri hlađenju (zagrijavanju) na kojoj izabrano čvrsto nalijeganje spoja navrtke i traverze prelazi u neizvijesno. (uslov ).

2.	Na osnovu date skice i glavnih mjera, u razmjeri 1:1, u potrebnom broju projekcija i presjeka, dati sklopni crtež svlakača i crteže detalja navojnog vretena i navrtke.

3.	U presjecima A-A i B-B, odrediti veličinu radnog napona i provjeriti stepen sigurnosti.

4.	a) Provjeriti stepen sigurnosti smicajne (podešene) zavrtanjske veze kojom se ostvaruje prenošenje sile sa pipka 4 na obuhvatnicu 6.

b) Za navojni par (navojno vreteno 1 i navrtka 2) izvršiti analizu napadnih opterećenja i naponskih stanja u vretenu i navrtci, i na opasnim mjestima odrediti kritične veličine napona i provjeriti stepen sigurnosti. Izvršiti analizu radnih uslova i naponskog stanja navrtke.

5.	Dati tehnički opis svlakača. Opis treba da sadrži podatke o funkciji i namjeri, radnim uslovima, načinu održavanja, radnom vijeku važnih dijelova...

| 5 | 16 | 20 | 28 | 40 | 25 | 6 | 12 | 38 | 150 | 210 | 250 | 16 | 10 | 21 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tablica Z-1. varijanta mjera u mm ručnog svlakača.