1. ZADATAK

1.1. Sistem klasifikacije predmeta rada

Postupci oblikovanja grupnih tokova se zasnivaju na razvrstavanju - klasifikaciji predmeta rada u operacijske grupe na principima sličnosti njihovih obilježja.Iz datih razloga predmetni sistem klasifikacije analiziranog poslovnog sistema za proizvodnju kupaoničkog namještaja sadrži kriterije razvrstavanja koji obuhvataju sva značajna konstrukciona i tehnološka obilježja predmeta rada koja uslovljavaju osnovnu strukturu sistema klasifikacije koja će biti prikazana u izradi ovog zadatka (sl 1). Klasifikacioni sistem analiziranog poslovnog sistema za proizvodnju kupaoničkog namještaja je razvijen kao dio općeg sistema označavanja faktora poslovanja i u datom smislu klasifikacioni broj predstavlja dio kompletne oznake određenog faktora. Za potrebe postupaka grupisanja od posebnog interesa je dio datog sistema klasifikacije koji se odnosi na razvrstavanje predmeta rada.

Predmetni dio klasifikacionog sistema ima strukturu stabla (sl 2), gdje svaka grana odgovara određenoj klasi predmeta rada. Za svaku klasu je razrađen niz elemenata - horizontalni i vertikalni, pri čemu je:

1. horizontalni niz elemenata ( i ) određen skupom obilježja-karakteristika predmeta rada           ( konstrukcionih i/ili tehnoloških ), značajnih za postupak razvrstavanja,

2. vertikalni niz elemenata ( j ) određen značenjima-veličinama datih obilježja,

3. presjek data dva niza ( i, j ) je kodirani dio oznake predmeta rada kojim je definisano područje veličina određene karakteristike predmeta rada kao kriterij njihove sličnosti pod datim obilježjima.

Primjenom sistema klasifikacije na skupu predmeta rada vrši se prevođenje opisnih - kvalitativnih ili određenim rasponom kvantitativno iskazanih karakteristika predmeta rada u numeričku oznaku pogodnu za upoređivanje. Klasifikacioni broj kao numerička oznaka je naročito pogodna za razvrstavanje uslovima primjene automatizovanih-računarskih postupaka.

Struktura grane klasifikacionog sistema kojom se vrši razvrstavanje faktora predmeta rada bit će također prikazana u izradi ovog zadatka. Razvoj postupaka rada u uslovima grupnog prilaza zasniva se na razradi tehnoloških postupaka za predstavnika operacijske grupe koji se naziva kompleksan dio. Suština je u povećanju kvaliteta tehnološkog rada u smislu detaljnog izvođenja tri koraka u razradi procesa rada:

KORAK 1 : Izbor optimalne varijante procesa rada,

KORAK 2 : Izbor optimalne varijante postupka rada,

KORAK 3 : Određivanje objektivnih elemenata operacije rada.

Gore navedeno se odnosi na predmet rada koji posjeduje relevantna obilježja svih predmeta rada u operacijskoj grupi ( sve elementarne površine u slučaju obrade, odnosno sve vrste spajanja u slučaju montaže ) i primjena, na dati način razrađenih optimiziranih tehnoloških postupaka na predmete rada u operacijskoj grupi.

Kako je u uslovima primjene grupnog prilaza potrebno da predmeti rada u operacijskoj grupi budu sličnih karakteristika u rezultatu se dobija povišen kvalitet i visok stepen standardizacije i unifikacije elemenata tehnoloških postupaka za slične predmete rada uz relativno niže učešće rada na njihovoj razradi. Time se otklanja jedno od značajnih ograničenja koje numeriše pojedinačni prilaz u oblikovanju tokova u sistemu – teškoće u optimizaciji predmetnih veličina

Sl.1. Struktura klasifikacionog sistema za proizvodnju kupaoničkog namještaja

Tabela 1: Ilustrovani primjer klasifikacije kupaoničkog namještaja

|  | Oznaka 1 | Oznaka 2 | Oznaka 3 | Oznaka 4 | Oznaka 5 | Oznaka 6 | Oznaka 7 | Oznaka 8 | Oznaka 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina ormarića | Visina ormarića | Širina ormarića | Od koliko vrata se sastoji ormarić | Koliko polica ima ormarić | Ormarić bez ogledala | Ogledalo se nalazi sa lijeve strane ormarića | Ogledalo se nalazi sa desne strane ormarića | Ogledalo se nalazi na sredini ormarića |
| 0 | 700 | 500 | 151 | 1 | 1 | 1 | 400 | Bez dodataka | Bez ormarića |
| 1 | 934 | 640 | 156 | 2 | 2 | 2 | 500 | Jedan ormarić i jedna polica | Jedne strane |
| 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 600 | Dva ormarića i dvije police sa strana | Obe strane |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 700 | Tri police | Između dva ogledala se nalaze police |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Dva po 400 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razmisli kako rijesiti (ormarić sa ogledalom ili bez ogledala) i gdje se nalazi ogledalo

| Redni broj | Naziv | Klasifikacioni broj |
| --- | --- | --- |
| 1 | OMEGA 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | OMEGA 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | OMEGA 70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | WICO 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WICO 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | WICO 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | WICO 70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | WICO 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | WICO 90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | WICO 100 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | WICO 105 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | WICO 110 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | WICO 120 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | WICO 120-2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | QUADRO 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | QUADRO 70 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | QUADRO 90 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | QUADRO 110 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 19 | QUADRO 120 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | QUADRO 120-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 21 | DUNOVit 70 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | DUNOVit 90 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | DUNOVit 120 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|  | Mjesto oznake | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Primjer  klasifikacionog sistema za kupaonički namještaj WICO 120

2. ZADATAK

Grupna tehnologija

U okviru prilaza teoriji grupne tehnologije možemo izdvojiti tri osnovne grupe koje su od posebnog značaja za utvrđivanje kriterija pri oblikovanju tokova materijala. Radi se o slijedećim veličinama:

- Odnos struktura-količina proizvoda qj. Navedena veličina u programu proizvodnje je određena obimu razmjene sa okolinom i kvalitetom postupka grupisanja.

- Stepen tehnološke složenosti predmeta rada (Ke) je određen kvalitetom razrade postupaka stanja odnosno grupnih tehnoloških postupaka.

- Efektivni kapacitet elemenata sistema tii  je određen kvalitetom odluka o režimu rada sistema.

Grupni model tokova materijala

Grupni prilaz postupcima  projektovanja i konstruiranja proizvoda razrade i procesa rada , izvođenja procesa rada i upravljanje procesa rada razvijen je na bazi slijedećeg:

( Efektivnost procesa rada raste pri ostalim istim uslivima porastom količina u procesu proizvodnje,

( Za sličnosta predmeta rada smanjuje područje rasipanja relevantnih veličina i daje mogućnost lakšeg iznalaženja optimalnih rješenja,

Da u postupcima projektovanju struktura sistema postaje potreba rješenja suprotnosti koji se ogleda u:

a) težnji za specijalizaciji tehno. Struktura višeg reda uslovnjena zahtjevima za rastom izlaznih veličina.

b) nerentabilnosti primjene tehnoloških struktura višeg reda uslovima strukture.

Oblikovanja tokova materijala na osnovu grupnog prilaza ima za cilj povećanje količina na principima sličnosti radi eliminacije gore iznešene suprotnosti. Prilaz povećanja količina se zasniva na objedinjavanju odnosno grupisanju predmeta rada sličnih obilježja na osnovnom kriteriju razvrstavanja u grupe predmeta rada sličnih tehnoloških karakteristika. Grupe predmeta rada dobijene na ovaj način se nazivaju operacijska grupa sa količinama koje su veća od pojedinačno posmatranih predmeta rada Qopi > qj. Operacijska grupa u opštem slučaju pripada određenom toku materijala proizvodnog sistema (t). Broj predmeta rada (k) u operacijskoj grupi i količine (Qopi) su promjenljive duž toka, a u skladu sa kriterijumima razvrstavanja i karakteristikama tehnoloških sistema na radnim mjestima u toku rada.

Program proizvodnje poslovnog sistema sastoji se od 23 vrste kupaoničkih garnitura, za koje su predhodno izvršenom analizama utvrđene količine prikazane u tabeli 2. 1.

Tabela 2.1.

| Naziv proizvoda | qj |
| --- | --- |
| OMEGA 50 | 600 |
| OMEGA 60 | 450 |
| OMEGA 70 | 380 |
| WICO 40 | 250 |
| WICO 50 | 340 |
| WICO 60 | 300 |
| WICO 70 | 200 |
| WICO 80 | 100 |
| WICO 90 | 120 |
| WICO 100 | 120 |
| WICO 105 | 80 |
| WICO 110 | 90 |
| WICO 120 | 100 |
| WICO 120 - 2 | 130 |
| QUADRO 60 | 200 |
| QUADRO 70 | 340 |
| QUADRO 90 | 150 |
| QUADRO 110 | 120 |
| QUADRO 120 | 180 |
| QUADRO 120 - 2 | 120 |
| DUNOVit 70 | 120 |
| DUNOVit 90 | 100 |
| DUNOVit 120 | 80 |

Razradom procesa rada definisani su grupni tehnološki postupci za sve predmete rada datog programa proizvodnje. Osnovni elementi tehnoloških postupaka (redoslijed operacija i vremena izrade) dati su u tabelama 2. 2.-2.24.

Tabela 2. 2. OMEGA 50

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 15 | 35 | 10 | 10 | 90 |

Tabela 2. 3. OMEGA 60

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 15 | 35 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 4. OMEGA 70

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 20 | 40 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 5. WICO 40

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 12 | 30 | 10 | 10 | 90 |

Tabela 2. 6. WICO 50

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 15 | 35 | 10 | 10 | 90 |

Tabela 2. 7. WICO 60

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 15 | 35 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 8. WICO 70

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 20 | 40 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 9. WICO 80

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 22 | 40 | 20 | 20 | 90 |

Tabela 2. 10. WICO 90

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 25 | 45 | 20 | 20 | 90 |

Tabela 2. 11. WICO 100

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 25 | 45 | 25 | 25 | 90 |

Tabela 2. 12. WICO 105

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 25 | 45 | 25 | 25 | 90 |

Tabela 2. 13. WICO 110

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 28 | 50 | 25 | 25 | 90 |

Tabela 2. 14. WICO 120

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 30 | 50 | 30 | 30 | 90 |

Tabela 2. 15. WICO 120-2

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 30 | 50 | 30 | 30 | 90 |

Tabela 2. 16. QUADRO 60

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 15 | 35 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 17. QUADRO 70

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 20 | 40 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 18. QUADRO 90

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 25 | 45 | 20 | 20 | 90 |

Tabela 2. 19. QUADRO 110

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 28 | 50 | 25 | 25 | 90 |

Tabela 2. 20. QUADRO 120

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 30 | 50 | 30 | 30 | 90 |

Tabela 2. 21. QUADRO 120-2

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 30 | 50 | 30 | 30 | 90 |

Tabela 2. 22. DUNOVit 70

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 20 | 40 | 15 | 15 | 90 |

Tabela 2. 23. DUNOVit 90

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 25 | 45 | 20 | 20 | 90 |

Tabela 2. 24. DUNOVit 120

| Operacija i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tii | 30 | 50 | 30 | 30 | 90 |

Primjena grupnog prilaza zasnovanog na vrsti obrade

Pripadnost predmeta rada određenoj operacijskoj grupi, u okviru tehnološke grupe, je utvrđena na osnovu mogućnosti izvođenja date operacije rada na tehnološkom sistemu istih karakteristika, odnosno odgovarajućih relevantnih obilježja predmeta rada. U naprijed datom pregledu su, u slučajevima gdje je bilo potrebe za podijelom tehnološke grupe na operacijske grupe, odgovarajuća mjesta u klasifikacionoj oznaci posebno istaknuta.

U skladu sa teorijskm osnovama primjene grupnog prilaza zasnovanog na vrsti obrade-procesnog prilaza, podrazumjeva klasifikaciju - razvrstavanje predmeta rada u operacijske grupe u okviru svake faze procesa. Ukupan broj faza procesa  tehnoloških grupa određen je tehnološkim postupcima predmeta rada. Primjenom kriterija razvrstavanja - sistema klasifikacije , dobijen je u svakoj tehnološkoj grupi određen broj operacijskih grupa, kako je dato u sljedećem pregledu:

( Tehnološka grupa 1: SJEČENJE na SIGMA 65

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| OMEGA 50 OMEGA 60 OMEGA 70 WICO 40 WICO 50 WICO 60 WICO 70 WICO 80 WICO 90 WICO 100 WICO 105 WICO 110 WICO 120 WICO 120 - 2 | 111100100 211100011 312100111 010000000 111100100 211100011 312100111 412100211 514200311 614130411 714020222 814020222 915020322 915021533 | 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 |

( Tehnološka grupa 2: SJEČENJE na FELDER-u

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| QUADRO 60 QUADRO 70 QUADRO 90 QUADRO 110 QUADRO 120 QUADRO 120 - 2 DUNOVit 70 DUNOVit 90 DUNOVit 120 | 213100200 313100011 513200211 713020411 913021322 913021533 306010111 506030311 906020322 | 003 003 003 003 003 003 004 004 004 |

( Tehnološka grupa 3: KANTANJE na OLIMPIK K208

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| OMEGA 50 OMEGA 60 OMEGA 70 WICO 40 WICO 50 WICO 60 WICO 70 WICO 80 WICO 90 WICO 100 WICO 105 WICO 110 WICO 120 WICO 120 - 2 QUADRO 60 QUADRO 70 QUADRO 90 QUADRO 110 QUADRO 120 QUADRO 120 - 2 DUNOVit 70 DUNOVit 90 DUNOVit 120 | 111100100 211100011 312100111 010000000 111100100 211100011 312100111 412100211 514200311 614130411 714020222 814020222 915020322 915021533 213100200 313100011 513200211 713020411 913021322 913021533 306010111 506030311 906020322 | 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 004 004 004 |

( Tehnološka grupa 4: BUŠENJE na CNC-ROVER

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| OMEGA 50 OMEGA 60 OMEGA 70 | 111100100 211100011 312100111 | 001 001 001 |

( Tehnološka grupa 5: BUŠENJE na TOP 35

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| WICO 40 WICO 50 WICO 60 WICO 70 WICO 80 WICO 90 WICO 100 WICO 105 WICO 110 WICO 120 WICO 120 - 2 | 010000000 111100100 211100011 312100111 412100211 514200311 614130411 714020222 814020222 915020322 915021533 | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 |

( Tehnološka grupa 6: BUŠENJE na ECOPRES

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| QUADRO 60 QUADRO 70 QUADRO 90 QUADRO 110 QUADRO 120 QUADRO 120 - 2 DUNOVit 70 DUNOVit 90 DUNOVit 120 | 213100200 313100011 513200211 713020411 913021322 913021533 306010111 506030311 906020322 | 003 003 003 003 003 003 004 004 004 |

( Tehnološka grupa 7: GLODANJE na T-110

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| WICO 40 WICO 50 WICO 60 WICO 70 WICO 80 WICO 90 WICO 100 WICO 105 WICO 110 WICO 120 WICO 120 - 2 | 010000000 111100100 211100011 312100111 412100211 514200311 614130411 714020222 814020222 915020322 915021533 | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 |

( Tehnološka grupa 8: GLODANJE na T-110

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| OMEGA 50 OMEGA 60 OMEGA 70 QUADRO 60 QUADRO 70 QUADRO 90 QUADRO 110 QUADRO 120 QUADRO 120 - 2 DUNOVit 70 DUNOVit 90 DUNOVit 120 | 111100100 211100011 312100111 213100200 313100011 513200211 713020411 913021322 913021533 306010111 506030311 906020322 | 001 001 001 003 003 003 003 003 003 004 004 004 |

( Tehnološka grupa 9: MONTAŽA – Ručno-Prva grupa

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| OMEGA 50 OMEGA 60 OMEGA 70 QUADRO 60 QUADRO 70 QUADRO 90 QUADRO 110 QUADRO 120 QUADRO 120 - 2 DUNOVit 70 DUNOVit 90 DUNOVit 120 | 111100100 211100011 312100111 213100200 313100011 513200211 713020411 913021322 913021533 306010111 506030311 906020322 | 001 001 001 003 003 003 003 003 003 004 004 004 |

( Tehnološka grupa 10: MONTAŽA – Ručno-Druga grupa

| NAZIV | KLASIFIKACIONI BROJ | OPER. GRUPA |
| --- | --- | --- |
| WICO 40 WICO 50 WICO 60 WICO 70 WICO 80 WICO 90 WICO 100 WICO 105 WICO 110 WICO 120 WICO 120 - 2 | 010000000 111100100 211100011 312100111 412100211 514200311 614130411 714020222 814020222 915020322 915021533 | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 |

TOK I: Tok proizvoda P1.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 96000; T2 = 72000; T3 = 60800; T4 = 40000; T5= 54400; T6 = 48000; T7 = 32000;             T8= 16000; T9= 19200; T10 = 19200; T11 = 12800; T12= 14400; T13 = 16000; T14 = 20800;        T15 = 32000; T16 = 54400; T17 = 24000; T18= 19200; T19 = 28800; T20 = 19200;T21= 19200;    T22= 16000; T23 = 12800.

TOK II: Tok proizvoda P2.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 102000; T2 = 76500; T3 = 64600; T4 = 42500; T5= 57800; T6 = 51000; T7 = 34000;             T8= 17000; T9= 20400; T10 = 20400; T11 = 13600; T12= 15300; T13 = 17000; T14 = 22100;        T15 = 34000; T16 = 57800; T17 = 25500; T18= 20400; T19 = 30600; T20 = 20400;T21= 20400;    T22= 17000; T23 = 13600.

TOK III: Tok proizvoda P3.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 108000; T2 = 81000; T3 = 68400; T4 = 45000; T5= 61200; T6 = 54000; T7 = 36000;             T8= 18000; T9= 21600; T10 = 21600; T11 = 14400; T12= 16200; T13 = 18000; T14 = 23400;        T15 = 36000; T16 = 61200; T17 = 27000; T18= 21600; T19 = 21600; T20 = 32400;T21= 21600;    T22= 18000; T23 = 14400.

TOK IV: Tok proizvoda P4.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 91200; T2 = 68400; T3 = 57760; T4 = 38000; T5= 51680; T6 = 45600; T7 = 30400;             T8= 15200; T9= 18240; T10 = 18240; T11 = 12160; T12= 13680; T13 = 15200; T14 = 19760;        T15 = 30400; T16 = 51680; T17 = 22800; T18= 18240; T19 = 27360; T20 = 18240;T21= 18240;    T22= 15200; T23 = 12160.

TOK V: Tok proizvoda P5.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 96000; T2 = 72000; T3 = 60800; T4 = 40000; T5= 54400; T6 = 48000; T7 = 32000;             T8= 16000; T9= 19200; T10 = 19200; T11 = 12800; T12= 14400; T13 = 16000; T14 = 20800;        T15 = 32000; T16 = 54400; T17 = 24000; T18= 19200; T19 = 28800; T20 = 19200;T21= 19200;    T22= 16000; T23 = 12800.

TOK VI: Tok proizvoda P6.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 102000; T2 = 76500; T3 = 64600; T4 = 42500; T5= 57800; T6 = 51000; T7 = 34000;             T8= 17000; T9= 20400; T10 = 20400; T11 = 13600; T12= 15300; T13 = 17000; T14 = 22100;        T15 = 34000; T16 = 57800; T17 = 25500; T18= 20400; T19 = 30600; T20 = 20400;T21= 20400;    T22= 17000; T23 = 13600.

TOK VII: Tok proizvoda P7.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 108000; T2 = 81000; T3 = 68400; T4 = 45000; T5= 61200; T6 = 54000; T7 = 36000;             T8= 18000; T9= 21600; T10 = 21600; T11 = 14400; T12= 16200; T13 = 18000; T14 = 23400;        T15 = 36000; T16 = 61200; T17 = 27000; T18= 21600; T19 = 21600; T20 = 32400;T21= 21600;    T22= 18000; T23 = 14400.

TOK VIII: Tok proizvoda P8.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 115200; T2 = 86400; T3 = 72960; T4 = 48000; T5= 65280; T6 = 57600; T7 = 38400;             T8= 19200; T9= 23040; T10 = 23040; T11 = 15360; T12= 17280; T13 = 19200; T14 = 24960;        T15 = 38400; T16 = 65280; T17 = 28800; T18= 23040; T19 = 34560; T20 = 23040;T21= 23040;    T22= 19200; T23 = 15360.

TOK IX: Tok proizvoda P9.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 120000; T2 = 90000; T3 = 76000; T4 = 50000; T5= 68000; T6 = 60000; T7 = 40000;             T8= 20000; T9= 24000; T10 = 24000; T11 = 16000; T12= 18000; T13 = 20000; T14 = 26000;        T15 = 40000; T16 = 68000; T17 = 30000; T18= 24000; T19 = 36000; T20 = 24000;T21= 24000;    T22= 20000; T23 = 16000.

TOK X: Tok proizvoda P10.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 126000; T2 = 94500; T3 = 79800; T4 = 52500; T5= 71400; T6 = 63000; T7 = 42000;             T8= 21000; T9= 25200; T10 = 25200; T11 = 16800; T12= 18900; T13 = 21000; T14 = 27300;        T15 = 42000; T16 = 71400; T17 = 31500; T18= 25200; T19 = 37800; T20 = 25200;T21= 25200;    T22= 21000; T23 = 16800.

TOK XI: Tok proizvoda P11.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 126000; T2 = 94500; T3 = 79800; T4 = 52500; T5= 71400; T6 = 63000; T7 = 42000;             T8= 21000; T9= 25200; T10 = 25200; T11 = 16800; T12= 18900; T13 = 21000; T14 = 27300;        T15 = 42000; T16 = 71400; T17 = 31500; T18= 25200; T19 = 37800; T20 = 25200;T21= 25200;    T22= 21000; T23 = 16800.

TOK XII: Tok proizvoda P12.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 130800; T2 = 98100; T3 = 82840; T4 = 54500; T5= 74120; T6 = 65400; T7 = 43600;             T8= 21800; T9= 26160; T10 = 26160; T11 = 17440; T12= 19620; T13 = 21800; T14 = 28340;        T15 = 43600; T16 = 74120; T17 = 32700; T18= 26160; T19 = 39240; T20 = 26160;T21= 26160;    T22= 21800; T23 = 17440.

TOK XIII: Tok proizvoda P13.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 138000; T2 = 103500; T3 = 87400; T4 = 57500; T5= 78200; T6 = 69000; T7 = 46000;             T8= 23000; T9= 27600; T10 = 27600; T11 = 18400; T12= 20700; T13 = 23000; T14 = 29900;        T15 = 46000; T16 = 78200; T17 = 34500; T18= 27600; T19 = 41400; T20 = 27600;T21= 27600;    T22= 23000; T23 = 18400.

TOK XIV: Tok proizvoda P14.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 138000; T2 = 103500; T3 = 87400; T4 = 57500; T5= 78200; T6 = 69000; T7 = 46000;             T8= 23000; T9= 27600; T10 = 27600; T11 = 18400; T12= 20700; T13 = 23000; T14 = 29900;        T15 = 46000; T16 = 78200; T17 = 34500; T18= 27600; T19 = 41400; T20 = 27600;T21= 27600;    T22= 23000; T23 = 18400.

TOK XV: Tok proizvoda P15.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 102000; T2 = 76500; T3 = 64600; T4 = 42500; T5= 57800; T6 = 51000; T7 = 34000;             T8= 17000; T9= 20400; T10 = 20400; T11 = 13600; T12= 15300; T13 = 17000; T14 = 22100;        T15 = 34000; T16 = 57800; T17 = 25500; T18= 20400; T19 = 30600; T20 = 20400;T21= 20400;    T22= 17000; T23 = 13600.

TOK XVI: Tok proizvoda P16.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 108000; T2 = 81000; T3 = 68400; T4 = 45000; T5= 61200; T6 = 54000; T7 = 36000;             T8= 18000; T9= 21600; T10 = 21600; T11 = 14400; T12= 16200; T13 = 18000; T14 = 23400;        T15 = 36000; T16 = 61200; T17 = 27000; T18= 21600; T19 = 21600; T20 = 32400;T21= 21600;    T22= 18000; T23 = 14400.

TOK XVII: Tok proizvoda P17.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 120000; T2 = 90000; T3 = 76000; T4 = 50000; T5= 68000; T6 = 60000; T7 = 40000;             T8= 20000; T9= 24000; T10 = 24000; T11 = 16000; T12= 18000; T13 = 20000; T14 = 26000;        T15 = 40000; T16 = 68000; T17 = 30000; T18= 24000; T19 = 36000; T20 = 24000;T21= 24000;    T22= 20000; T23 = 16000.

TOK XVIII: Tok proizvoda P18.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 130800; T2 = 98100; T3 = 82840; T4 = 54500; T5= 74120; T6 = 65400; T7 = 43600;             T8= 21800; T9= 26160; T10 = 26160; T11 = 17440; T12= 19620; T13 = 21800; T14 = 28340;        T15 = 43600; T16 = 74120; T17 = 32700; T18= 26160; T19 = 39240; T20 = 26160;T21= 26160;    T22= 21800; T23 = 17440.

TOK XIX: Tok proizvoda P19.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 138000; T2 = 103500; T3 = 87400; T4 = 57500; T5= 78200; T6 = 69000; T7 = 46000;             T8= 23000; T9= 27600; T10 = 27600; T11 = 18400; T12= 20700; T13 = 23000; T14 = 29900;        T15 = 46000; T16 = 78200; T17 = 34500; T18= 27600; T19 = 41400; T20 = 27600;T21= 27600;    T22= 23000; T23 = 18400.

TOK XX: Tok proizvoda P20.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 111000; T2 = 83250; T3 = 70300; T4 = 46250; T5= 62900; T6 = 55500; T7 = 37000;             T8= 18500; T9= 22200; T10 = 22200; T11 = 14800; T12= 16650; T13 = 18500; T14 = 24050;        T15 = 37000; T16 = 62900; T17 = 27750; T18= 22200; T19 = 22200; T20 = 33300;T21= 22200;    T22= 18500; T23 = 14800.

TOK XXI: Tok proizvoda P21.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 108000; T2 = 81000; T3 = 68400; T4 = 45000; T5= 61200; T6 = 54000; T7 = 36000;             T8= 18000; T9= 21600; T10 = 21600; T11 = 14400; T12= 16200; T13 = 18000; T14 = 23400;        T15 = 36000; T16 = 61200; T17 = 27000; T18= 21600; T19 = 21600; T20 = 32400;T21= 21600;    T22= 18000; T23 = 14400.

TOK XXII: Tok proizvoda P22.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 120000; T2 = 90000; T3 = 76000; T4 = 50000; T5= 68000; T6 = 60000; T7 = 40000;             T8= 20000; T9= 24000; T10 = 24000; T11 = 16000; T12= 18000; T13 = 20000; T14 = 26000;        T15 = 40000; T16 = 68000; T17 = 30000; T18= 24000; T19 = 36000; T20 = 24000;T21= 24000;    T22= 20000; T23 = 16000.

TOK XXIII: Tok proizvoda P23.

Opterećenje presjeka sistema:

T1 = 138000; T2 = 103500; T3 = 87400; T4 = 57500; T5= 78200; T6 = 69000; T7 = 46000;             T8= 23000; T9= 27600; T10 = 27600; T11 = 18400; T12= 20700; T13 = 23000; T14 = 29900;        T15 = 46000; T16 = 78200; T17 = 34500; T18= 27600; T19 = 41400; T20 = 27600;T21= 27600;    T22= 23000; T23 = 18400.

PRIMJENA GRUPNOG PRILAZA ZASNOVANOG NA REDOSLIJEDU OPERACIJA

U skladu sa teorijskim osnovama primjena grupnog prilaza zasnovanog na redoslijedu operacija –predmetnog prilaza, podrazumjeva kasifikaciju- razvrstavanje predmeta rada u opercije, grupe za sve faze procesa. Primjenom sistema klasifikacije dobijene su dvije operacijske grupe. Imajući u vidu tehološke  postupke predmeta rada oblikovana je šema tokova u sistemu sa elementima prikazane u Tabeli 2. 25.

Tabela 2.25.