1/14

Z!D!T!K: Projektovanje tehnologije i konstrukcija alata za duboko izvlačenje;

(sklop alata  i radioničke crteže izvlakača i matrice)/

Na osnovu  zadatog  konstrukcionog  crteža  gotovog  dijela

projektovati tehnološki postupak dubokog izvlačenja i konstruisati alat za jednu fazu izvlačenja

(izradka)

(slika

1/)  potrebno  je

Proračun treba da obuhvati.

  Određivanje dimenzija pripremka (platine)  Broj operacija izvlačenja

  Dimenzije izratka po pojedinim fazama (prečnici, radijusi, visine)  Dimenzionisanje radnih elemenata alata (žig i matrica)  Potreba za držačem lima i silu držača lima po pojedinim operacijama

!nalizu naponskog stanja po pojedinim operacijama (radni napon, proračun sile i

deformacionog rada).

Zadani su slijededi podaci.

dn=70 mm; h0=150 mm, rn=9 mm, s=1,9 mm, materijal:Mesing.