1.Dodatak za obrezivanje:bira se iz odnosa

Iz tabele br.51 biraju se dodaci i za obrezivanje izvučenih komada cilindričnog oblika bez bez vijenca

100→6..........h0=100→6

150→8..........h0=150→8

Interpolacija:

140→7,6

Usvaja se dodatak za obrezivanje:∆h=7,6 [mm]

2.Visina komada nakon zadnjeg izvlačenja

h=h0+∆h

h=140+7,6=147,6 [mm]

3.Prečnik platine

Iz tabele br.50 prema obliku dva prečnik platine računa se kao:

Usvaja se D=182[mm] prema tome početni oblik materijala je platina Ø182x1,6,pa prema slici dva imamo da je:

4.Relativna debljina materijala računa se prema obrascu:

5.Odnosi izvlačenja:iz tabele 54 optimalni odnosi izvlačenja ali cilindričnih tijela bez vijenca.

Zan sr=0,878 imamo da je:

m1=d1/D=0,53-0,55→m1=0,55

m2=d2/d1=0,76-0,78→m2=0,78

m3=d3/d2=0,79-0,80→m3=0,80

m4=d4/d3=0,81-0,82→m4=0,82

m5=d5/d4=0,84-0,85→m5=0,85

6.Broj operacija dubokog izvlačenja

gdje je:

msr=      msr=

msr=0,8125

Usvaja se n=4 operacije

7.Prečnik komada po fazama izvlačenja:

di=miּdi-1

d3= usvaja se: d3=67 [mm]

usvaja se: d2=84 [mm]

usvaja se: d1=108[mm]

Provjera odnosa:

8.Radijusi komada po fazama izvlačenja

Po formuli Ramanorskog ri=rn=5m>s=1,6[mm]

za ri>s

r4=rn=5

9.Visina komada po fazama izvlačenja

h1=49,67575+5,34346667

h1=55,019[mm]

h2=77,58333333+3,773352381

h2=81,357 [mm]

h3=106,8470149+2,653934328

h3=109,5 [mm]

h4=136,8136364+2,212545455

h4=139,026 [mm]

c)faze izvlačenja

2.Dimenzionisanje radnih elemenata alata

2.1 Tolerancije i zazor

-Ojler

w=2ּf=dm-dž

f=s+cּ

c=0,07    za čelik.

f=1,6+0,07ּ=1,6+0,07ּ4

f=1,88

w=2ּf =3,76 [mm]

2.2 Radijus matrice za prvu operaciju

d1-unutrašnji prečnik komada nakon prve operacije

d1=d1v-2s=108-2ּ1,6=104,8

rm1=8,891≈9 [mm]

Za ostale operacije:

=

d2=d2v-2s=

d3=d3v-2s=

I-operacija

>0,5

>0,5

0,879>0,5

rž=rm

rm1=9=rž1

2.3.Dimenzionisanje prečnika:

a)    dž=du

dM=dž+W

Matrica i izvlakač imaju dozvoljenu izradu tolerencije koja se bira  u zavisnosti od nazivnog prečnika i debljine lima koji se izvlači(tabela.65,strana447,Musafija)

dž=ds=du-tž

dM=du+W+tM

b)  dM=du-∆

dž=dM-W

dM=dv-∆ּtM

dž=dv-∆-W-tž

1,5→0,12

2,0→0,15

Interpolacija:

1,6→ +0,126

1,5→0,08

2,0→0,10

Interpolacija:

1,6→ -0,084

∆

d1=108[mm]=108

d2=84[mm]=84

d3=67[mm]=67

d4=55[mm]=55

I slučaj:

dM=dv-∆+tM

dM=108-0+0,126

dM=108,126

dž=dv-∆-W-tž

dž=108-(-0,15)-3,77-0,084

dž=104,006

II slučaj:

dM=dv-∆+tM

dM=84+0+0,126

dM=84,126

dž=dv-∆-W-tž

dž=84-(-0,15)-3,76-0,084

dž=80,006

III slučaj:

dM=dv-∆+tM

dM=67+0+0,126

dM=67,126

dž=dv-∆-W-tž

dž=67-(-0,15)-3,77-0,084

dž=63,006

IV slučaj:

dM=dv-∆+tM

dM=55-0+0,126

dM=55,126

dž=dv-∆-W-tž

dž=55-(-0,15)-3,77-0,084

dž=51,006

2.4Držač lima

Spriječava stvaranje naboja kod dubokog izvlačenja djelujući na površinu lima koji se izvlači sa određenim povrsinskim pritiskom.

Za I operaciju:

Ako je ispunjen ovaj uslov držač lima ne treba:

Sr

m1=

za sve ostale operacije:

sri

mi

2.4.1.I operacija:

a) Uslov držača:

držač lima je potreban

b)Pritisak držača lima:

(M=kM((1-(m)=510((1-0,21)=402,9 [N/mm2]

Sa slike 17 očitavamo vrijednosti za čelik:

kM=510 [N/mm2]-stvarni napon istezanja

(m=0,21-stepen konstrukcije pri istezanju

d1=d1V-2s=108-2(1,6=104,8

pd1=0,795 [N/mm2]

c)Sila držača lima za I-operaciju:

Fd1=9663,04 [N]

2.4.2 II-operacija:

a)Uslovi izvlačenja za:

Za II-operaciju dubokog izvlačenja nisu ispunjeni uslovi pa je potrebno držač lima.

b)Pritisak držača lima:

d2=d2v-2(s=84-2(1,6=80,8

pd2=0,28 [N/mm2]

c)Sila držača lima:

(=0,1(0,15(0,15;  (=45

Fd2=929,64 [N]

Konstrukcione dimenzije držača lima za I i slijedeće operacije izvlačenja lima prečnika i radijusa zaobljenja su analizirane u tabeli 59.

2.4.3 III-operacija:

Za ovu operaciju držač lima nije potreban.

3.Analiza naponskog stanja

Analiza naponskog stanja kod dubokog izvlačenja obuhvata određivanje radnog napona sile izvlačenja i deformacionog rada za svaku operaciju dubokog izvlačenja.

3.1. I-operacija dubokog izvlačenja:

a)

gdje je:

(=0,1(0,15(0,15 koeficijent kompletnog trenja

ksr=srednji specifični deformacioni otpor.

ksr1ε=0 iz dijagrama na sl.17[l1]→k0=280 [N/mm2]

ε1=1-m1=1-0,6=0,4→k1=700 [N/mm2]

ds1=d1-s=108-1,6=106,4

σ1=9817,98 [N/mm2]

b)Sila izvlačenja:

F1=π·ds1·s·σ1

F1=π·106,4·1,6·9817,98

F1=5248263,55[N]

c)Sila prese

FM1=F1+Fd1=

FM1=

d)Deformacioni rad dubokog izvlačenja za I-operaciju:

W1

X1=0,77 f(mi)[L1:485 str.]

h1=55,019

W1

3.2.II-operacija dubokog izvlačenja

a)

cs=(1,1~1,2)korekcioni faktor usljed smicanja preko ivice potrebne za izvlačenje

cd-korekcioni faktor držača lima

c=(1,1~1,2)

μ=0,15

ds2=d2-s=84-1,6=82,4

ε2=1-m2=1-0,77=0,23

σ2=

b)Sila izvlačenja:

F2=A2ּσ2=πּds2ּsּσ2

F2=

F2=

c)Diferencijalni rad za duboko izvlačenje:

W2

W2=       [Nm]

0,75→0,67

0,8→0,64

interpolacija:0,77=0,682

X2=0,682

3.3.III-operacija dubokog izvlačenja:

a)