2. Geometrijske mjere cilindričnog zupčanika

Ugao srednje zavijnice

tgγm=Z1/ q=1/8=0.125

γm=7.120

Pomjeranje profila

Zn=Z/1=30/1=30

X=0.003(30-30)=0

2.1. Poluprečnici podionih kružnica:

d1=Z1*m=54

r1= Z1* mn /2= 27* 2/ 2= 27 mm

d2=u*d1=1.96*54=106

r2=d2 /2= 106/ 2 = 53 mm

u=Z2/Z1=53/27=1.96

2.2. Poluprečnici osnovnih kružnica

d1=d1*cosα=54*cos20=46.98

rb1=d1/2=23.49

d2=d2*cosα=106*cos20=99.61

rb2= d2/2 = 99.61/2= 49,8 mm

2.3. Poluprečnici tjemenih kružnica

da1=d1+2m(1+x)=54+4=58

ra1 = da1/2= 29 mm

da2=d2+2m(1+x)=106+4=110mm

ra2 =da2/2= 55 mm

2.4. Poluprečnici podnožnih kružnica

df1 = d1 -2m (1+ cao - x1) = 54-4 (1+ 0,25 – 0) = 49mm

rf1=df1/2=24.5 mm

df2 = d2-2m (1+ cao - x2) = 106-4 (1+ 0,25 – 0) = 101 mm

rf2=df2/2=50.5mm

gdje je cao – koeficijent visine glave zupca, za α= 20 cao = 0,25 (T. 7.166 IMP)

2.5. Podeoni korak:

p1 = mπ =3.14*2= 6.28 mm

pb1=p1*cosα=6.28*cos20=5.9mm

2.6. Osno rastojanje:

a=0,5m(z1+z2)* cosα / cosαw = 80 mm

za α= αw = 20

2.7. Aktivna dužina dodirnice:

ga=+- asin α =12.98mm

2.8. Stepen sprezanja profila

εα= ga / pb = 10,02 / 5,9 = 2.2

2.9. Stepen sprezanja bočnih linija:

εβ = b tgβ / pb = 22 * tg0 / 5,9 = 0

gdje je b- širina zupčnika, b= 22 mm

Ukupni stepen sprezanja:

εy = εa = 2.2

3. Geometrijske mjere pužnog para

Broj zubaca puža: Z3= 1

Broj zubaca zupčanika: Z4= 30

Modul zupčanika: mn= 6 mm

Pužni broj: q= 8

Ugao alata: α= 20°

3.2. Koeficijent pomjeranja profila: x= 0

3.3. Prečnik srednjeg cilindra puža:

dm1= m* q = 6*8= 48 mm

3.4. Prečnik podionog cilindra puža:

d1= dm1+2xm=48 mm

3.5.  Tjemeni i podnožni prečnik puža:

da1= dm1 + 2m= 48+2*6= 60 mm

df3= dm1 – 2m(1+c)= 48-2*6(1+0,2)= 33.6mm

gdje je: c- koeficijent tjemenog zazora

c=(0,1...0,3) usvojeno c=0,2

3.6. Podioni prečnik pužnog zupčanika:

d2 = m * Z2 = 6 * 30= 180 mm

3.8. Tjemeni i podnožni prečnik pužnog zupčanika:

da2 = d2 + 2m(1+x) = 180 + 2 *6 * (1+0,5) = 192mm

df2 = d2 – 2m(1+c – x) =165.8 mm

3.9. Prečnik cilindričnog dijela tjemenih povrsina:

dk2 =da2 + m =192+6= 198 mm

3.10. Dužina puža

b1 =  =66.82 mm

3.11. Aktivna širina pužnog zupčanika

b2 = 2 m(0,5 + )=2*6*3,5= 42 mm

3.11. Širina vijenca pužnog zupčanika

B = b2 + (0,8…1,2)m= 42+1*6= 48 mm

3.12. Osno rastojanje

a = 0,5(d1 + d2) = 0,5* (48+180)= 114 mm

3.13. Radni i kritični naponi na mjestima dodira zubaca

σH = ZE* ZP *

gdje je ZE – faktor elastičnosti materijala; ZE = 157,4 √ N/mm2    (T. 7.211. IMP)

KA – faktor udara;  KA =1,25 (T. 7. 181. za približno stalan obrtni moment sa malim promjenama)

ZP – faktor dodira, zavisi od dm3 /a = 0,41 ; ZP = 2,76 ( T.7. 210.)

σH = 157,4* 2,76* 0.07685= 33.38 N/mm2

[σHN] M  = σHlim Zh Zn

gdje je σHlim  - napon na mjestima  dodira; σHlim = 500 N/mm2  (T. 7.211. IMP)

Zh  - faktor radnog vijeka ;  Zh  = 1,16 (j-na  7.405 IMP za t=10000 h)

Zn  - faktor broja obrtaja; Zn= 1/ (7,5n2 +1) 1/8  ; Zn= 0,47

[σHN] M  = 500* 1,16* 0,47= 276.4 N/mm2

3.14. Stepen sigurnosti protiv pojave kritičnog razora

S= [σHN] M / σH = 276.4 / 33.38 = 8.28