| 1.Tehnički opis ručne dizalice Ručna dizalica se sastoji iz nekoliko pozicija izrađenim različitim postupcima obrade,kako bi izvršila svoju osnovnu funkciju podizanja tereta. Navojno vreteno je izrađeno od poboljšanog čelika Č.1730. Izabrani materijal navojnog vretena i navrtke obezbjeđuje dug vijek trajanja navojnog spoja zbog dobrih osobina i zbog otpornosti na habanje. Poslioje montaže potrebno je napuniti prostor u postolju sa gornje strane grafitnom mašću tako da bi se ostvarilo neprekidno podmazivanje navojnog vretena i navrtke. | Broj lista: 1 |
| --- | --- |
| 2.Proračun tolerancija: Spoj ručice (1) i glave vretena treba biti ostvaren labavim nalijeganjem.Prateći smjernice za izbor nalijeganja u sistemu osovine rupe,odaberimo preporučena nalijeganja trećeg stepena prioriteta (15 H6/f8 (Tabela 7.19.a i 7.19.b,str.84 i 85 IMP II),očitavamo vrijednosti za gornje i donje granično odstupanje osovine i rupe: (15 H6 A=11 A=0 (15 f8 a=-16 a=-43 Za date vrijednosti izračunavamo gornju graničnu mjeru za osovinu i rupu: d=a+D=-0.016+15=14.984 mm D=A+D=0.011 +15=15.011 mm Donja granična mjera: d=a+D=-0.043+15=14.957 mm D=A+D=0+15=15 mm Iz dobivenih vrijednosti izračunavamo tolerancije osovine,rupe a time i tolerancije: T=d-d=14.984-14.957=0.027 mm T=D-D=15.011-15=0.011 mm T=T+T=0.027+0.011=0.038 mm Zazori (gornji i donji) između osovine i rupe su: Z=D-d=15-14.984=0.016 mm Z=D-d=15.011-14.957=0.054 mm | Broj lista: 2 |
|  | d=14.984 mm D=15.011mm d=14.957 mm D=15 mm T=0.027 mm T=0.011 mm T=0.038 mm Z=0.016 mm Z=0.054 mm |
| Grafički prikaz odstupanja mjera (15 H6/f8 | Broj lista : 3 |
| Spoj navrtke (8) i tijela dizalice (3) ostvaren u čvrstom nalijeganju trećeg stepena prioriteta (32 H6/u6,i za njega računamo tolerancije: (32 H6 A=16 A=0 (32 u6 a=76 a=60 Gornja granična mjera: d= a+D=0.060+32=32.076 mm D= A+D=0.016+32=32.016 mm Donja granična mjera: d= a+D=0.060+32=32.060 mm D= A+D=0+32=32 mm Tolerancije osovine,rupe i nalijeganja: T= d- d=32.076-32.060=0.016 mm T= D- D=32.016-32=0.016 mm T= T+ T=0.016+0.016=0.032 mm Za ovo nalijeganje računamo preklop: P= D- d=32-32.076=-0.076 mm P= D- d=32.016-32.060=-0.044 mm | Broj lista : 4 |
|  | d=32.076mm D=32.016mm d=32.060 mm D=32 mm T=0.016 mm T=0.016 mm T=0.032 mm P=-0.076 mm P=-0.044 mm |
|  | Broj lista : 5 |
|  | Broj lista : 6 |
| Granična temperatura pri hlađenju ii zagrijavanju na kojoj izabrano čvrsto nalijeganje prelazi u neizvjesno(uslov P=0). Koeficijent linearnog širenja za : = K Koeficijent linearnog širenja za Č.0460: =11.1*10 K t=20 (t=== -425.12 t=t(t=20+=-405.12 | Broj lista : 7 |
|  | (t=-425.12 t=-405.12 |
| 3.U dodiru ručice 1 i glave vretena potrebno je odreditiveličine radnih napona i provjeriti stepen sigurnosti za krajnji položaj ručice,i potrebnu silu Fr da bi se omogućilo podizanje tereta F. Mjere trapeznog ISO navoja Tr16 =0.12 koeficijent trenja podmazanih površina(IMP II slika 7.73.a) =arctg =arctg 0.12=6.842 P=4 mm korak navoja d=14 mm srednji prečnik navoja A=104 mm površina presjeka jezgra ugao nagiba d=11.3 mm prečnik jezgra Moment uvijanja navojnog vretena T=T+T T=0 Tn=F=12500= Tn=18665.75 Tt=Tn T=Tt FT F===46.66 | Broj lista : 8 |
|  | Tn=18665.75 F=46.66 |
| Naprezanje ručice na savijanje u presjeku: Momenat savijanja ručice: Ms= F=46.66=17497.5 Radn napon na savijanje u ručici (x-x): = W===331.17 == Kritični napon materijala Č.1530 je granica tečenja (za ručnu dizalicu je n(N): tg=2 =300......340=320 IMP II Tabela 7.8 =520.......590=560 | Broj lista : 9 |
|  | Ms=17497.5 W=331.17 =52.84 |
| tg=2 faktor uticaja veličine poprečnog presjeka fakot stanja površine faktor uticaja ojačanja površinskog sloja fakot uticaja korozije faktor uticaja temperature = (IMP II T 7.8) faktor korekcije granice tečenja faktor uticaja kvaliteta obrade | Broj lista : 10 |
| S 3.Za navojno vreteno izvršiti provjeru napadnih opterećenja i naponskih stanja,a na opasnim mjestima odrediti kritične veličine i provjeriti stepen sigurnosti. T=T+T T=0 T= T T=18665.75 Nmm Normalni naponi: Tangencijalni naponi: | Broj lista : 11 |
| Amplituda dinamičke izdržljivosti za (IMP II T. 7.53) efektivni faktor koncentracije napona faktor koncentracije napona (IMP II T. 7.53) Za vrijednost biramo faktore: faktor uticaja veličine poprečnog presjeka faktor uticaja kvaliteta faktor uticaja glačanja površinskog sloja faktor uticaja amplitude radnog napona promjenjive veličine (usvajamo) Dinamički proračun: Kritični napon na pritisak: Stepen sigurnosti: Parcijalni stepen sigurnosti za pritisak: Parcijalni stepen sigurnosti na uvijanje: | Broj lista : 12 |
| Ukupan stepen sigurnosti: Proračun sigurnosti navojnog vretena u odnosu na kritičnu pohabanost u radnom vijeku. H1.875 dubina nošenja (IMP II T. 7.36) faktor neravnomjernosti raspodjele sile (usvajamo ) Z= Ako orjentaciono odredimo vrijednost pritiska Pn na boku navoja za navrtku i ručnog pogona Pn=30.....50,pa usvajamo Pn=40. Stepen sigurnosti protiv pojave kritične pohabanosti iznosi: | Broj lista : 13 |