U priloženoj tablici navedene su glavne mjere i parametri dvostepenog reduktora (sl.z-8.2). Pogonska mašina je elektro motor, a radna.......

- Odrediti kinematske veličine zupčanog para brzohodnog stepena prenosa i dati ih u tablici

- Odabrati materijale i kvalitet izrade zupčanika zupčanog para iz tačke 1, tako da pri prenošenju datog opterećenja imaju zadovoljavajući stepen sigurnosti. Dati komenter.

- U pogodnoj razmjeri i u horizontalnoj projekciji dati sklopni crtež pod nazivom “Sklop zupčanih parova“. Koristiti standardne razmjeri 1:1, 1:2,5 ili 1:5 i formate crteža ne manje od A2. Na crtežu posebno definisati sljedeće:

- oblike tijela zupčanika (sve zupčanike crtati u presjeku);

- oblike ležajeva (crtati ih u presjeku);

- vezu azupčanika vratila i ležajeva kao i način prenošenja aksijalnih sila;

- zaptivanje na mjestu ulaznog i izlaznog vratila.

Dati crteže zupčanika i jednog vratila za koje je izvršen proračun. Definisati oblik, mjere, tolerancije ozubljenja i termičku obradu zupčanika (dati posebnu tablicu sa svim podacima uz crtež zupčanika)

- Odrediti opterečenje vratila broj II, nacrtati šeme sila, dijagrame momenata uvijanja, savijanja i aksijalnih sila, izabrati materijal provjeriti stepen sigurnosti vratila u opasnim presjecima.

- Prema zadatoj vrsti i unutrašnjem prečniku, izabrati ležajeve u osloncima vratila obrađene u tački 4 i odrefiti njihov vijek trajanja.

| Varijanta | Zupčanik | Vratilo | Ležaj | Pogon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stepen | z | mn | b | β, X | a | oznaka | prečnik na mjestu zupčanika | raspon ležaja | osl. A | osl. B |  |
| 3 | a | brzoh | 22 73 | 2 | 25 | β=? X1=X2=0 | 96 | II | 32 | 70 | NUP2207 | 6207 | P=12kW n=3000 min-1 |

Geometrijske karakteristike

Prenosni odnosi

Zupćani par I

Zupćani par II

Ukupni prenosni odnos

Broj obrtaja vratila

Vratilo I

Vratilo II

Vratilo III

Ugaone brzine vratila

Vratilo I

Vratilo II

Vratilo III

Obrtni momenti

Vratilo I

Vratilo II

Vratilo III

Geometrijske mjere

Ugao nagiba profila u normalnom presjeku

Ugao bočne linije

Ulazni podaci

Ugao nagiba profila u glavnom presjeku

Faktor visine glave alatne zupćanice ili alatnog zupčanika (tabela 7.166 IMP)

Faktor poluprečnika zaobljenja glave alata

Faktor pravolinijskog ili evolventnog dijela glave alata

Prečnici podeonih kružnica

Prečnici osnovnih kružnica

Ugao dodirnice

Prečnic ikinematskih kružnica

Prečnici podnožnih kružnica

Prečnici tjemenih kružnica

Ostvareni tjemeni zazori

Usvaja se ( T 7.165  IMP)

Podeoni koraci

Osnovni koraci

Aktivna dužina dodirnice

Stepen sprezanja profila

Stepen sprezanja bočnih linija

Ukupni stepen sprezanja

Mjere preko zubaca

Usvaja se

Lučna Sn i tetivna  debljina zubca na podeonoj kružnici

Tetivna visina

Obimna sila na podeonoj kružnici:

Faktor spoljnih dinamičkih sila (iz tablica T 7.181 IMP):

Ulazna snaga: Elektro motor

Izlazna radna mašina: Trakasti transporter

Jedinično opterećenje

Krutost para zubaca:

Usvaja se

Srednja krutost :

Ukoliko se radi o sprezanju čelika po čeliku  onda se usvaja:

Faktor unutrašnjih dinamičkih sila Kv treba doraditi

Učestanost sprezanja :

Srednji prečnici ozubljenja:

Za puni pločasti oblik zupčanika di1,2

Gustina  za čelike

Redukovana masa:

Sopstvena učestanost sa

Odnos Učestanosti sprezanja:

Pošto je  <0,85 radi se o potkritičnom području

CV12 ; CV3 – iz tablice T 7.182 IMP u zavisnosti od

Smanjenje odstupanja koraka usljed habanja pri razradi

Za površinski otvrdnute čelike:

Smanjenje odstupanja presječnica pri razradi

Za cementirane nitrirane bokove:

A=36  ;  B=13  (praktikum str.107) za kosozube zupčanike

K=1,6  (praktikum str. 108) za zupčanik na prepustu vratila

Ukupno efektivno odstupanje:

Faktor podužne raspodjele opterećenja  :

Za

Ova vrijednost se može usvajati iz dijagrama sa slike 7.363

Faktor  za napone u podnožju zubaca:

Exponent p:

Faktori  i :

Za  u našem slučaju  imamo:

Približne vrijednosti  ovih faktora mogu se usvojiti iz tablice  T 7.183 IMP.

Proizvod faktora opterećenja  K:

Radni naponi na mjestima dodira

Faktori elastičnosti materijala: ZE iz tablice T 7.185 ili:

ili izraz

Mi čemo usvojiti iz tablice:

Faktor oblika zubaca :

Napadni uglovi evolvente u tačkama B1 i B2:

Faktori napona u tački B

Pošto je broj zubaca veći od 20 može se usvojiti ZB=1

Faktor stepena sprezanja  za  :

Faktor ugla nagiba :

Proizvod faktora nagiba Z:

Radni naponi na mjestima dodira:

Kritični naponi na mjestima dodira:

Trajna izdržljivost:

tablica  T 7.186 IMP

Konačna izdržljivost :

Usvajamo da je  pa je ZN=1

Uticaj promjenljivosti obrtnog momenta:

za konačnu izdržljivost

za trajnu izdržljivost

Uticaj kvaliteta ulja ZL sa pomoćnom veličinom  CZL:

V0 tablica 7 191