Proračun spremnika za tekuće plinove propana-butana

- sigurnosni ventil

- pokazivač razine

- pražnjenje tekuće faze

- vwntil za punjenje

- pražnjenje plinske faze

- ispust nečistoće

| Nazivno punjenje (kg) | Promjer (mm) | L(mm) | L1 | L2/L3 | δ (mm) | Masa (kg) | Maksimalno punjenje (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | 1000 | 2600 | 2000 | 1500/670 | 9 | 707 | 890 |

Rezervoar se provjerava na pritisak

Za prikazani rezervoar treba :

- odrediti vrijednost cirkularnog i merdijalnog napona u plaštu rezervoara

- nacrtati Mohrov krug napona za vanjsku i unutrašnju stranu plašta i odrediti vrijednost glavnih tangencijalnih napona na unutrašnjoj i vanjskoj strani plašta

- odrediti deformacije plašta u merdijalnom i cirkularnom pravcu

Proračun:

a)

Posljedica pritiska unutar rezervoara su cirkularni naponi  i merdijalni naponi

Prema Laplasovoj formuli je:

Pošto se radi o cilindričnoj posudi, poluprečnik  je beskonačan, pa formula ima oblik:

Dakle, vrijednost cirkularnog napona je

Merdijalni napon  djeluje duž ose x:

Ravnoteža sila:

b)

Na spoljašnjoj strani rezervoara naponsko stanje je dvoosno:

Maksimalni tangencijalni napon u ravni je:

Maksimalni tangencijalni napon na vanjskoj strani plašta je izvan ravni:

Mohrov krug za ovakvo naponsko stanje:

Intenzitet pritiska (radijalnog napona) je dosta manji nego naponi  i  pa se često zanemaruje. Kada se uzima u obzir, na unutrašnjoj strani plašta pojavljuje se troosno naponsko stanje.

Maksimalni tangencijalni napon je:

Mohrov krug za ovakvo naponsko stanje:

c)

Deformacije u stijenci:

Deformacije u radijalnom pravcu uzrokovane Poissonovim efektom:

Deformacije na unutrašnjoj strani stijenke:

Primjećuje se da su razlike između deformacija na vanjskoj i unutrašnjoj strain plašta male i ova razlika postaje sve manja sa povećanjem odnosa:

poluprečnik cilindra/debljina stijenke

zbog toga se efekat pritiska na unutrašnjoj strani cilindra često zanemaruje kada se računaju deformacije u plaštu.